Změna č. 1

Územního plánu

Chvalčov

Textová část

Odůvodnění

E.2 	Návrh právního stavu po vydání změny č. 1

ÚP Chvalčov

Dokumentace pro veřejné projednání

Červenec 2017

Objednatel:	Obec Chvalčov

Obřanská 145

Chvalčov

PSČ 768 72

Statut. zástupce: Ing. Antonín Stodůlka, starosta obce

Určený zastupitel: Ing. Antonín Stodůlka, starosta obce

Zpracovatel:		ALFING Zlín, spol. s r.o.

J.Staši 165,

763 02 Zlín - Malenovice

##### IČ: 26230259

Statut. zástupce: Ing. arch. Vladimír Pokluda, jednatel společnosti

Zpracovatelský tým: Ing. arch. Vladimír Pokluda a kolektiv

A.1 Návrh územního plánu

# 1. 	Vymezení zastavěného území

Zastavěné území obce je vymezeno územním plánem Chvalčova k 30.9.2009.

A je aktualizováno k datu 1.5.2016 na základě aktuálních mapových podkladů a průzkumů v terénu v souladu se zákonným ustanovením daným stavebním zákonem.

2. 	Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

## 2.1 	Koncepce rozvoje obce

Řešení rozvoje území obce Chvalčov vyžaduje v  období platnosti ÚPN:

- Zkvalitnění místní komunikační sítě pro pěší, cyklistickou i on-line dopravu

- Realizovat navržené odstranění dopravních závad a sítě příčné dopravy, včetně komplexního systému přemostění říčky Bystřičky.

- Posílit rekreační potenciál obce ubytovací kapacitou, službami a obchodním zázemím zaměřeným na krátkodobou a víkendovou rekreaci formou modernizace občanského vybavení. Další směr rozvoje obce však vyžaduje posílit nejen její potenciál, ale také její rozvojovou kapacitu – výrobu a řemesla, zejména z místně dostupných zdrojů, materiálu a kvalifikované pracovní síly.

- Posílit provozní kapacitu výrobní plochy v centru obce (dřevovýroba) obslužnou komunikací a ochrannou zelení. Napojením navržených ploch pro výrobu na severním okraji obce na technickou infrastrukturu, posílit zájem místních i okolních podnikatelů o investice v těchto lokalitách.

- Posilovat především obytnou funkci při respektování urbanistické struktury sídla včetně návrhu související veřejné infrastruktury

- Vytvořit podmínky pro stabilizaci a odpovídající rozvoj poutního místa sv. Hostýna při zohlednění hodnot území  a zajistit koordinaci širších územních vztahů

## 2.2 	Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území

Mimořádně vysokou kvalitu přírody a krajiny, které tvoří základní potenciál území, ve správním území obce územní plán navrhuje chránit v několika úrovních:

-	Důsledně dodržovat nařízení vyhlášky 3/1995 Okresního úřadu Kroměříž O přírodním parku Hostýnské vrchy.

- 	Respektovat maloplošná zvláště chráněná území přírody  a jejich ochranná pásma

- Dodržovat podmínky ochrany ptačí oblasti Hostýnské vrchy a EVL, součásti soustavy evropských chráněných území NATURA 2000.

- Chránit a pečovat o památné stromy

- Respektovat, stabilizovat a udržovat významné krajinné prvky

- Obnovením ekologické stability vymezením místního ÚSES bude dosaženo rovnováhy ekologických a rozvojových vztahů v řešeném území. Ochranná zóna nadregionálního biokoridoru K149 procházející řešeným územím je stabilizována. Nadregionální biocentrum č. 101 Kelčský Javorník v jihovýchodní části k.ú. Chvalčov je územním plánem chráněno.

- Koncepčně postupovat při komplexní ochraně a regeneraci kulturních památek zejména na území sv. Hostýna a zříceniny hradu Obřany.

- Systematicky ve vymezeném území rozvíjet turistické a sportovní centrum Tesák. Podporovat každodenní krátkodobou a víkendovou rekreaci.

-  	Nepřipustit koncentraci cestovního ruchu mimo vymezená tradiční území.

- Neumísťovat v krajině stavby, které svými prostorovými parametry a architektonickým řešením vytvářejí pohledové bariéry

- Posilovat retenční schopnost krajiny a současně zvyšovat její biodiverzitu a zachovat krajinný ráz

- Respektovat pohledové horizonty, zejména horizont Hostýnských vrchů s dominantou Hostýna.

# 3.	Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

## 3.1 	Urbanistická koncepce

Návrh urbanistické koncepce vychází z historických přírodních a kulturních hodnot řešeného území, která bude v období platnosti ÚPN ovlivňovat sídelní strukturu obce, její cenné architektonické a kompoziční uzlové body:

- Zastavěná část obce Chvalčova si zachová charakter liniové uliční zástavby formované historicky podél silnice č. II./437 a vodního toku Bystřičky.

- Bude posílen význam dvou přirozených, ale dosud urbanisticky nevýrazných prostorů  před obecním úřadem a před základní školou ul. Obřanská.

- Pro usnadnění pěší komunikace, in-line bruslení, skateboardingu a cyklistického provozu  i lepší prostupnosti urbanizovaného celku budou zřízeny, modernizovány, nebo kapacitně upraveny mosty přes řeku Bystřičku.

- Z kompozičního hlediska zůstane zachována současná výšková hladina sídelní zástavby a charakter zástavby. Objekty v zastavěném území nepřekročí ve vertikální úrovni 3 nadzemní podlaží. V zastavitelném území 2 nadzemní podlaží.

-  Dlouhé linie uliční v centru zastavěného území zůstanou v období platnosti ÚPN zachovány a průhledy do vysoce esteticky cenného krajinného obrazu nepoškozeny tvorbou nových dominant.

- Dle potřeb území bude doplněna veřejná infrastruktura.

## 3.2 	Vymezení zastavitelných ploch

Rozsah navržených zastavitelných ploch je zřejmý z následující tabulky:

| Označení | Popis | Typ plochy | Výměra (m2) | Výměra (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 BI | Plochy bydlení individuálního | zastavitelná |  | 2,2 |
| 2 BI | Plochy bydlení individuálního | zastavitelná |  | 0,87 |
| 3 BI | Plochy bydlení individuálního | zastavitelná |  | 5,3 |
| 4 BI | Plochy bydlení individuálního | zastavitelná |  | 0,23 |
| 5 BI | Plochy bydlení individuálního | zastavitelná |  | 4,16 |
| 8 P* | Plochy veřejných prostranství | zastavitelná |  | 0,73 |
| 9 O | Plochy občanského vybavení | zastavitelná |  | 0,53 |
| 10 O | Plochy občanského vybavení | zastavitelná |  | 0,63 |
| 11 O | Plochy občanského vybavení | zastavitelná |  | 2,27 |
| 13 V | Plochy výroby a skladování | zastavitelná |  | 1,95 |
| 14 V | Plochy výroby a skladování | zastavitelná |  | 0,2 |
| 15 R | Plochy rekreace | zastavitelná |  | 3,35 |
| 16 R | Plochy rekreace | zastavitelná |  | 1,73 |
| 17 R | Plochy rekreace | ostatní |  | 1,32 |
| 18 R | Plochy rekreace | ostatní |  | 0,1 |
| 19 W | Plochy vodní a vodohospodářské | zastavitelná |  | 0,2 |
| 21 W | Plochy vodní a vodohospodářské | zastavitelná |  | 0,05 |
| 22 W | Plochy vodní a vodohospodářské | zastavitelná |  | 0,28 |
| 23 W | Plochy vodní a vodohospodářské | zastavitelná |  | 0,1 |
| 25 D | Plochy dopravní infrastruktury | zastavitelná |  | 0,09 |
| 26 T* | Plochy technické infrastruktury | zastavitelná | 25 | - |
| 27 BI | Plochy bydlení individuálního | zastavitelná |  | 0,19 |
| 28 D | Plochy dopravní infrastruktury | zastavitelná |  | 0,14 |
| 29 D | Plochy dopravní infrastruktury | zastavitelná |  | 0,02 |
| 31 D | Plochy dopravní infrastruktury | zastavitelná |  | 0,1 |
| 36 D | Plochy dopravní infrastruktury | zastavitelná |  | 0,07 |
| 44 DX | Plocha pro dopravu specifických forem | zastavitelná |  | 0,01 |
| 45 D | Plochy dopravní infrastruktury | zastavitelná |  | 1,31 |
| 46 D | Plochy dopravní infrastruktury | zastavitelná |  | 0,13 |

| 47 P* | Plochy veřejných prostranství | zastavitelná |  | 3,41 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 P* | Plochy veřejných prostranství | zastavitelná |  | 0,08 |
| 49 D | Plochy dopravní infrastruktury | zastavitelná |  | 0,81 |
| 50 OX | Plochy občanské vybavenosti specifických forem | zastavitelná |  | 0,23 |
| 54 P | Plochy přírodní | ostatní |  | 1,86 |
| 55 P | Plochy přírodní | ostatní |  | 0,26 |
| 56 DX | Plochy pro dopravu specifických forem | zastavitelná |  | 0,07 |
| 57 P | Plochy přírodní | ostatní |  | 0,81 |
| 58 K | Plochy krajinné zeleně | ostatní |  | 0,39 |
| 59 K | Plochy krajinné zeleně | ostatní |  | 0,7 |
| 60 P | Ploch y přírodní | ostatní |  | 2,46 |
| 61 K | Plochy krajinné zeleně | ostatní |  | 0,34 |
| 62 K | Plochy krajinné zeleně | ostatní |  | 1,37 |
| 63 K | Plochy krajinné zeleně | ostatní |  | 0,21 |
| 64 K | Plochy krajinné zeleně | ostatní | 18,39 | - |
| 65 K | Plochy krajinné zeleně | ostatní | 27,98 | - |
| 66 K | Plochy krajinné zeleně | ostatní |  | 0,06 |
| 67 K | Plochy krajinné zeleně | ostatní |  | 0,97 |
| 68 K | Plochy krajinné zeleně | ostatní |  | 0,02 |
| 69 K | Plochy krajinné zeleně | ostatní |  | 0,22 |
| 70 T* | Plochy technické infrastruktury | zastavitelná |  | 0,34 |
| 71 T* | Plochy technické infrastruktury | zastavitelná |  | 0,02 |
| 72 DX | Plochy pro dopravu specifických forem | zastavitelná |  | 0,04 |
| 73 K | Plochy krajinné zeleně | ostatní |  | 0,39 |
| 74 T* | Plochy technické infrastruktury | zastavitelná |  | 0,02 |
| 75 T* | Plochy technické infrastruktury | zastavitelná |  | 0,07 |
| 77 T* | Plochy technické infrastruktury | zastavitelná |  | 0,21 |
| 78 T* | Plochy technické infrastruktury | zastavitelná |  | 0,01 |
| 79 R | Plochy rekreace | zastavitelná |  | 0,03 |
| 80 BI | Plochy bydlení individuálního | zastavitelná |  | 0,3 |
| 101 D | Plochy dopravní infrastruktury | zastavitelná |  | 0,24 |
| 102 D | Plochy dopravní infrastruktury | zastavitelná |  | 0,41 |
| 104 O | Plochy občanského vybavení | zastavitelná |  | 0,05 |
| 105 W | Plochy vodní a vodohospodářské | zastavitelná |  | 0,12 |

## 3.3 	Plochy přestavby

V zastavěném území sv. Hostýna je vymezeno území přestavby na ploše pozemku větrné elektrárny, určené provozně na dožití a nové využití je shodně s okolním jako plocha občanské vybavenosti specifických forem – součást poutního místa sv. Hostýna - OX č. 50 (Přestavba1).

## 3.4 	Systém sídelní zeleně

Urbanistická struktura obce si vyžaduje systémové doplnění zelení doprovodnou k páteřní silnici II./437 v úseku, kdy prochází zastavěným územím, dále okolo souběžných místních komunikací a vodoteče Bystřičky jako zeleň břehová a při nově zřizovaných nebo rozšiřovaných pěších a motorových komunikacích vedených napříč obcí. Systematicky bude také vysázena a udržována na vymezených veřejných prostranstvích, ve třech protáhlých dlouhých uličních strukturách, s vymezením zřetelného úseku veřejného prostranství a vytvořením dvou urbanistických uzlů s funkcí návsi. Před obecním úřadem a před základní školou. U obou s novým architektonickým výrazem a důrazem na propojení napříč podélnou sídelní strukturou.

Zastavěné území Sv. Hostýn

Řešení zeleně na veřejném prostoru bude zaměřeno na její obnovu.

Zastavěné území Valašky a Švajgrovka, Tesák.

V těchto lokalitách bude zeleň, převážně náletová, zachována a v souladu s vývojem doplňována místní druhovou skladbou.

Zachován zůstane přirozený vzhled pasekářské zástavby.

Stávající zeleň, až na malé výjimky, je převážně součástí jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití, ve kterých plní převážně funkci rekreační a estetickou. Samostatné plochy sídelní zeleně nejsou nově navrhovány.

# 4. 		Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umísťování

## 4.1 	Vodovod

Obec je zásobována ze skupinového vodovodu Kroměříž a lokálních zdrojů vody vyhovujícím způsobem při stabilních tlakových poměrech a v období platnosti ÚPN bude systém zachován.

Další rozšíření vodovodních řadů bude postupné, v jednotlivých navržených rozvojových            lokalitách.

Zastavěné území sv. Hostýn

V období platnosti ÚPN se nenavrhuje rozšíření systému vodovodních řadů na vrcholu sv. Hostýn.. V jihovýchodní části lokality je navrhována nádrž na požární vodu v objemu 50 m3 zásobená ze sběrače povrchové a dešťové vody – plocha T* č. 26.

Rekreační území - Kyčera

Zasněžování lyžařského svahu si vyžaduje zřízení přípojky umístěné v okraji lesní cesty z dolní části sjezdovky k soutoku Bystřičky a bezejmenného potoka, kde bude zřízeno místo odběru z tohoto zdroje. Tato vodovodní přípojka bude pro případ nedostatku vody – vyústěna do rezervní vodní laguny ve střední části sjezdovky – T*č. 70, 71, W č. 23.

Zastavěné území Valašky a Švajgrovka, Tesák.

V daném území dojde v průběhu období platnosti ÚPN k rekonstrukci a modernizaci vodovodní sítě i lokálních zdrojů v návaznosti na přirozený vývoj v tomto území.

## 4.2 	Kanalizace, likvidace odpadních vod

Splašková kanalizace je navržena pro lokality bytové zástavby, sportu i plochy s funkcí výroby – T* č. 74, 75. Svedení odpadních vod je navrženo z části ploch individuální rekreace – plochy T* č. 77, 78.

Čištění odpadních vod je v období platnosti ÚPN zajištěno v centrální mechanicko – biologické čistírně odpadních vod v Bystřici p/H.

Zastavěné území sv. Hostýn

Současný způsob likvidace a svedení odpadních vod ze zóny sv. Hostýn je koncepčně                 i kapacitně vyhovující pro celé období platnosti ÚPN.

Zastavěné území Valašky, Švajgrovka, Tesák, Kyčera

V období platnosti ÚPN zůstane lokální systém svedení a likvidace odpadních vod beze změny.

Rekreační plocha – Kyčera - Obsluha vleku i drobná občanská vybavenost má vlastní recyklační systém likvidace odpadních vod.

## 4.3 	Zásobení plynem

Stávající síť STL rozvodu plynu v obci je vyhovující a v budoucnu je na ni možno napojit případné nové plochy pro bydlení a drobné podnikání. Kapacita plynovodu je dostatečná. Územní plán nenavrhuje rozvoj sítě.

Na vybudovanou síť středotlakého plynovodu, která je v zastavěné části obce zcela vyhovující budou napojeny všechny nově navrhované lokality pro bydlení, výrobu, sport              a rekreaci.

Zastavěné území sv. Hostýn

Tato zóna je plynofikovaná a s rozvojem sítě se nepočítá.

Zastavěné území Valašky, Švajgrovka a Tesák, Kyčera

Nebude v období platnosti ÚPN plynofikováno.

## 4.4	 Zásobování elektrickou energií

Územní plán nenavrhuje v řešeném území nové rozvody vysokého napětí.

## 4.5 	Zásobování teplem

S výstavbou centrálního zdroje tepla se neuvažuje.

## 4.6 	Spoje a spojová zařízení, elektronické komunikace

Územní plán nenavrhuje rozvoj spojů a spojových zařízení. Nově navrhované lokality lze napojit na elektronické komunikace v rámci jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití. Navrhované řešení nemá nárok na vymezení samostatných ploch technické infrastruktury pro elektronické komunikace.

## 4.7 	Produktovod

Územní plán Chvalčov respektuje trasu dálkového produktovodu procházejícího severním okrajem k.ú. včetně jeho 300 m ochranného pásma, které zůstává rozvojem obce nedotčeno.

## 4.8	Nakládání s odpady

Likvidace komunálního odpadu je zajišťována stávajícím způsobem (prostřednictvím sběrných míst a svozem). Nejsou navrhovány nové plochy pro nakládání s odpady.

## 4.9 	Doprava

Motorová silniční doprava

- 	Severní okraj  obce protíná navržená trasa silnice II/150 – plocha D č. 45 a D č. 102.

- 	Silnice druhé třídy 437 Bystřice p/H. – Vsetín, je však z hlediska vnitřního provozu obce a společenského styku občanů nevyhovující. Zejména v částech obce před základní školou a před obecním úřadem, kde je nejvyšší pěší frekvence a koncentrace obyvatel, bude komunikace rozšířena v rámci územním plánem vymezeného veřejného prostranství (pěší trasy, odstavná stání, zálivy pro autobusovou dopravu, kryté autobusové zastávky) – plochy P* č. 47 a  8.

-	Územním plánem jsou řešeny bodové závady příčného propojení souběžně vedených páteřních komunikací uvnitř obce a mostů přes Bystřičku, napojením na vymezená veřejná prostranství – plocha DX č.44.

Doprava pěší

Prioritou bude spojení center společenského styku: návsi před obecním úřadem a veřejného prostranství před základní školou kapacitním chodníkem a vymezeným pruhem cyklotrasy jako součást veřejných prostranství P* č. 47 a 8.

Doprava cyklistická

Řešeným územím prochází značená cyklotrasa č. 5035 Bystřice p/H. – Ratiboř a na ni navazující č. 5037 Chvalčov – Podhradní Lhota. , které jsou návrhem respektovány.Územní plán navrhuje v zastavěném území přesunout tuto trasu (5035) a vést souběžně s tokem Bystřičky s využitím stávajících a navrhovaných ploch dopravní infrastruktury D č. 31 a 36.

Ke spojení s obcí Loukov je navržena komunikace určená cyklistům a výjimečně také průjezdu lesní techniky ( – plocha D č. 49.

Komunikace spojující Lázeňskou ulici a místní část Lázně v místě plochy Sola Gratia a navrhovanou plochu pro bydlení Vinohrádek bude sloužit historicky zavedenému spojení místní části s obcí, dopravě cyklistické, pěší a výjimečně záchranné službě – plocha D č. 46 a 28.

Doprava v klidu

Parkování a odstavování vozidel bude řešeno v rámci jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití, bez nároku na samostatnou plochu dopravy. Územní plán nenavrhuje další rozvoj dopravy v klidu.

Zastavěné území svatý Hostýn

Parkování je řešeno rozšířením záchytného parkoviště při vjezdu do areálu   – plocha D č. 25.

Zastavěné území Valašky a Švajgrovka, Tesák, Kyčera

Parkování a odstavování vozidel bude řešeno v rámci jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití, bez nároku na samostatnou plochu dopravy.

Hromadná doprava

Územní plán nenavrhuje rozvoj hromadné dopravy a zachovává stávající systém včetně umístění autobusových zastávek.

Drážní doprava

Drážní doprava je stabilizovaná ve stávající stopě. V rámci stávajících ploch je umožněna modernizace železnice spočívající především v její elektrifikaci.

5. 	Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin

5.1	Koncepce uspořádání krajiny

Krajina v řešeném území má mimořádně vysokou produkční, rekreační a estetickou hodnotu.

- 	V období platnosti ÚPN bude její tvorba i ochrana důsledně vycházet z  polohy území v přírodním parku Hostýnské vrchy.

-	Krajinný ráz bude zvýšenou mírou chráněn v místech jeho zvýšené hodnoty  (úpatí Hostýna, Nad družstvem, Pod Kozincem).

-	Zásadně bude chráněn horizont krajiny a jeho ochranné pásmo v rámci zastavěného                  a zastavitelného území, na kterém nebudou povolovány žádné, zejména vertikální stavby.

- Zachován  bude  podíl zalesněných ploch na území obce Chvalčov.

- Významné krajinné prvky budou v období platnosti ÚPN podléhat ochraně v souladu s důvody, pro které byly vyhlášeny a také nezbytné údržbě žádoucího cílového stavu.

Na územích Valašky a okolí Švajgrovy chaty a části Tesáku zůstane krajinný ráz ve stávajícím stavu.

.

5.2 	 Územní systém ekologické stability

Tvorba ÚSES je v období platnosti ÚPN územního plánu Chvalčov pokládána za dlouhodobý plán postupné strukturální přeměny kulturní krajiny s cílem zajistit ekologickou rovnováhu ve vztazích mezi základními biologickými složkami krajiny.

V k.ú. Chvalčov, které je převážně součástí Přírodního parku Hostýnské vrchy bude chráněn a odborně udržován přirozený ekosystém s řadou chráněných území.

V k.ú. Chvalčova Lhota, kde převládá intenzivně využívané kulturní území, bude jeho nedostatečná autoregulační schopnost lokálních ekosystémů doplňována technickými zásahy.

Územním plánem byly navrženy vybrané prvky kostry ekologické stability a nejvýznamnější z nich jako lokální biocentra.

Ty prvky, které tvoří základ místního ÚSES budou plnit v krajině stabilizující funkci bez dalších významných zásahů do jejich skladby a budou ponechány přirozenému vývoji. V grafické části jsou vyznačeny jako stávající, funkční.

Tato síť jako nedostatečná, byla doplněna návrhem nových prvků ÚSES na podmíněně stabilních nebo nestabilních plochách, nebo i zdevastovaných. Tyto prvky, v současnosti neexistující nebo nedostatečné, budou v průběhu období platnosti ÚPN obnoveny v předepsané druhové skladbě formou přirozeně rostoucí vegetace.

Prvky ÚSES navržené územním plánem budou plnit také funkce protierozní, izolační, protihlukovou a estetickou.

## Do jihovýchodní části k.ú. Chvalčov zasahuje nadregionální biocentrum 101 Kelčský Javorník a nadregionální biokoridor 149.

###### Vymezení nadregionálního ÚSES

| Registrační číslo prvku celostátní | Název | Kód | Přírodní biotopy | Cílový typ ekosystému | Druh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | Kelčský Javorník | NRBC1 | L5.1, L5.4, L4, L2.2 | Les - bučina | Reprezentativní |

Celková plocha (včetně sousedních katastrů): 1556 ha

| Registrační číslo prvku celostátní | Název | Kód | Trasa | Přírodní biotopy | Cílový typ ekosystému |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 149 | Kelčský Javorník – K148 | NRBK1 | NRBC - LBC11 | L5.1, L5.4, L4, L2.2 | osa mezofilní bučinná |
| 149 | Kelčský Javorník – K148 | NRBK2 | LBC11 - k.ú. Držková | L5.1, L5.4, L4, L2.2 | osa mezofilní bučinná |

Nadregionální biokoridor 149 spojuje NRBC Kelčský Javorník s RBC Solisko v k.ú. Držková

Celková plocha (v k.ú Chvalčov) NRBK1: 2,42 ha, NRBK2: 1,50 ha

Ochranné pásmo nadregionálního biokoridoru

Je vymezeno v pásmu 2 km po obou stranách osy nadregionálního biokoridoru.

Celková plocha (v k.ú Chvalčov): 5,60 km2

###### Vymezení regionálního ÚSES

V dotčeném území není vymezen.

Vymezení místního ÚSES

Biocentra

| Kód | Název | Funkčnost | K.ú. | Plocha (ha) | Aktuální stav | Cílový stav | Přírodní (cílové) biotopy | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LBC1 | Za Humny | Nefunkční | Chvalčova Lhota, Chvalčov | 3,00 | Pole, lesík, remízy, louka, malá vodní plocha | Lesík, remízy, louka, stávající malá vodní plocha | L3.3, (K3, T1.1, V2) | Z menší části již funkční |
| LBC2 | V Kozinci | Funkční | Chvalčov | 7,93 | Les, travní porost | = aktuální | T1.1, L3.3 | Součást PP Pod Kozincem |
| LBC3 | Nad Říkou (Vápenka) | Funkční | Chvalčov | 6,34 | Les | = aktuální | L5.1, L4 | Respektuje lesnické rozděleni-porost 320C12 |
| LBC4 | Hadí kopec | Funkční | Chvalčov | 6,44 | Les | = aktuální | L5.4, L4 |  |
| LBC5 | Medvědice | Funkční | Chvalčov | 4,94 | Les | = aktuální | L5.4 |  |
| LBC6 | U Hrabu | Funkční | Chvalčov | 4,06 | Les | = aktuální | L5.1 | Nahrazení LBC U Kuželíků |
| LBC7 | Na Bystřičkách | Funkční | Chvalčov | 4,04 | Les | = aktuální | L5.1 |  |
| LBC8 | Kozí hřbety | Funkční | Chvalčov | 3,09 | Les | = aktuální | L5.1 |  |
| LBC9 | Jeleník | Funkční | Chvalčov | 4,68 | Les | = aktuální | L5.1, L5.4 |  |
| LBC10 | Luh u Bystřičky | Funkční | Chvalčov | 2,93 | Les, luh | = aktuální | L5.1, L2.2 |  |
| LBC11 | Pod Kyčerou | Funkční | Chvalčov | 4,26 | Les | = aktuální | L5.1, L5.4 |  |
| LBC12 | Humenec | Funkční | Chvalčov | 3,05 | Les | = aktuální | L5.4, L4 |  |
| LBC13 | Novovesky | Funkční | Chvalčov | 3,01 | Remíz, les, pole | Remíz, les | K3, L3.3 | Vloženo chybějící LBC v intenzivně obhospodařované krajině, z větší části již funkční |
| LBC14 | Hostýn-Pramen | Funkční | Chvalčov, Slavkov p. Host. | 2,90 | Les | = aktuální | L5.1, L4 | Přesah, větší část výměry v k.ú. Slavkov p.H. |

Biokoridory

| Kód | Název | Funkčnost | K.ú. | Plocha (ha) | Aktuální stav | Cílový stav | Přírodní (cílové) biotopy | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LBK1 | LBC13 - LBC Remíz (k.ú. Loukov) | Funkční | Chvalčov, Loukov u B.p.H. | 1,70 | Niva toku, tok, břehová zeleň | = aktuální | L2.2 | Přesah |
| LBK2a | LBC1 - LBC13 | Nefunkční | Chvalčov | 0,70 | Pole | Remíz | K3 | Zachovat min. šířku 15 m |
| LBK2b | LBC1 - LBC13 | Nefunkční | Chvalčov | 0,37 | Pole | Remíz | K3 | Zachovat min. šířku 15 m |
| LBK3a | LBC1 - LBC Dubíček (k.ú. Bystřice pod Hostýnem) | Funkční | Chvalčova Lhota | 1,64 | Remíz | = aktuální | L3.3 |  |
| LBK3b | LBC1 - LBC Dubíček (k.ú. Bystřice pod Hostýnem) | Nefunkční | Chvalčova Lhota | 0,22 | Pole | Remíz | K3 (L3.3) | Zachovat min. šířku 15 m |
| LBK4 | LBC2 - LBC4 | Funkční | Chvalčov, Loukov u B.p.H. | 5,41 | Les, travní porost | = aktuální | L5.1, L4, L3.3, T1.1 | Přesah |
| LBK5 | LBC1 - LBC2 | Funkční | Chvalčov | 4,66 | Les, travní porost | = aktuální | L3.3, L7.1, T1.1, L5.4 |  |
| LBK7a | LBC1 - LBC3 | Nefunkční | Chvalčova Lhota, Chvalčov | 1,96 | Tok, břehový porost | = aktuální | L2.2 | Zachovat min. šířku 15 m, revitalizovat tok |
| LBK7b | LBC1 - LBC3 | Funkční | Chvalčov | 0,38 | Tok, břehový porost | = aktuální | L2.2 | Zachovat min. šířku 15 m |
| LBK8a | LBC2 - LBC Remíz (k.ú. Loukov) | Funkční | Chvalčov, Loukov u B.p.H. | 1,41 | Tok, břehový porost | = aktuální | L2.2 | Přesah |
| LBK8ba | LBC2 - LBC Remíz (k.ú. Loukov) | Nefunkční | Chvalčov, Loukov u B.p.H. | 0,17 | Tok, břehový porost | = aktuální | L2.2 | Přesah, zachovat min. šířku 15 m |
| LBK8bb | LBC2 - LBC Remíz (k.ú. Loukov) | Nefunkční | Chvalčov, Loukov u B.p.H. | 0,04 | Tok, břehový porost | = aktuální | L2.2 | Přesah, zachovat min. šířku 15 m |
| LBK8c | LBC2 - LBC Remíz (k.ú. Loukov) | Funkční | Chvalčov, Loukov u B.p.H. | 0,70 | Tok, břehový porost | = aktuální | L2.2 | Přesah |

| Kód | Název | Funkčnost | K.ú. | Plocha (ha) | Aktuální stav | Cílový stav | Přírodní (cílové) biotopy | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LBK9 | LBC3 - LBC14 | Funkční | Chvalčov | 6,38 | Les | = aktuální | L5.1 |  |
| LBK11 | LBC4 - LBC5 | Funkční | Chvalčov | 5,58 | Les | = aktuální | L5.4 |  |
| LBK12a | LBC3 - LBC6 | Funkční | Chvalčov | 0,98 | Tok, břehový porost | = aktuální | L2.2, (L5.1) | Trasa s ukázkami domácích dřevin |
| LBK12b | LBC3 - LBC6 | Nefunkční | Chvalčov | 0,51 | Tok, břehový porost | = aktuální | L2.2 | Zachovat minimální šířku 15 m, trasa s ukázkami domácích dřevin |
| LBK12c | LBC3 - LBC6 | Funkční | Chvalčov | 1,23 | Tok, břehový porost | = aktuální | L2.2, (L5.1, L3.3) | Trasa s ukázkami domácích dřevin |
| LBK13 | LBC7 - LBK12b | Funkční | Chvalčov | 3,16 | Tok, břehový porost | = aktuální | L2.2, L5.1 |  |
| LBK14 | LBC4 - LBK13 | Funkční | Chvalčov | 2,37 | Les | = aktuální | L5.4, L5.1 |  |
| LBK15 | LBC5 - LBC12 | Funkční | Chvalčov | 4,52 | Les | = aktuální | L5.4 |  |
| LBK16 | LBC12 - NRBC Kelčský Javorník | Funkční | Chvalčov | 0,35 | Les | = aktuální | L5.4 |  |
| LBK17 | LBC5 - LBC7 | Funkční | Chvalčov | 1,56 | Les | = aktuální | L5.1, L5.4 |  |
| LBK18 | LBC6 - LBC9 | Funkční | Chvalčov | 4,65 | Tok, les | = aktuální | L5.1, L2.2, L5.4, (L3.3) |  |
| LBK19 | LBC6 - LBC10 | Funkční | Chvalčov | 4,22 | Tok, břehový porost | = aktuální | L2.2, L5.1, (L3.3) |  |
| LBK20 | LBC7 - NRBC Kelčský Javorník | Funkční | Chvalčov | 5,16 | Tok, břehový porost | = aktuální | L5.4, L5.1, L2.2 |  |
| LBK21 | LBC7 - LBC8 | Funkční | Chvalčov | 2,52 | Les, tok | = aktuální | L5.1, L2.2 |  |
| LBK22 | LBC8 - NRBC Kelčský Javorník | Funkční | Chvalčov | 1,72 | Les | = aktuální | L5.1 |  |
| LBK23 | LBC9 - LBC Skalný (k.ú. Rusava) | Funkční | Chvalčov | 0,39 | Tok, les | = aktuální | L5.1, L5.4, L2.2 |  |

| Kód | Název | Funkčnost | K.ú. | Plocha (ha) | Aktuální stav | Cílový stav | Přírodní (cílové) biotopy | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LBK24 | LBC10 - NRBC Kelčský Javorník | Funkční | Chvalčov | 0,16 | Tok, les | = aktuální | L2.2, L5.1 |  |
| LBK25 | LBC14 - LBC Za Bedlinou (k.ú. Bystřice pod Hostýnem) | Funkční | Chvalčov, Chval. Lhota, Bystř. p. H., Slavkov p.H. | 1,31 | Tok, les | = aktuální | L5.1, L2.2, L4 | Přesah |
| LBK26 | LBC14 - LBC Skalný (k.ú. Rusava) | Funkční | Chvalčov | 0,34 | Vodní pl. (VKP), les | = aktuální | L5.1, (L2.2, V2) |  |
| LBK27 | LBC9 - LBC10 | Funkční | Chvalčov | 4,31 | Les | = aktuální | L4, L5.1, L5.4 | Území PR Obřany |

## 5.3 	 Ochrana před povodněmi a protierozní opatření

Funkce protierozní ochrany je zajištěna uspořádáním jednotlivých funkčních ploch neurbanizovaného území a návrhem podmínek jejich využití.  K eliminaci erozního ohrožení a ke zvýšení retenční schopnosti území přispívá zejména stabilizace stávajících ploch krajinné zeleně a návrh ploch nových (K č. 58, 59, 61 – 69, 73, P č. 54, 55, 57, 60), které plní funkci územního systému ekologické stability krajiny.

Realizaci technických opatření eliminujících erozní ohrožení a protipovodňovou ochranu umožňují i ostatní plochy s rozdílným způsobem využití, bez nároku na samostatnou funkční plochu.

Ve stanoveném záplavovém území vodního toku Bystřička nejsou navrhovány zastavitelné plochy, které by mohly mít negativní vliv na průchod povodně, nebo byly záplavou samy ohroženy.

Z důvodu ochrany před přívalovými dešti je navržena retenční nádrž na toku bezejmenného potoka před jeho napojením do Bystřičky na hranicích Lesnického učiliště. Dále je navržena retenční nádrž v lokalitě Liškárna.

## 5.4 	 Prostupnost krajiny

Silnice III.43731 Bystřice p/H. – sv. Hostýn bude stabilizována v trase, směrových poměrech          i šířkové dimenzi.

Cyklotrasy 5035 a 5037 budou vedeny v obytném zastavěném území jako cyklostezky Mimo ZÚ jako cyklotrasy – součást dopravního systému a běžného provozu.

Nejvýznamnější trasou, která bude plnit tento cíl je návrh polní cesty Chvalčov – Loukov se zpevněným povrchem pro cyklisty, on-line provoz i pěší – D č. 49.

Nově vymezená trasa spojovací komunikace ul. Lázeňská – Sola Gratia – Vinohrádek nahradí původní historicky založenou cestu spojující Chvalčov s místní částí Lázně - plocha D č. 28 a 46.

## 5.5 	 Rekreace

Obec Chvalčov má významný rekreační potenciál jako nástupní prostor do Hostýnských vrchů. Primární zásadou jeho uplatnění z hlediska environmentálního, ale i ekonomického bude zásada ochrany prostoru Přírodního parku před stavebními investicemi důsledným udržováním podmínek stavení uzávěry, současně však zkapacitněním a modernizací ubytovacích a stravovacích zařízení, jejich rozvojem a vzájemným propojením uvnitř zastavěného území přiléhajícího k Přírodnímu parku Hostýnské vrchy.

Vstupem dovnitř Hostýnských vrchů bude nabídka již stávajících pěších tras a cyklostezek s jejich pravidelnou modernizací, údržbou a monitoringem. Také obnovou orientačního a informačního systému.

Rozvoj sportovišť a ploch pro zimní rekreaci (sjezdovky) a letní rekreaci (tábořiště a camping) bude pouze intenzivní na stávajících plochách.

Z jednotlivých variant cestovního ruchu bude v řešeném území podporována pěší a cykloturistika, krátkodobá rodinná a individuální rekreace ve stávajících ubytovacích zařízeních individuálního a hromadného typu. Zimní sporty klasické a sjezdové lyžování.

Mimořádné postavení má sv. Hostýn, jakou poutní místo. Tato funkce bude podporována rozšířením parkoviště pro osobní vozy s povolením vjezdu a autobusy – plocha D 25.

Krátkodobá rekreace zůstane limitována stávající ubytovací kapacitou.

Část sportovně rekreačního areálu Tesák, která leží na území obce nebude extenzivně rozvíjena. Sjezdovka z důvodu zasněžování bude napojena na vodoteč v soutoku Bystřičky a bezejmenného potoka. V horní části provoz zkvalitněn občanskou vybaveností.

Valašky a okolí Švajgrovy chaty zůstanou určeny pro rodinnou a individuální sezónní rekreaci.

Zásadním cílem řešení rozvoje rekreace na území obce, ale i celého Přírodního parku je poskytnout na jeho okraji odpovídající kvalitní služby – informační, ubytovací, stravovací a servisní – a umožnit tak pouze vlastní rekreační aktivity uvnitř Hostýnských vrchů – zimní sporty, turistiku, rodinnou a individuální rekreaci.

Existující areály stabilizovat, udržovat a modernizovat.

## 5.6 	 Dobývání ložisek nerostných surovin

Územní plán nenavrhuje nové plochy pro dobývání nerostných surovin.

6. 	Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu (hlavní využití), přípustného využití, nepřípustného využití a popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu

## 6.1	Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem jejich využití, s určením převažujícího účelu využití

Určujícím hlediskem pro vymezení ploch v území je vyloučení vzájemných střetů a kolize vzájemně neslučitelných činností. V  územním plánu jsou vymezeny v nezbytném rozsahu také plochy umožňujícím víceúčelové využití, vždy se zřetelem na hlavní požadavek: předvídatelného rozhodnutí správních orgánů.

V územním plánu Chvalčov jsou v „Hlavním výkrese“ vymezeny jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití. V uvedených plochách platí stanovené hlavní, přípustné, případně podmíněně přípustné a nepřípustné využití a podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu. Současně jsou vyloučeny stavby, zařízení a jiná opatření ve smyslu ustanovení § 18 odst. 5 stavebního zákona v nezastavěném území.

BI – Plochy bydlenÍ individuálního

Plochy zastavěného území, plochy zastavitelné č. 1, 2, 3, 4, 5, 27, 80

| Hlavní využití | Bydlení v rodinných domech |
| --- | --- |
| Přípustné využití | Stavby a zařízení související a podmiňující hlavní využití Související občanské vybavení, související nevýrobní služby a související výrobní služby, vše bez negativního vlivu na okolní obytnou zástavbu Dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím Veřejná prostranství Zeleň |
| Podmíněně přípustné využití | Pro zastavitelnou plochu č. 5 – využití plochy pro bydlení je podmíněno doložením skutečnosti (v dalším stupni projektové přípravy), že nebudou překročeny maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorách a venkovních prostorech staveb (hluk z výroby) Pro zastavitelnou plochu č. 3 – využití plochy je podmíněno zachováním funkčnosti stávajících investic do půdy – meliorací |
| Podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajinného rázu | Výšková regulace zástavby: - v zastavěném území: max. 2 nadzemní podlaží a podkroví - pro zastavitelné plochy: max. 2 nadzemní podlaží nebo 1 nadzemní podlaží + podkroví Charakter zástavby: pro stávající zastavěné plochy – zachovat lineární uliční strukturu zástavby Koeficient zástavby a rozmezí výměry stavebních pozemků: pro zastavitelné plochy č. 1, 2, 4 - k=0,4 a rozmezí výměry stavebních pozemků 1000 – 1500 m2 pro zastavitelné plochy č. 3, 5 - k=0,25 a rozmezí výměry stavebních pozemků 900 – 1500 m2 |
| Nepřípustné využití | Co není stanoveno jako hlavní nebo přípustné využití, je nepřípustné |

S – PLOCHy SMÍŠENého využití

Plochy zastavěného území

| Hlavní využití | Bydlení v kombinaci s občanským vybavením, výrobními a nevýrobními službami |
| --- | --- |
| Přípustné využití | Stavby a zařízení související a podmiňující hlavní využití Dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím Veřejná prostranství Zeleň |
| Podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajinného rázu | Výšková regulace zástavby: - v zastavěném území: max. 2 nadzemní podlaží a podkroví |
| Nepřípustné využití | Stavby, provozy a zařízení se zvýšenou dopravní, hlukovou a emisní (např. prašnost, …) zátěží Co není stanoveno jako hlavní, přípustné nebo podmíněně přípustné využití, je nepřípustné |

R – plochy rekreace

Plochy zastavěného území, plochy zastavitelné č.15, 16, 17, 18, 79

| Hlavní využití | Sport, tělovýchova a rekreace |
| --- | --- |
| Přípustné využití | Hromadná a rodinná rekreace Sportoviště a stávající sjezdovky a stávající vleky včetně obslužných provozů (sociální a provozní zařízení např. strojovny, šatny, garáž pro techniku, apod.) Související občanské vybavení a související nevýrobní služby Stavby a zařízení související a podmiňující hlavní využití Dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím Veřejná prostranství Zeleň |
| Podmínky prostorového uspořádání vč. základních podmínek ochrany krajinného rázu | Výšková regulace zástavby: max. 1 nadzemní podlaží + podkroví - u rodinné rekreace u hromadné rekreace nepřekročí výšková hladina stávající zástavbu stavby obslužných provozů sportovišť, občanské vybavení, nevýrobní služby, stavby související a doplňující hlavní využití - max. 1 nadzemní podlaží a podkroví v návaznosti na okolní zástavbu |
| Nepřípustné využití | Co není stanoveno jako hlavní nebo přípustné využití, je nepřípustné |

Plochy zastavitelné č.15, 16, 17, 18, 79

| Hlavní využití | Lyžařské sjezdovky včetně obslužných provozů (vleky, sociální a provozní zařízení např. strojovny, šatny, garáž pro techniku, apod.) |
| --- | --- |
| Přípustné využití | Stavby a zařízení související a podmiňující hlavní využití Dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím |
| Podmíněně přípustné využití | Pro zastavitelné plochy č. 15, 16 – využití plochy je podmíněno zachováním funkčnosti stávajících investic do půdy – meliorací |
| Podmínky prostorového uspořádání vč. základních podmínek ochrany krajinného rázu | Výšková regulace zástavby: stavby obslužných provozů a stavby související a doplňující hlavní využití - max. 1 nadzemní podlaží a podkroví v návaznosti na okolní zástavbu |
| Nepřípustné využití | Co není stanoveno jako hlavní nebo přípustné využití, je nepřípustné |

O – plochy obČanského vybavení

Plochy zastavěného území, plochy zastavitelné č. 9, 10, 11, 104

| Hlavní využití | Občanské vybavení |
| --- | --- |
| Přípustné využití | Dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím Stavby a zařízení související a podmiňující hlavní využití Volnočasové aktivity a krátkodobá nepobytová rekreace Nevýrobní služby Veřejná prostranství Zeleň, malé vodní plochy Služební byty |
| Podmíněně přípustné využití | Bydlení jako součást stavby občanského vybavení Pro zastavitelnou plochu č. 10 – pro umístění zástavby s chráněnými prostory je podmíněno její využití doložením skutečnosti (v dalším stupni projektové přípravy), že nebudou překročeny maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorách a venkovních prostorech staveb (hluk z výroby) |
| Podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajinného rázu | - v zastavěném území: max. 3 nadzemní podlaží - pro zastavitelné plochy: max. 2 nadzemní podlaží - pro plochu č. 10 - výšková hladina zástavby nebude narušovat krajinný ráz pohledově exponovaných horizontů a krajinných dominant |
| Nepřípustné využití | Co není stanoveno jako hlavní nebo přípustné využití, je nepřípustné |

OX – plochy občanské vybavenosti specifických forem

Plochy zastavěného území, plochy zastavitelné č. 50

| Hlavní využití | Občanské vybavení – regionální sakrální centrum (sakrální stavby a související provozy, pohřebiště apod.) |
| --- | --- |
| Přípustné využití | Dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím Stavby a zařízení související a podmiňující hlavní využití Veřejná prostranství Zeleň Související ostatní občanské vybavení |
| Podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajinného rázu | Výšková regulace zástavby: - výšková hladina zástavby nebude narušovat krajinný ráz pohledově exponovaných horizontů a krajinných dominant Vycházet z podmínek vyplývajících ze zpracované územní studie „Řešení problematiky poutního místa Sv. Hostýna“ v rozsahu regulačního plánu |
| Nepřípustné využití | Co není stanoveno jako hlavní nebo přípustné využití, je nepřípustné |

D – PLOCHy dopravní infrastruktury

Plochy zastavěného území, plochy nezastavěného území, plochy zastavitelné č. 25, 28, 29, 31, 36, 45, 46, 49, 101, 102

| Hlavní využití | Silniční doprava (pozemní komunikace včetně jejich součástí a příslušenství) |
| --- | --- |
| Přípustné využití | Technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím Odstavné a parkovací plochy Související občanské vybavení a související nevýrobní služby Zeleň |
| Podmíněně přípustné využití | Pro zastavitelné plochy č. 28, 29, 45, 49 – využití plochy je podmíněno zachováním funkčnosti stávajících investic do půdy – meliorací |
| Nepřípustné využití | Pro plochy DS, které jsou součástí zastavěného území a pro zastavitelné plochy: Co není stanoveno jako hlavní, přípustné nebo podmíněně přípustné využití, je nepřípustné Pro plochy DS, které jsou součástí nezastavěného území: Stavby, zařízení a opatření pro zemědělství, lesnictví, těžbu nerostů, technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například hygienická zařízení, ekologická a informační centra včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení |

DX – PLOCHy pro dopravu specifických forem

Plochy zastavěného území, plochy zastavitelné č. 44, 56, 72

| Hlavní využití | Silniční doprava (v plochách ÚSES a vodních toků) |
| --- | --- |
| Přípustné využití | Technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím Vodní toky Zeleň ÚSES |
| Nepřípustné využití | Co není stanoveno jako hlavní, přípustné nebo podmíněně přípustné využití, je nepřípustné |

DZ – Plochy pro drážní dopravu

Plochy zastavěného území, plochy nezastavěného území

| Hlavní využití | Železniční dráha včetně jejich zařízení, zařízení pro drážní dopravu (např. provozní budovy, …..) |
| --- | --- |
| Přípustné využití | Technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím Občanské vybavení, výrobní a nevýrobní služby slučitelné s hlavním využitím Ostatní dopravní infrastruktura slučitelná s hlavním využitím Doprovodná a izolační zeleň |
| Nepřípustné využití | Pro plochy DZ, které jsou součástí nezastavěného území: Stavby, zařízení a opatření pro zemědělství, lesnictví, těžbu nerostů, technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například hygienická zařízení, ekologická a informační centra včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení |

T* - plochy technické infrastruktury

Plochy zastavěného území, plochy zastavitelné č. 26, 70, 71, 74, 75, 77, 78

| Hlavní využití | Technická infrastruktura (Vodovody a kanalizace, vedení, stavby a s nimi provozně související zařízení pro energetiku, vedení a stavby a s nimi provozně související zařízení pro elektronické komunikace, nakládání s odpady, stavby ke snižování ohrožení území živelnými nebo jinými pohromami např. požární nádrže, apod.) |
| --- | --- |
| Přípustné využití | Dopravní infrastruktura slučitelná s hlavním využitím Veřejná prostranství Zeleň |
| Nepřípustné využití | Co není stanoveno jako hlavní nebo přípustné využití, je nepřípustné |

P* - Plochy  veřejných prostranství

Plochy zastavěného území, plochy zastavitelné č. 8, 47, 48

| Hlavní využití | Veřejná prostranství |
| --- | --- |
| Přípustné využití | Dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím Odstavné a parkovací plochy Doplňkové stavby veřejných prostranství Zeleň |
| Nepřípustné využití | Co není stanoveno jako hlavní nebo přípustné využití, je nepřípustné |

v – plochy výroby a skladování

Plochy zastavěného území, plochy zastavitelné č. 13, 14

| Hlavní využití | Výroba a skladování |
| --- | --- |
| Přípustné využití | Dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím Občanské vybavení, výrobní a nevýrobní služby slučitelné s hlavním využitím Provozní a administrativní objekty související s hlavním využitím Odstavná a parkovací stání, garáže, autodoprava Služební a pohotovostní byty Zeleň Veřejná prostranství Stavby a zařízení sloužící ke sběru, soustředění, třídění, zpracování a likvidaci odpadu Ustájení a chov dobytka Protihluková opatření |
| Podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajinného rázu | Výšková regulace zástavby: - výšková hladina zástavby nebude narušovat krajinný ráz pohledově exponovaných horizontů a krajinných dominant |
| Nepřípustné využití | Stavby, provozy a zařízení se zvýšenou dopravní, hlukovou a emisní (např. prašnost, …) zátěží, které by negativně ovlivňovaly okolní obytnou zástavbu Co není stanoveno jako hlavní nebo přípustné využití, je nepřípustné |

vX – plochy pro specifické druhy výroby a skladování

Plochy nezastavěného území

| Hlavní využití | Ekologická výroba elektrického proudu ze sluneční energie |
| --- | --- |
| Přípustné využití | Dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím Zeleň |
| Nepřípustné využití | Co není stanoveno jako hlavní nebo přípustné využití, je nepřípustné |

WT – PLOCHY vodníCH toků a vodních nádrží

Plochy zastavěného území a nezastavěného území

| Hlavní využití | Vodní plochy a toky |
| --- | --- |
| Přípustné využití | Dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím Doprovodná zeleň ÚSES |
| Nepřípustné využití | Pro plochy WT, které jsou součástí zastavěného území: Co není stanoveno jako hlavní nebo přípustné využití, je nepřípustné Pro plochy WT, které jsou součástí nezastavěného území: Stavby, zařízení a opatření pro zemědělství, lesnictví, těžbu nerostů, technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například hygienická zařízení, ekologická a informační centra včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení |

W – PLOCHY vodní a vodohospodářské

Plochy nezastaveného území a plochy zastavitelné č. 19, 21, 22, 23, 105

| Hlavní využití | Stavby a opatření za účelem zadržení vody v krajině |
| --- | --- |
| Přípustné využití | Dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím Retenční a záchytné nádrže Přírodní vodní nádrže pro zasněžování Doprovodná zeleň |
| Podmíněně přípustné využití | Chov ryb a stavby, zařízení a opatření související - u vodních ploch v zastavěném území |
| Nepřípustné využití | Pro zastavitelné plochy WT: Co není stanoveno jako hlavní nebo přípustné využití, je nepřípustné Pro plochy WT, které jsou součástí nezastavěného území: Stavby, zařízení a opatření pro zemědělství, lesnictví, těžbu nerostů, technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například hygienická zařízení, ekologická a informační centra včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení |

K – PLOCHy KRAJINNÉ ZELENĚ

Plochy nezastavěného území stávající, plochy navrhované č.  58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 73

| Hlavní využití | Zeleň v nezastavěném území s převážně krajinotvornou a ekologickou funkcí |
| --- | --- |
| Přípustné využití | Dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím Trvalé travní porosty plnící funkci ÚSES Pozemky určené k plnění funkce lesa s výjimkou ploch ÚSES lučního typu Malé vodní plochy Stavby, zařízení a opatření pro zemědělství s výjimkou ploch ÚSES Dočasné oplocenky |
| Podmíněně přípustné využití | Pro zastavitelné plochy č. 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 – využití plochy je podmíněno zachováním funkčnosti stávajících investic do půdy – meliorací |
| Nepřípustné využití | Pro navrhované plochy K: Co není stanoveno jako hlavní nebo přípustné využití, je nepřípustné Pro plochy K, které jsou součástí nezastavěného území: Stavby, zařízení a opatření pro lesnictví, těžbu nerostů, technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například hygienická zařízení, ekologická a informační centra včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení |

P – PLOCHy PŘÍRODNÍ

Plochy nezastavěného území stávající, plocha navrhovaná č. 54, 55, 57, 60

| Hlavní využití | ÚSES a vyhrazené plochy za účelem zajištění podmínek ochrany přírody a krajiny, např. plochy zvláště chráněných území, plochy registrovaných významných krajinných prvků a další |
| --- | --- |
| Přípustné využití | Veřejná dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím v odůvodněných případech Dočasné oplocenky Malé vodní plochy |
|  | Pro zastavitelné plochy č. 60 – využití plochy je podmíněno zachováním funkčnosti stávajících investic do půdy – meliorací |
| Nepřípustné využití | Pro navrhované plochy P: Co není stanoveno jako hlavní nebo přípustné využití, je nepřípustné Pro plochy P, které jsou součástí nezastavěného území: Stavby, zařízení a opatření pro zemědělství, lesnictví, těžbu nerostů, technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například hygienická zařízení, ekologická a informační centra včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení |

Z – PLOCHy zemědělské

Plochy nezastavěného území stávající

| Hlavní využití | Zemědělský půdní fond |
| --- | --- |
| Přípustné využití | Dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím Stavby, zařízení a opatření pro zemědělství Malé vodní plochy Zeleň |
| Nepřípustné využití | Stavby, zařízení a opatření pro lesnictví, těžbu nerostů, technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například hygienická zařízení, ekologická a informační centra včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení |

L – PLOCHy LESNÍ

Plochy nezastavěného území stávající

| Hlavní využití | Plochy určené k plnění funkcí lesa |
| --- | --- |
| Přípustné využití | Dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím Stavby a zařízení pro lesnictví s výjimkou ploch ÚSES ÚSES Malé vodní plochy |
| Nepřípustné využití | Stavby, zařízení a opatření pro zemědělství, těžbu nerostů, technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například hygienická zařízení, ekologická a informační centra včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení |

Z* – PLOCHy sídelní zeleně

Plochy zastavěného území stávající

| Hlavní využití | Veřejná a izolační zeleň v zastavěném území |
| --- | --- |
| Přípustné využití | Dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím Malé vodní plochy a vodní toky Doplňkové stavby sídelní zeleně |
| Nepřípustné využití | Co není stanoveno jako hlavní nebo přípustné využití, je nepřípustné |

Definice použitých pojmů:

Související, souvislost -  vzájemný vnitřní vztah, příčinná a významová spojitost mezi funkcemi, jevy

Podmiňující, podmíněnost – vlastnost funkce platící za určitých podmínek nebo závislost na splnění určitých podmínek

Slučitelný, slučitelnost – schopnost vzájemné koexistence (snášenlivosti, správné činnosti a systémové spolupráce funkcí) bez nežádoucího vzájemného ovlivňování.

Výrobní služby – výkony určené pro trh, které mají materializovanou podobu hmotných statků - výrobky

Nevýrobní služby – výkony určené pro trh, které nemají materializovanou podobu hmotných statků, uspokojují určitou potřebu např. obchod, kadeřnictví, opravna, ...)

Služební byt - slouží k trvalému ubytování souvisejícímu s hlavním využitím

Pohotovostní byt – slouží k dočasnému ubytování souvisejícímu s hlavním využitím

Zeleň – soubor záměrně založených nebo spontánně vzniklých prvků živé a neživé přírody

Malé vodní plochy – vodní plochy do velikosti max.0,1 ha, v plochách občanského vybavení do 0,05 ha

Stavby pro zemědělství stavby pro hospodářská zvířata, stavby pro posklizňovou úpravu a skladování produktů rostlinné výroby s vyloučením funkce bydlení, rekreace a pobytové funkce, o ploše menší než 30 m2 zastavěné plochy, s výškovou regulací zástavby do 5m

Stavby pro lesnictví - stavby související a sloužící k obhospodařování PUPFL a stavby pro výkon myslivosti o ploše menší než 30 m2 zastavěné plochy, s výškovou regulací zástavby do 5m

Doplňkové stavby veřejných prostranství, doplňkové stavby sídelní zeleně - drobné stavby nerušícího charakteru, slučitelné s účelem veřejných prostranství/ sídelní zeleně, které svým měřítkem vhodně doplňují např. sochařská díla, plastiky, mobiliář, odpočívadla, přístřešky, dětské prolézačky apod.

Stavby, provozy a zařízení se zvýšenou dopravní, hlukovou a emisní (např. prašnost, …) zátěží  -  stavby, provozy a zařízení s předpokládaným překročením limitních hodnot zátěže (zejména dopravní, hlukové, emisní apod.), u kterých lze prokázat splnění limitních hodnot až v navazujících řízeních na základě podrobnějších posouzení, měření a výpočtů

Plochy ÚSES

Regulativy ÚSES

A) Biocentra. Cílem je dosažení přirozené druhové skladby bioty odpovídající trvalým stanovištním podmínkám, u antropicky podmíněných ekosystémů též trvalým antropickým podmínkám. Tomuto cíli musí být podřízeny vedlejší funkce biocentra (např. produkční funkce).

přípustné

- současné využití,

- využití, které zajišťuje přirozenou druhovou skladbu bioty odpovídající trvalým stanovištním podmínkám,

- jiné, jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu. Změnou nesmí dojít ke znemožnění navrhovaného využití nebo zhoršení přírodní funkce současných ploch ÚSES;

podmíněné

- pouze ve výjimečných případech (bude-li prokázán jejich nesporný společenský význam a  nemožnosti umístění mimo tato území) nezbytně nutné liniové stavby inženýrských sítí v současně zastavěném území obce (vodovodní síť, kanalizační síť, plynovod, vedení elektrické energie, telekomunikace) a úpravy vodních toků při zachování přírodního charakteru koryt a břehů; umístěny mohou být jen při co nejmenším zásahu a narušení funkčnosti biocentra, zbývající plocha biocentra nesmí být zároveň menší než plocha stanovená pro konkrétní typ metodickými principy ÚSES;

nepřípustné

- změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného území zařazeného do ÚSES (např. změna druhu pozemku) či ohrozily funkčnost biocenter nebo územní ochranu ploch navrhovaných k začlenění do ÚSES (nefunkční biocentra), a jsou v rozporu s funkcí těchto ploch,

- rušivé činnosti jako je umisťování staveb, odvodňování pozemků, těžba nerostných surovin, intenzivní hospodaření apod., mimo činnosti podmíněné,

- rozšiřování nepůvodních druhů, které nejsou součástí přirozených společenstev (biotopů),

- odstraňování současných porostů dřevin na nelesních pozemcích, mimo činnosti podmíněné,

- odlesňování biocenter vymezených na pozemcích určených v současné době k plnění funkce lesa, mimo činnosti podmíněné a obnovu lesa,

- vše ostatní;

b) Biokoridory. Cílem je umožnit migraci všech organismů mezi biocentry, nikoliv jejich trvalou existenci v biokoridoru. Proto jsou zde přípustné širší možnosti hospodářského využití. Za určitých podmínek může být biokoridor z části tvořen antropickými společenstvy s dostačující ekologickou stabilitou (extenzivní sady, trvalé travní porosty aj.) Možné je i souběžné vedení biokoridorů s účelovými komunikacemi, rekreačními trasami atd. Nedílnou součástí nadregionálního biokoridoru je osa a ochranná zóna NRBK. V ochranné zóně je podporován koridorový efekt tj. – součástí NRBK jsou všechny prvky lokálního systému ÚSES, významné krajinné prvky, zvláště chráněná území a kostra ekologické stability krajiny - lokalizované v ploše OP NRBK.

přípustné

- současné využití

- využití, které zajišťuje vysoké zastoupení druhů organismů odpovídajících trvalým stanovištním podmínkám při běžném extenzivním zemědělském nebo lesnickém hospodaření (trvalé travní porosty, extenzivní sady, lesy apod.),

- jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu. Přitom nesmí dojít ke znemožnění navrhovaného využití a zhoršení přírodní funkce současných funkčních biokoridorů;

podmíněné

- pouze ve výjimečných případech (bude-li prokázán jejich nesporný společenský význam a  nemožnosti umístění mimo tato území) nezbytně nutné liniové stavby a úpravy vodních toků, umístěny mohou být jen při co nejmenším zásahu a narušení funkčnosti biokoridoru; umístění pokud možno jen kolmo na trasu biokoridorů a v co nejmenším rozsahu, přerušení biokoridoru nebude širší než přerušení stanovené pro konkrétní typ metodickými principy ÚSES;

nepřípustné

- změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného území zařazeného do ÚSES (např. změna druhu pozemku) či ohrozily funkčnost biokoridorů nebo územní ochranu ploch navrhovaných k začlenění do ÚSES (nefunkční biokoridory), a jsou v rozporu s funkcí těchto ploch,

- rušivé činnosti jako je umisťování staveb, odvodňování pozemků, těžba nerostných surovin apod., mimo činnosti podmíněné,

- rozšiřování nepůvodních druhů, které nejsou součástí přirozených společenstev (biotopů)

- vše ostatní.

6.2	Stanovení podmínek prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu

Pro území řešené územním plánem sou stanoveny tyto podmínky ochrany krajinného rázu:

- pro území ležící v přírodním parku Hostýnské vrchy platí zákaz umisťování staveb, které by narušovaly obraz místa a siluetu obce a vytvářely negativní pohledové dominanty

- pro pohledové horizonty (v šířce  100m od osy na každou stranu vymezené v koordinačním výkrese) které jsou vymezené v koordinačním výkrese, platí zákaz umisťování staveb, které by narušovaly obraz místa a siluetu obce a vytvářely negativní pohledové dominanty

-	architektonické a urbanistické řešení nové zástavby včetně vazeb na okolní zástavbu bude respektovat charakter území daný dokumentem „Krajinný ráz Zlínského kraje“  a  zástavba nebude materiálově, stylově a barevně narušovat a negativně ovlivňovat krajinný ráz.

7. 	Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

## 7.1 		Veřejně prospěšné stavby

Územní plán vymezuje následující veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit:

| Označení ve výkrese VPS, VPO a asanací | Číslo plochy | Stavba |
| --- | --- | --- |
| D1 | 29 | pozemní komunikace |
| D2 | 46 | pozemní komunikace |
| D3 | 28 | pozemní komunikace |
| D4 | 31 | pozemní komunikace |
| D6 | 36 | pozemní komunikace |
| D7 | 72 | pozemní komunikace |
| D8 | 56 | pozemní komunikace |
| D9 | 49 | pozemní komunikace |
| M11 | 44 | pozemní komunikace včetně mostu |
| T1 | 74 | kanalizace |
| T2 | 75 | kanalizace |
| T4 | 77 | kanalizace |
| T5 | 78 | kanalizace |

Pozn. Pro stavbu pozemní komunikace, silnice II/150, v ploše D 45  a D 102 (VPS s označením S150(ZÚR))  vyplývá veřejná prospěšnost a právo vyvlastnění ze Zásad územního rozvoje Zlínského kraje.

Součástí veřejně prospěšných staveb jsou i stavby související a podmiňující.

## 7.2 		Opatření pro zajištění obrany státu

Stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, nejsou v územním plánu nově vymezovány.

## 7.3 		Veřejně prospěšná opatření

Snižování ohrožení území vodní a větrnou erozí:

- retenční nádrž v lokalitě „Liškárna“ – W č. 22

- retenční nádrž na toku bezejmenného potoka na hranici Lesnického učiliště před napojením na Bystřičku – W č. 19

- retenční nádrž a vodní tůňka pro ochranu obojživelníků „Valašky“ – W č. 21

Územní plán vymezuje veřejně prospěšná opatření, pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit:

| Označení ve výkrese VPS, VPO a asanací | Číslo plochy | Opatření |
| --- | --- | --- |
| C1 | 60 | biocentrum ÚSES |
| C2 | 54 | biocentrum ÚSES |
|  | 55 |  |
|  | 56 |  |
|  | 57 |  |
|  | 72 |  |
| K1 | 63 | lokální biokoridor ÚSES |
| K2 | 62 | lokální biokoridor ÚSES |
| K3 | 64 | lokální biokoridor ÚSES |
| K4 | 65 | lokální biokoridor ÚSES |
| K5 | 66 | lokální biokoridor ÚSES |
| K6 | 67 | lokální biokoridor ÚSES |
| K7 | 61 | lokální biokoridor ÚSES |
| K8 | 59 | lokální biokoridor ÚSES |
| K9 | 58 | lokální biokoridor ÚSES |
| K10 | 73 | lokální biokoridor ÚSES |
| K12 | 68 | lokální biokoridor ÚSES |
| K13 | 69 | lokální biokoridor ÚSES |
| W1 | 19 | retenční nádrž (u lesnického učiliště) |
| W2 | 21 | retenční a záchytná nádrž |
| W4 | 22 | retenční nádrž („Liškárna“) |

## 7.4 		Plochy pro asanaci, pro které lze práva ke stavbám a pozemkům vyvlastnit

V územním plánu nejsou vymezovány plochy pro asanaci.

8. 	Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle katastrálního zákona

Nejsou navrhovány veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranství, pro která lze uplatnit předkupní právo.

9.	Stanovení kompenzačních opatření

Územním plánem nejsou vymezovány záměry vyžadující stanovení kompenzačních opatření; kompenzační opatření nejsou navrhována.

# 10.		Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

Územní plán Chvalčov obsahuje:

Textovou část 	- str. 1  až 37  tj. 19 listů

Grafickou část:

B1/1, 2 Hlavní výkres	předpokládaná podoba po změně č. 1			1:5 000

B3/1, 2 Výkres VPS, VPO a asanací předpokládaná podoba po změně č. 1	1:5 000

B4/1, 2 Výkres základního členění území						1:5 000

11. 	Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti

Požadavek na zpracování územní studie jako podkladu pro rozhodování v území  je stanoven pro plochy:

| Číslo plochy, označení a navrhované funkční využití | Lhůta pro vložení dat do evidence ÚPČ |
| --- | --- |
| 3, 28 | ÚS BI3 | Plochy bydlení individuálního Plochy dopravní infrastruktury | do 4 let od nabytí účinnosti změny č. 1 územního plánu |
| 5 | ÚS BI5 | Plochy bydlení individuálního | do 4 let od nabytí účinnosti změny č. 1 územního plánu |

Pořízení územní studie jako podmínky pro rozhodování o změnách v území je stanoveno zejména z důvodu rozsahu lokalit, potřeby řešit parcelaci a vymezení veřejného prostranství.

Podmínky pro pořízení územní studie ÚS BI3 pro plochy BI č. 3 a D č. 28:

- řešení zastavovací skladby lokality  - členění na jednotlivé pozemky pro rodinné domy

  - vymezení pozemků veřejných prostranství v min. rozloze 1000m2 na 2ha bez pozemních komunikací

  - řešení dopravní obsluhy - zaokruhování, řešení dopravy v klidu

  - řešení technické infrastruktury

  - podmínky podrobnější prostorové regulace zástavby s ohledem na krajinný ráz a na polohu lokality s přechodem do volné krajiny

    - míra zastavění (%) pozemku (plocha stavby včetně zpevněných ploch)

    - výměra stavebních pozemků

    - regulační linie řazení (osazení)

    - výškové osazení staveb RD, začlenění staveb do krajiny

    - tvar (sklon) střech

- dle potřeby podrobnější etapizace zástavby

Podmínky pro pořízení územní studie ÚS BI5 pro plochu BI č. 5:

- řešení zastavovací skladby lokality  - členění na jednotlivé pozemky pro rodinné domy

  - vymezení pozemků veřejných prostranství v min. rozloze 1000m2 na 2ha bez pozemních komunikací

  - řešení dopravní obsluhy - zaokruhování, řešení dopravy v klidu

  - návrh opatření k ochraně před hlukem z výroby

  - řešení technické infrastruktury

  - podmínky podrobnější prostorové regulace zástavby s ohledem na krajinný ráz a na polohu lokality s přechodem do volné krajiny

    - míra zastavění (%) pozemku (plocha stavby včetně zpevněných ploch)

    - výměra stavebních pozemků

    - regulační linie řazení (osazení)

    - výškové osazení staveb RD, začlenění staveb do krajiny

    - tvar (sklon) střech

- dle potřeby podrobnější etapizace zástavby