Změna č. 1

Územního plánu

Chvalčov

Textová část

Odůvodnění

Dokumentace pro veřejné projednání

Červenec 2017

Objednatel:	Obec Chvalčov

Obřanská 145

Chvalčov

PSČ 768 72

Statut. zástupce: Ing. Antonín Stodůlka, starosta obce

Určený zastupitel: Ing. Antonín Stodůlka, starosta obce

Zpracovatel:		ALFING Zlín, spol. s r.o.

J.Staši 165,

763 02 Zlín - Malenovice

##### IČ: 26230259

Statut. zástupce: Ing. arch. Vladimír Pokluda, jednatel společnosti

Zpracovatelský tým: Ing. arch. Vladimír Pokluda a kolektiv

OBSAH:

A) 	Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území a splnění požadavků vyplývajících z právních předpisů

## A.1 	Vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje ČR, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a s dalšími dokumenty

A.2 	Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území

A.3	Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších územních vztahů

A.4	Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje s odůvodněním potřeby jejich vymezení

## A.5	Soulad s požadavky stavebního zákona

A.6	Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů

## B) 	komplexní zdůvodnění

B.1	Komplexní zdůvodnění přijatého řešení

B.1.1 	Vymezení zastavěného území

B.1.2	Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

B.1.3 	Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

B.1.4 	Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umísťování

B.1.5 	Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin

B.1.6 	Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), přípustného využití,  nepřípustného využití a popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu

B.1.7 	Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

B.1.8 	Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území případně dalších údajů podle katastrálního zákona

# B.1.9 	Stanovení kompenzačních opatření

# B.1.10 Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické  části

Vypuštění kap. „Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení jejich budoucího možného využití, včetně podmínek pro jeho prověření“

B.1.11 Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územním studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti

Vypuštění kap. „Vymezení ploch, ve kterých je pořízení a zpracování regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití a zadání RP“

B.2	Odůvodnění úprav a způsobu jejich promítnutí do výkresové části

B.3	Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch

B.4	Údaje o splnění požadavků Zprávy o uplatňování územního plánu Chvalčov

B.5	Úpravy dokumentace v průběhu projednávání

C) 	vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

C.1	Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení

C.2	Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona

C.3	Sdělení zda a jako bylo stanovisko podle § 50 odst.5 zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly

D) 	Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na půdní fond

D.1 	Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond

D.2 	Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění funkcí lesa

E)	Úplné změnové znění výrokové části a návrh právního stavu po vydání změny č. 1 ÚP Chvalčov (samostatné části)

E.1	Úplné změnové znění výrokové části

E.2	Návrh právního stavu po vydání změny č. ÚP Chvalčov

GRAFICKÁ ČÁST:

II.B.1 Výkres širších vztahů 							1: 100 000

II.B.2/1, 2 Koordinační  výkres  předpokládaná podoba po změně č. 1	1:5 000

II.B.2/1, 2 Koordinační  výkres   (v rozsahu řešených změn)			1:5 000

II.B.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu			1:5 000

B1/1, 2 Hlavní výkres předpokládaná podoba po změně č. 1			1:5 000

B3/1, 2 Výkres VPS, VPO a asanací předpokládaná podoba po změně č. 1	1:5 000

B4/1, 2 Výkres základního členění území						1:5 000

A) 	Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území a splnění požadavků vyplývajících z právních předpisů

A.1  	Vyhodnocení souladu s  Politikou územního rozvoje ČR, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a s dalšími dokumenty

A.1.1	Politika územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1

Politika územního rozvoje České republiky 2008 byla schválena usnesením vlády č.929/2009 dne 20. července 2009. Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky byla schválena usnesením vlády ČR č. 276 dne 15. dubna 2015 a zveřejněna způsobem umožňujících dálkový přístup dne 16.4.2015. Obec neleží v žádné z rozvojových os, rozvojových oblastí, ani ve specifické oblasti. V době pořizování územního plánu nebyla politika platná, a proto nebyla vyhodnocena v ÚP Chvalčov, ale je vyhodnocována až ve fázi změny č. 1 ÚP.  Pro území obce Chvalčov vyplývají z Politiky územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1 (dále jen „PUR ČR“) požadavky na respektování republikových priorit územního plánování k zajištění udržitelného rozvoje, které se v řešení ÚP promítly následovně:

- (14), (20), (20a) Návrhem územního plánu je respektován požadavek ve veřejném zájmu chránit přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území včetně  urbanistického, architektonického a archeologického dědictví.  Charakterem, rozsahem, umístěním nových zastavitelných ploch a způsobem jejich regulace (kapitola F. Návrhu) bylo dbáno na zachování rázu urbanistické struktury území, struktury osídlení a kulturní krajiny. Jsou minimalizovány negativní vlivy rozvoje především na přírodní a krajinné hodnoty. Rozvoj obytné zástavby je směřován v návaznosti na zastavěné území a veřejnou infrastrukturu. Nejsou navrhovány nové rozvojové záměry ve volné krajině - ovlivňující negativně charakter krajiny, a proto nebyla také potřeba navrhovat kompenzační opatření. Jsou vytvářeny územní podmínky pro realizaci územního systému ekologické stability krajiny – navrhované plochy krajinné zeleně K č. 58, 59, 61 – 69, 73 a plochy přírodní P č. 54, 55, 57, 60. Řešením je zajištěna migrační prostupnost krajiny pro volně žijící živočichy a pro člověka. Navrženým řešením nedochází ke srůstání sídel. Přímá návaznost na město Bystřice pod Hostýnem je dána historickým vývojem. Stejně tak v případě rekreačního areálu Tesák - uvedená plocha sice znamená územní přesah funkčního využití na sousední území, ale vlastní areál je izolovaný a nepředstavuje tedy riziko srůstání sídel. Jedná se o stávající plochy zastavěného území se shodnou funkcí, jejichž lokalizace je dána historickým vývojem, případně potřebou územního rozvoje. Obecně lze k situování obce ve struktuře osídlení konstatovat, že nedochází ke srůstání sídel ani k vzájemnému negativnímu ovlivňování.

- (14a) Návrhem je respektován požadavek na ochranu zemědělské půdy a ekologických funkcí krajiny - vyhodnocení předpokládaných záborů ZPF je součástí textové části ÚP Chvalčov. Změnou nejsou navrhovány nové plochy s rozdílným způsobem využití generující zábor ZPF s výjimkou ploch D č. 45 (rozšíření), D č. 102 a W č. 105.

- (15,) (16), (16a) Územní rozvoj obce je koncipován ve spolupráci s představiteli obce (určený zastupitel) tak, aby jeho rozvoj nebyl nahodilý, nýbrž soustředěný (viz. koncepce zastavitelných ploch v Návrhu). Při stanovování způsobu využití území byla dávána přednost komplexním řešením. Rozvoj obytné zástavby je řešen v návaznosti na zastavěné území obce a s ohledem na dostupnost a hospodárnost technické infrastruktury a doplnění urbanistické struktury sídla. Současně je zohledněn i princip „předcházet prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel“.  V návrhu jsou současně zohledněny širší územní vazby.

- (17) Odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn a vytváření pracovních příležitostí v regionu, je v územním plánu naplňováno:

- stabilizací stávajících výrobních ploch jako ploch výroby a skladování V a  návrhem ploch V č. 13, 14, což představuje zdroje pracovních příležitostí v území

- stabilizací a návrhem nových zastavitelných ploch pro bydlení (BI), protože řešené území leží v blízkosti potenciálních zdrojů pracovních příležitostí (blízkost města Bystřice pod Hostýnem, Vsetín a další)

- (18) Návrhem je posilován polycentrický rozvoj sídlení struktury a partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi, a to v daném případě zejména posilováním obytné funkce včetně odpovídající dopravní a technické infrastruktury. Obec ve struktuře osídlení zajišťuje především bydlení ve venkovském prostředí s možností přímého dopravního spojení do pracovištních center a center vyšší občanské vybavenosti.  A dále se obec prezentuje jako centrum s rekreačním potenciálem  - zimní a letní rekreace s využitím rekreačních areálů pro sjezdové lyžování, cykloturistika, turistika využívající potenciálů přírodního bohatství a kulturních tradic, zejména poutní místo sv. Hostýn.

- (19) V návrhu je zajištěna ochrana nezastavěného území (zejména zemědělské půdy), zeleně a je zohledněn i požadavek na hospodárné využívání zastavěného území a návrhem zastavitelných ploch nedochází k fragmentaci veřejné zeleně. Zábory půdního fondu (zemědělského i lesního) jsou podrobněji zdůvodněny textové části ÚP Chvalčov; změnou č. 1 nedochází k návrhu nových ploch a k záborům ZPF. Jsou navrženy plochy krajinné zeleně K č. 58, 59, 61 – 69, 73 a plochy přírodní P č. 54, 55, 57, 60 a účelem doplnění funkčního systému ÚSES. Zeleň je také přípustná v jednotlivých plochách s rozdílným způsobem využití např. BI, O, apod. Urbanistická koncepce je navrhována s cílem účelného a hospodárného využívání území a navrhované uspořádání území je tak úsporné v nárocích na veřejný rozpočet obce, dopravu a energie, čemuž odpovídá i navržený rozvoj území. Všechny nové zastavitelné plochy jsou navrhovány v návaznosti na zastavěné území s výjimkou plochy dopravní a technické infrastruktury.

- (21) Navrženým řešením je zajištěna prostupnost krajiny, a to především vymezením zastavitelných ploch v návaznosti na zastavěné území, vymezením nezastavěného území včetně organizace krajiny a dále je posílena prostupnost krajiny vymezením a doplněním ÚSES (K č. 58, 59, 61 – 69, 73 a plochy přírodní P č. 54, 55, 57, 60).

- (22), (29) Jsou stabilizovány a podporovány podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např. cykloturistika, poznávací turistika, sportovní využití a související služby), a to

  - stabilizací sítě pozemních komunikací (plochy D a P*) – cyklotrasy a pěší turistické trasy (viz koordinační výkres) a návrhem ploch nových např. D č. 49 pro cyklostezku směr Loukov

  - stabilizací ploch občanského vybavení (O) a návrhem ploch nových O č. 9, 10, 11, 104 a ploch rekreace za účelem posílení služeb např. v oblasti ubytování a stravování, sportovní vyžití, sjezdovky apod. včetně ploch nových R č. 15, 16, 17, 18, 79

- (23), (24), (27) Vymezením stávajících i nových ploch pro dopravní infrastrukturu, v zastavěném území také ploch veřejných prostranství, jsou vytvořeny podmínky pro zkvalitnění dopravní dostupnosti a prostupnosti území. Jsou navrženy plochy pro zpřístupnění stávajících i navrhovaných ploch s obytnou funkcí a plochy pro vytvoření veřejného prostoru P* č. 8, 47.  Obytná zástavba není navrhována v blízkosti stávajících dopravních ploch nad rámec ploch řešených ÚP. Je navržena plocha D č. 45 a D č. 102 pro stabilizaci nadmístního záměru vedení silnice II/150.

- (24a) Změnou č. 1 nejsou navrhovány změny v území, v jejichž důsledku by docházelo ke zvýšení, a překračování imisních limitů.

- (25), (26) Ochrana území a obyvatelstva před potenciálními riziky přírodních katastrof, které v řešeném území představují zejména erozní ohrožení, sesuvy a záplavy v důsledku přívalových dešťů, je zajištěna stabilizací ploch nezastavěného území. Pro vodní tok na území obce je stanoveno záplavové území, které je návrhem respektováno. Podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území jsou dány organizací krajiny a návrhem jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití a jejich regulací (např. kap. F Návrhu).

- (28) Pro zajištění kvality života obyvatel byly zohledněny nároky dalšího vývoje a rozvoje území, při respektování urbanistické koncepce.  Jsou stabilizovány stávající plochy občanského vybavení – označení O a doplněny návrhem ploch nových O č. 9, 10, 11 a 104. Jednotlivé funkční plochy jsou navrženy s cílem zajistit vyvážené podmínky pro všechny aktivity, které v obci probíhají.

- (30) Je navržena chybějící technická infrastruktura – kanalizace – T* č. 74, 75, 77, 78 a  požární nádrž na Hostýně – T* č. 26. Realizace technické infrastruktury (zejména zajištění dodávky vody a likvidace odpadních vod) je přípustná ve všech plochách s rozdílným využitím, což umožňuje její dobudování dle potřeb území.

- (31) Nejsou navrhovány nové plochy pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Toto lze zajistit v rámci jednotlivých staveb, již mimo podrobnost řešení územního plánu. Na území obce se nachází jedna plocha pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů (fotovoltaická elektrárna), která je stabilizována jako plocha pro specifické druhy výroby a skladování VX.

Další body výše neuvedené nemají dopad do řešení ÚP Chvalčov, příp. se týkají urbanistické koncepce měst. Naplňování cílů rozvoje území, které vytvářejí předpoklady pro zabezpečení udržitelného rozvoje území, je také zřejmé z dalších kapitol odůvodnění.

Úpravy a změny řešené změnou č. 1 ÚP Chvalčov jsou v souladu s politikou územního rozvoje.

A.1.2	Zásady územního rozvoje Zlínského kraje

Správní území obce Chvalčov je řešeno Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje vydanými Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 10.9.2008 pod č. usn. 0761/Z23/08, které nabyly účinnosti 23.10.2008. Aktualizace Zásad územního rozvoje Zlínského kraje byla vydána Zastupitelstvem Zlínského kraje usnesením č.0749/Z21/12 dne 12. 9. 2012 a nabyla účinnosti dne 5. 10. 2012.

Ze  ZÚR ZK zahrnujících právní stav ke dni 5.10.2012 vyplývají pro řešené území konkrétní požadavky na respektování a upřesnění:

- ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot

- krajinného celku Podhostýnsko, krajinného prostoru Bystřicko 3.1 (krajina lesní harmonická) a Loukovsko 3.3 (krajina zemědělská intenzivní)

- priorit územního plánování

- protipovodňové ochrany území vyplývající z Plánu oblasti povodí Moravy a Dyje (ZUR ZK čl. 54) (uvedená koncepce byla aktualizována)

- komplexního řešení zásobování pitnou vodou dle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje (ZUR ZK čl. 56b)

- území speciálních zájmů – plochy pro ochranu pohledových horizontů nadregionálního významu – Hostýnské vrchy

- koridorů a ploch dopravní infrastruktury – přestavba silnice v úseku Bystřice pod Hostýnem – Poličná, obchvat Křtomil  (vymezena jako VPS PK 15)

- územního systému ekologické stability –nadregionální úrovně :

- nadregionální biokoridor 149 – Kelčský Javorník - 148 (vymezen jako VPO PU21)

- nadregionální biocentrum 101 Kelčský Javorník (vymezeno jako VPO PU07),

Ad 1) V řešení územního plánu byly zohledněny přírodní, kulturní a civilizační hodnoty:

Přírodní hodnoty jsou dané především situováním části obce v území s intenzivní zemědělskou výrobou (severní část) a části v území s rozsáhlými lesními porosty v jižní části (typické znaky krajinného rázu a krajinné scény). V jižní části obce území přechází do rozsáhlých lesních porostů s přítomností obecně chráněných území přírody a krajiny. Jedná se především o plochu přírodního parku Hostýnské vrchy, řadu maloplošných chráněných území – viz koordinační výkres Principy ochrany těchto hodnot byly uplatněny při vymezování jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití (situování, velikost) a stanovením podmínek jejich regulace (výšková regulace zástavby, koeficient zástavby, stanovení rozmezí výměry stavebních pozemků). Současně jsou stabilizovány plochy přírodní, plochy krajinné zeleně, plochy zemědělské a lesní a plochy vodních toků a vodních nádrží a plochy vodní a vodohospodářské. Vyhodnocení ve vztahu ke krajinnému rázu je dále uvedeno v bodě 2). Na plochy s ochranou dle zákona o ochraně přírody a krajiny je navázán územní systém ekologické stability, který se v řešeném území promítá na lokální a regionální úrovni.

V návrhu řešení byly také zohledněny pohledové horizonty  -  pohledový horizont nadregionálního významu Hostýnských vrchů a pohledové horizonty regionálního významu – viz koordinační výkres. Jsou zachovány významné pohledové osy, pohledové dominanty a zohledněny významné krajinné prvky a vzrostlá zeleň – skupinová i soliterní.

Kulturní hodnoty (architektonické, urbanistické a historické) v území jsou plně respektovány.

Nemovité kulturní památky v území reprezentuje kostel Nanebevzetí Panny Marie, kaple blahoslaveného Jana Sarkandra, vodní kaple, socha Krista „Božské srdce“ a Jurkovičova – Kohlerova křížová cesta, které tvoří spolu s dalšími památkami místního významu areál poutního místa sv. Hostýna. Ten je územním plánem stabilizován jako ploch občanské vybavenosti specifických forem. Kulturní památky jsou zakomponovány do přírodního prostředí a podmínkami využití plochy je zajištěna jejich náležitá ochrana.

Další nemovitou kulturní památku představuje výšinné opevněné archeologické hradiště na vrcholu Hostýna a zřícenina hradu Obřany. Tyto památky jsou územním plánem respektovány a změnou č. 1 není do těchto území zasahováno.

Pohled na areál poutního místa sv. Hostýna

Stejně tak jsou do celkového řešení zakomponovány plochy s památkami místního významu a drobnou sakrální architekturou – křížky a „válečné hroby“ včetně pamětních desek umístěných nastávající zástavbě.

Celé území obce lze považovat za území s archeologickými nálezy, což je v koordinačním výkres blíže specifikováno. Podmínky pro případ nálezů v rámci realizace staveb upravuje příslušná legislativa.

Civilizační hodnota daná především kulturní zemědělskou krajinou na severu s postupným přechodem do rozsáhlých lesních porostů v jižní části s typickým krajinným rázem a  atraktivitou území (poutní místo sv.Hostýn na západním okraji řešeného území, zvyky a tradice) byla jedním z ukazatelů při zpracování návrhu územního plánu a je v řešení zohledněna např.:

- navrženou urbanistickou koncepcí, která respektuje charakter stávající zástavby a vazby na krajinu včetně respektování pohledových horizontů Hostýnský vrchů a poutního místa

- stabilizací sítě pozemních komunikací (plochy D a P*) – cyklotrasy a pěší turistické trasy (viz koordinační výkres)

- stabilizací ploch občanského vybavení (O, OX pro území poutního místa sv. Hostýna)

Poutní místo sv. Hostýn

Na poutní místo je navázán zejména cestovní ruch v oblasti turistiky, cykloturistiky a rozvoj kulturních (náboženských tradic a zvyků).

Areály Tesák, Kyčera, Valaška představují zázemí pro sportovní využití, letní (turistika a cykloturistika) a zimní (sjezdové a běžecké lyžování).

Turistická chata Tesák

Ad 2) Typické znaky krajinného rázu, krajinné scény a cílové charakteristiky krajiny jsou urbanistickou koncepcí respektovány a zachovávány. Obec se nachází v krajinném celku Podhostýnsko, krajinném prostoru Loukovsko 3.3 (krajina zemědělská intenzivní) a Bystřicko 3.1 (krajina lesní harmonická).

Severní část řešeného území reprezentuje krajinu zemědělskou intenzivní, která se vyznačuje výrazným zastoupení produkční zemědělské výroby. Z hlediska reliéfu krajiny se jedná převážně o rovinaté až ploché pahorkatiny. Otevřená krajinná scéna se vyznačuje rozlehlostí a přehledností území.  Mezi výrazné znaky území patří dochované urbanistické a architektonické znaky sídel, makrostruktury polí, větrolamy, sakrální architektura apod.

Pohledový horizont Hostýnských vrchů

Jižní část území reprezentují rozsáhlé lesní porosty. V rámci uvedeného typu krajiny se přepokládá přizpůsobení využití území ochraně lesa, což bylo v řešení územního plánu zohledněno a územním plánem nejsou nově navrhovány plochy k odlesnění a pozemky určené plnění funkce lesa nejsou dotčeny návrhem zastavitelných ploch s výjimkou plochy DS č. 101 pro přístupovou komunikaci na Hostýn.

Vzhledem k charakteru krajiny byl minimalizován návrh zastavitelných ploch ve volné krajině. Za účelem zachování typického rázu sídel byla stanovena maximální výšková hladina. Nejsou navrhovány plochy pro hromadnou rekreaci s výjimkou doplnění ploch pro rozvoj sjezdového lyžování. Nově navrhované zastavitelné plochy jsou ve většině případů v přímé návaznosti na zastavěné území a přednostně jsou využívány plochy v zastavěném území. Jsou respektovány zásady vyplývající z jednotlivých krajinných charakteristik a zapracovány v podrobnosti řešení zemního plánu. Toto se promítá zejména do vymezení jednotlivých funkčních ploch a podmínek jejich využití včetně podmínek ochrany krajinného rázu, při čemž byla zohledněna i poloha obce v Přírodním parku Hostýnské vrchy a dopad na pohledové horizonty.

Ad 3) Jsou respektovány a naplňovány priority územního plánování ze ZUR ZK, a to následujícím způsobem:

(1) Podporovat prostředky a nástroji územního plánování udržitelný rozvoj území Zlínského kraje. Vytvářet na celém území kraje vhodné územní podmínky pro dosažení vyvážného vztahu mezi nároky na zajištění příznivého životního prostředí, stabilního hospodářského rozvoje a kvalitní sociální soudržnosti obyvatel kraje. Dbát na podporu udržitelného rozvoje území kraje při utváření krajských oborových koncepcí a strategií, při rozhodování o změnách ve využití území a při územně plánovací činnosti obcí.

Návrh ÚP Chvalčov přispívá k vyváženosti všech pilířů udržitelného rozvoje území. Posilovány jsou všechny tři pilíře udržitelného rozvoje, a to nastavením celkové urbanistické koncepce, která předpokládá minimální zásah do přírodního prostředí. Z tohoto důvodu je také hlavní rozvoj obytné zástavby směřován v návaznosti na zastavěné území a veřejnou infrastrukturu - BI č. 1 – 5, 27, 80. Pilíř životního prostředí je dále posilován vymezením ÚSES – K č. 58, 59, 61 – 69, 73, P č. 54, 55, 57, 60. Sociální soudržnost je podpořena návrhem plochy občanského vybavení O č. 9, 10, 11, 104. Obec Chvalčov má zajištěnu dobrou dopravní dostupnost do měst Bystřice pod Hostýnem, Holešov, Vsetín, která představují zdroj pracovních příležitostí. Jsou navrženy plochy pro rozvoj dopravní a technické infrastruktury.

(2) Preferovat při územně plánovací činnosti obcí zpřesnění územního vymezení ploch a koridorů podchycených v ZÚR Zlínského kraje (dále ZUR ZK), které jsou nezbytné pro realizaci republikově významných záměrů stanovených pro území Zlínského kraje v Politice územního rozvoje České republiky (dále PUR ČR) a pro realizaci významných krajských záměrů, které vyplývají ze strategických cílů a rozpisů jednotlivých funkčních okruhů stanovených v Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje (dále PRÚOZK).

Na území obce se nenacházejí rozvojové záměry vyplývající ze ZUR ZK s výjimkou plochy D č. 45 a D č. 102.

(3) Soustředit pozornost na územně plánovací podporu přeměny původních a rozvoje nových hospodářských činností v území regionů se soustředěnou podporou státu podle Strategie regionálního rozvoje ČR, za něž jsou na území kraje vyhlášeny územní obvody obcí s rozšířenou působností (ORP) Kroměříž, Rožnov pod Radhoštěm a Valašské Klobouky. Prověřit soulad lokalizace nových hospodářských aktivit v těchto územích s rozvojovými záměry kraje a možnosti jejich zajištění potřebnou dopravní a technickou infrastrukturou.

Dotčené území neleží v území regionů se soustředěnou podporou státu podle Strategie regionálního rozvoje ČR.

(4) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury kraje. Posilovat republikový význam krajského města Zlín a urbanizovaného území Zlínské aglomerace zvláště v návaznosti na rozvojové potenciály koridoru Pomoraví a koridoru Pováží na straně Slovenska. Posilovat zároveň rozvoj ostatních významných center osídlení kraje, zvláště středisek plnících funkci obce s rozšířenou působností. Vytvářet funkční podmínky pro zesílení kooperativních vztahů mezi městy a venkovem kraje, s cílem zvýšit atraktivitu a konkurenceschopnost venkovského prostoru a omezovat negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.

Řešením ÚP Chvalčov jsou dány podmínky pro zvýšení atraktivity obce a tím její větší konkurenceschopnost. Je posilován polycentrický rozvoj sídla, což v daných podmínkách představuje především posílení významu obce jako střediska místního významu např. stabilizací ploch obytných, ploch občanského vybavení a dalších.

(5) Podporovat vytváření vhodných územních podmínek pro umístění a realizaci potřebných staveb a opatření pro účinné zlepšení dopravní dostupnosti, dopravní vybavenosti a veřejné dopravní obsluhy kraje podle PRÚOZK, PUR ČR, ZUR ZK. Považovat tento úkol za rozhodující prioritu rozvoje kraje nejméně do roku 2013. Pamatovat přitom současně na:

- rozvoj a zkvalitnění železniční dopravy a infrastruktury pro každodenní i rekreační využití jako rovnocenné alternativy k silniční dopravě, včetně možnosti širšího uplatnění systému lehké kolejové dopravy jako součásti integrovaného dopravního systému pro ekologicky šetrnou formu dopravní obsluhy území kraje;

Železniční dopravu v daném území reprezentuje železniční trať č. 303 Kojetín – Ostrava, která je územně stabilizována.

- rozvoj cyklistické dopravy pro každodenní i rekreační využití jako součásti integrovaných dopravních systémů kraje, včetně potřeby segregace cyklistické dopravy a její převádění do samostatných stezek, s využitím vybraných účelových a místních komunikací s omezeným podílem motorové dopravy.

Jsou stabilizovány a podporovány podmínky pro rozvoj a využití území pro cyklistickou dopravu, která z větší části využívá stávající sítě pozemních komunikací (plochy D a P*). Řešeným územím prochází také značená cyklistická trasa 5035 a 5037 – navržená plocha D č. 49. (viz koordinační výkres).

(6) Podporovat péči o typické a výjimečné přírodní, kulturní a civilizační hodnoty kraje, které vytvářejí charakteristické znaky území, přispívají k jeho snadné identifikaci a posilují vztah obyvatelstva kraje ke zvolenému životnímu prostoru. Dbát přitom zvláště na:

- zachování a obnovu jedinečného výrazu kulturní krajiny v její místní i regionální rozmanitosti a kvalitě životního prostředí, s cílem minimalizovat necitlivé zásahy do krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a podpořit úpravy, které povedou k obnově a zkvalitnění krajinných hodnot území;

- umísťování rozvojových záměrů, které mohou výrazně ovlivnit charakter krajiny, do co nejméně konfliktních lokalit a následnou podporou potřebných kompenzačních opatření;

- zachování a citlivé doplnění tradičního vnějšího i vnitřního výrazu sídel, s cílem nenarušovat historicky cenné městské i venkovské urbanistické struktury a architektonické dominanty nevhodnou zástavbou, vyloučit nekoncepční formy využívání zastavitelného území a zamezit urbánní fragmentaci přilehlé krajiny;

- zachování krajově pestrých hodnot kulturního dědictví měst i venkova a jeho oblastní charakteristiky.

Návrhem ÚP Chvalčov jsou vytvořeny předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních a kulturních hodnot v území, zejména se zřetelem na péči o životní prostředí a ochranu jeho hlavních složek. Ochrana přírody a krajiny byla zohledněna zejména při návrhu koncepce rozvoje obce.

(7) Dbát při podpoře stabilizace a rozvoje hospodářských funkcí na území kraje zvláště ve vymezených rozvojových oblastech a vymezených rozvojových osách především na:

- upřednostňování komplexních řešení před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území;

- významné sociální vlivy plynoucí z úrovně zabezpečení kvality života obyvatel a obytného prostředí, s cílem podpořit zajištění sídel potřebnou infrastrukturou, vybaveností a obsluhou, prosadit příznivá urbanistická a architektonická řešení a zajistit dostatečná zastoupení veřejné zeleně a zachování prostupnosti krajiny;

Řešené území neleží v rozvojové ose ani v rozvojové oblasti. Nadmístní občanské vybavení je situováno v sousedních rozvojových oblastech a osách. Základní úkoly vyplývající z polohy sídla jsou tak uplatňovány v řešení územního plánu – viz Koncepce rozvoje a urbanistická koncepce. Vzhledem k navržené koncepci je tak zachována prostupnost krajiny a chráněny přírodní hodnoty území.

- využití ploch a objektů vhodných k podnikání v zastavěném území, s cílem podpořit přednostně rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektů a areálů, a na výběr ploch vhodných k podnikání v zastavitelném území, s cílem nezhoršit podmínky pro využívání zastavěného území a dodržet funkční a urbanistickou celistvost sídla;

Vymezení ploch a objektů pro podnikání v zastavěném území je stabilizované (stávající plochy výroby a skladování) a nedochází ke zhoršení podmínek pro využívání zastavěného území a je dodržena funkční a urbanistická celistvost sídla. Podnikatelské aktivity nerušícího charakteru s ohledem na obytné prostředí lze taky situovat do stávajících ploch bydlení individuálního a ploch smíšených.

- hospodárné využívání zastavěného území, zajištění ochrany nezastavěného území a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace jeho fragmentace;

- vytváření podmínek pro souvislé plochy zeleně v územích, kde je krajina negativně poznamenána lidskou činností, v bezprostředním okolí větších sídel zachování a zakládání zelených pásů zajišťujících prostupnost krajiny a podmínky pro nenáročné formy krátkodobé rekreace;

V návrhu je zajištěna ochrana nezastavěného území (zejména zemědělské půdy), zeleně a je zohledněn i požadavek na hospodárné využívání zastavěného území. Navrženým řešením je zajištěna prostupnost krajiny, a to především vymezením zastavitelných ploch především v návaznosti na zastavěné území, vymezením nezastavěného území včetně organizace krajiny a dále je posílena prostupnost krajiny vymezením ÚSES. Návrhem zastavitelných ploch nedochází k fragmentaci veřejné zeleně.

- výraznější podporu rozvoje hospodářsky významných aktivit cestovního ruchu, turistiky, lázeňství a rekreace na území kraje, s cílem zabezpečit potřeby jejich rozvoje v souladu s podmínkami v konkrétní části území;

- významné ekonomické přínosy ze zemědělství, vinařství a lesního hospodářství, s cílem zabezpečit jejich územní nároky a urychlit pozemkové úpravy potřebné pro jejich rozvoj, a na potřeby uplatnění též mimoprodukční funkce zemědělství v krajině a mimoprodukční funkce lesů v návštěvnicky a rekreačně atraktivních oblastech, s cílem umožnit intenzivnější rekreační a turistické využívání území;

Jsou stabilizovány a podporovány podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např. cykloturistika, poznávací turistika, sportovní využití a související služby). Návrhem územního plánu byla respektována charakteristika krajinného prostoru  - krajina zemědělská intenzivní, pro kterou je typický vysoký podíl produkční zemědělské výroby, a krajina lesní harmonická, která je dána převažujícím zastoupením lesů. Vzhledem k charakteru krajiny byl minimalizován návrh zastavitelných ploch ve volné krajině. Nejsou navrhovány plochy pro rodinnou rekreaci. Limitem při navrhovaném rozvoji byly také krajinné horizonty, zejména horizont Hostýnských vrchů.

- rozvíjení krajských systémů dopravní obsluhy a technické vybavenosti, soustav zásobování energiemi a vodou a na využití vlastních surovinových zdrojů pro výstavbu, s cílem zabezpečit podmínky pro hospodářský rozvoj vybraných území kraje a pro stabilizaci hospodářských činností v ostatním území kraje v souladu s požadavky zajištění kvality života jeho obyvatel současných i budoucích;

Do řešeného území nezasahují nově navrhované krajské systémy dopravní obsluhy s výjimkou plochy D č. 45 a D č. 102 pro vedení silnice II/150, což je koordinováno z hlediska širších územních vztahů.

- zajištění územní ochrany ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k rozlivům povodní;

- vymezování zastavitelných ploch v záplavových územích a umísťování do nich veřejné infrastruktury jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech;

Protipovodňová ochrana je zajištěna, mimo jiného, stabilizací ploch nezastavěného území (Z, L, K, P, W, WT). Pro vodní tok Bystřička je stanoveno záplavové území, které je návrhem respektováno. Podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území jsou dány organizací krajiny a návrhem jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití a jejich regulací, zejména ploch W č. 19, 21, 22, 23 a 105.

- vytváření podmínek v zastavěném území a zastavitelných plochách pro zadržování, vsakování a využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní.

Jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití připouštějí technickou infrastrukturu slučitelnou s hlavním využitím, jejíž součástí jsou i opatření pro zadržování, vsakování a využívání srážkových vod. Podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území jsou dány organizací krajiny a návrhem jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití a jejich regulací. A dále návrhem ploch W č. 19, 21, 22, 23 a 105.

- důsledky náhlých hospodářských změn, které mohou vyvolat změnu v nárocích na formu a rozsah dosavadního způsobu využívání dotčených ploch či koridorů, s cílem zajistit v území podmínky pro jejich opětovné využití;

V řešeném území se nenachází areál typu „brownfields“

(8) Podporovat ve specifických oblastech kraje ochranu a rozvoj specifických hodnot území a řešení specifických problémů, pro které jsou vymezeny. Prosazovat v tomto území takové formy rozvoje, které vyhoví potřebám hospodářského a sociálního využívání území a neohrozí zachování jeho specifických hodnot. Dbát přitom současně na:

- zajištění územních nároků pro rozvoj podnikání, služeb a veřejné a sociální vybavenosti v hlavních centrech oblastí;

Obec Chvalčov neleží ve specifické oblasti.

- zachování přírodních a krajinných hodnot a zajištění kvalit životního a obytného prostředí v území;

ÚP Chvalčov zohledňuje hodnoty v území (podrobněji v kap. A.1.2 bod 1) Odůvodnění.

- preventivní ochranu území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami, s cílem minimalizovat rozsah případných škod z působení přírodních sil v území a vytvořit územní rezervy pro případnou náhradní výstavbu.

Návrhem jsou minimalizována potenciální rizika vznikající v důsledku přírodních katastrof. Podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území jsou dány organizací krajiny a návrhem jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití a jejich regulací (viz kap. F Návrhu). Protipovodňová ochrana je zajištěna, mimo jiného, stabilizací ploch nezastavěného území (Z, P, K, L, WT, W). Součástí systému sloužícího ke zvýšení retenční schopnosti krajiny, a tím předcházení riziku povodní jsou navrhované plochy pro retenční nádrže W č. 19, 21, 22, 23 a 105.

(9) Podporovat územní zajištění a přiměřené využívání veškerých přírodních, surovinových, léčivých a energetických zdrojů v území kraje. Zajistit jejich hospodárné využívání v současnosti a neohrozit možnosti jejich využití v budoucnosti. Podporovat v území zájmy na rozvoj obnovitelných zdrojů energie.

V řešeném území jsou plochy po těžbě, které jsou však vymezeny podle současného využití, zejména jako plochy krajinné zeleně, a nepředpokládá se jejich další rozvoj. Územní plán nenavrhuje samostatné plochy pro rozvoj obnovitelných druhů energie, ale na území obce je stávající plocha VX – plochy pro specifické druhy výroby a skladování (stávající fotovoltaická elektrárna). Zachování větrné elektrárny na panoramatu Hostýna se nepředpokládá z důvodu narušení krajinného rázu (plocha přestavby OX č. 50).

(10) Považovat zemědělský půdní fond (ZPF) za jedno z nejvýznačnějších přírodních bohatství území kraje a za nezastupitelný zdroj ekonomických přínosů kraje. Preferovat při rozhodování o změnách ve využívání území a při zpracování podrobnější územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů taková řešení, která mají citlivý vztah k zachování ZPF, minimalizují nároky na jeho trvalé zábory, podporují jeho ochranu před vodní a větrnou erozí a před negativními jevy z působení přívalových srážek, a eliminují rizika kontaminace půd. Dbát na minimalizování odnímané plochy pozemků ZPF zvláště u půd zařazených v I. a II. třídě ochrany.

Nároky na zábory ZPF byly minimalizovány tak, aby byl zajištěn rovnoměrný vývoj všech tří pilířů udržitelného rozvoje. Změnou č. 1 nedochází k záboru nových ploch ZPF s výjimkou ploch č. 45, 102, 105.

(11) Respektovat v území kraje zájmy obrany státu a civilní ochrany obyvatelstva a majetku.

Řešené území je situováno v  území důležitém pro obranu státu a v ochranném pásmu zařízení AČR, což představuje limity, které jsou v řešení ÚP zohledněny. Na celém území je zájem ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování vybraných druhů staveb, což je předmětem navazujících řízení. Zájmy civilní ochrany obyvatelstva lze řešit v rámci jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití bez požadavku na vymezení samostatné urbanistické plochy.

(12) Koordinovat utváření koncepcí územního rozvoje kraje a obcí s utvářením příslušných strategických rozvojových dokumentů kraje. Sladit územní a politické aspekty souvisejících řešení a prověřit možnosti jejich naplnění v konkrétních podmínkách území kraje.

ÚP Chvalčov je v souladu s rozvojovými koncepcemi kraje  - podrobněji  v kapitole A.1.3 Odůvodnění.

(13) Podporovat zlepšení funkční a prostorové integrace území kraje s územím sousedících krajů a obcí České republiky a s územím sousedících krajů a obcí Slovenské republiky. Dbát na potřeby koordinací s dotčenými orgány sousedících území a spolupracovat s nimi při utváření rozvojových koncepcí překračujících hranici kraje a státní hranici.

Řešené území nesousedí s územím cizího státu. Územní vazby se sousedními obcemi a kraji jsou vyhodnoceny v kap. A.3 Odůvodnění.

(14) Zapojit orgány územního plánování kraje do spolupráce na utváření národních a nadnárodních plánovacích iniciativ, programů, projektů a aktivit, které ovlivňují rozvoj území kraje a vyžadují konkrétní územně plánovací prověření a koordinace.

Není obsahem řešení územního plánu.

Ad 4) 	 Protipovodňová ochrana  území  je podrobněji vyhodnocena v kap. A.1.3 Odůvodnění

Ad 5)	Soulad s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje - změnou č.1 ÚP Chvalčov není zasahováno do koncepce zásobování pitnou vodou, která byla v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací nastavena ÚP Chvalčov

Ad6) 	Pohledový horizont Hostýnských vrchů, který je ZUR ZK vymezen jako území speciálních zájmů – plochy pro ochranu pohledových horizontů nadregionálního významu, je v řešení územního plánu zohledněn. Ve vztahu k pohledovým horizontům zakresleným v koordinačním výkrese byly nastaveny podmínky ochrany krajinného rázu. V šířce 100m od osy vymezené v koordinačním výkrese, na každou stranu platí zákaz umisťování staveb, které by narušovaly obraz místa a siluetu obce a vytvářely negativní pohledové dominanty, čímž je zajištěno, že v uvedeném území nebudou vznikat novodobé dominanty s negativním vlivem na krajinný horizont s dominantou tvořenou bazilikou Nanebevzetí Panny Marie a navazujícími stavbami, které tvoří ucelený komplex poutního místa. Ve vztahu ke krajinnému rázu, pohledovým osám, dominantám a horizontům byla nastavena i regulace výškové hladiny zástavby ve vlastním sídle.

Ad7) 	Koridor pro dopravní infrastrukturu – přestavba silnice v úseku Bystřice pod Hostýnem – Poličná, obchvat Křtomil, představuje vedení silnice II/150 v nové stopě. Plocha byla vymezena již v ÚP Chvalčov a je dále upřesněna změnou č. 1 a koordinována z hlediska širších územních vztahů s okolními obcemi – je řešena návrhem plochy D č. 45 a D č. 102.

Ad 8) V řešení ÚP je respektován a zapracován územní systému ekologické stability nadregionální úrovně, který představuje:

  - nadregionální biokoridor 149 – Kelčský Javorník - 148 (VPO PU21)

  - nadregionální biocentrum 101 Kelčský Javorník (VPO PU07).

Ten je územním plánem vymezen na stávajících funkčních společenstvech a koordinován z hlediska širších územních vztahů s okolními obcemi. Změnou č. 1 do něj nebylo zasahováno.

Změnou č. 1 ÚP Chvalčov nedochází k ovlivnění záměrů ze ZÚR ZK.

A.1.3 		Další koncepční a rozvojové dokumenty

Územní plán Chvalčov plně respektuje všechny známé koncepční a rozvojové dokumenty vztahující se k řešenému území. Údaje z těchto dokumentů vstoupily vesměs do územně analytických podkladů jako hodnoty, limity a záměry, případně rovnou do závazných územně plánovacích dokumentů (ZUR ZK).

Po rozborech koncepčních a rozvojových dokumentů ve vztahu k řešení změny č. 1 územního plánu Chvalčov bylo možno konstatovat následující:

●	Koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny – jako zásadní podklad zejména při navrhování územního systému ekologické stability je respektována. Řešením změny č. 1 není zasahováno do koncepce územního systému ekologické stability krajiny.

● 	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje schválený dne 20.10.2004 usn.č.770/Z26/04 na 26. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje - dokument byl zcela zohledněn jak v oblasti koncepce odkanalizování města, tak v oblasti zásobování pitnou vodou. Změnou č. 1 ÚP Chvalčov není do koncepce zasahováno.

●	Koncepce rozvoje cyklodopravy na území Zlínského kraje část Návrh výhledové koncepce GD ZK byla schválena Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 23.06.2004 usnesením č. 656/Z24/04 – řešení změny č. 1 ÚP Chvalčov neovlivňuje koncepci cyklodopravy  v řešeném území.

- Národní plán povodí Dunaje (schvál. usnesením Vlády České republiky č. 1083 z 21. 12. 2015)

Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu- pro řešené území platí Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu (plán PDPMPV), schválený zastupitelstvem Zlínského kraje dne 20.4.2016, který obsahuje v kapitole VI. opatření k dosažení cílů:

- VI.1.17. Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní v oblastech s významným povodňovým rizikem

- VI.1.18. Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní mimo oblasti s významným povodňovým rizikem

Hlavním cílem ochrany před povodněmi je snížení ohrožení obyvatel před nebezpečnými účinky povodní a omezení ohrožení majetku, kulturních a historických hodnot před znehodnocením záplavami. Mezi významné vodohospodářské problémy se řadí významné hydromorfologické změny, ohrožení extrémními hydrologickými jevy (povodně), nadměrná vodní eroze, ale také opatření ke snížení nepříznivých účinků sucha.

Zásadním úkolem vstupujícím do územního plánování je ochrana před povodněmi a vodní režim krajiny, při čemž v  rámci regulace podmínek pro využití území je nutné zajistit vzájemnou koordinaci mezi povodňovou ochranou a územním plánováním.

Podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území jsou dány také organizací krajiny a návrhem jednotlivých ploch s rozdílným způsobe využití a jejich regulací (viz kap. F Návrhu) včetně vymezení ÚSES.

Z Plánu dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu nevyplývají pro řešené území konkrétní požadavky.

Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje (schvál. usnesením Vlády České republiky č. 1082 z 21. 12. 2015).

Na základě tohoto usnesení Ministerstvo životního prostředí vydalo Opatření obecné povahy z 22.12.2015 s č.j. 90992/ENV/15 (účinnost od 19.1.2016), jehož součástí jsou  v příloze č. 1 stanovené cíle a  v příloze č. 2 souhrn opatření pro zvládání povodňových rizik, které tvoří závaznou část tohoto opatření.

Řešené území neleží v oblasti s potenciálně významným povodňovým rizikem a z plánu pro zvládání povodňových rizik nevyplývají konkrétní opatření.

Pro vodní toky na území obce je stanoveno záplavové území. Podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území jsou dány organizací krajiny a návrhem jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití a jejich regulací (viz kap. F Návrhu). Vzhledem k situování obce v krajině s vysokým podílem lesa nejsou navrhována protierozní opatření. Tato opatření však lze realizovat ve všech plochách s rozdílným způsobem využití v souladu s podmínkami jejich využití jako technickou infrastrukturu slučitelnou s hlavním využitím, příp. jako stavby, zařízení a jiná opatření, které nejsou vyloučeny ve smyslu ustanovení § 18 odst. 5 stavebního zákona.

„Studie ochrany před povodněmi na území Zlínského kraje“ (HydroprojektCZ a.s. Praha, srpen 2007), která byla aktualizována (Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha, září 2013). Uvedená studie nepředpokládá v řešeném území žádná opatření s územními nároky.

- Generel dopravy Zlínského kraje - Aktualizace generelu dopravy Zlínského kraje (dále jen „GD ZK“) - část Návrh výhledové koncepce GD ZK (schválena Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 14. 12. 2011 usnesením č. 0625/Z18/11) je navrženým řešením změny č. 1 ÚP Chvalčov respektován. Navrhované záměry neovlivňují negativně koncepci dopravy na území města ani v širších vazbách, ale doplňují ji a rozvíjejí.

Navrhované řešení změny č. 1 ÚP Chvalčov nemá dopad na další koncepční a rozvojové dokumenty, kterými jsou:

● 	Koncept snižování emisí a imisí Zlínského kraje a Územní energetická koncepce Zlínského kraje (Integrovaný krajský program snižování emisí oxidu siřičitého, oxidů dusíku, těkavých organických 	látek a amoniaku a Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Zlínského kraje, vyhlášen Nařízením č. 1/2005 ze dne 7. 11. 2005

●	Plán odpadového hospodářství Zlínského kraje 2016 – 2025 schválený Zastupitelstvem Zlínského kraje  usnesením č. 0667/Z2016 dne 24.2.2016 který byl vyhlášen OZV ZK č. 1/2016 ze dne 24.2.2016,  kterou se vyhlašuje závazná část  Plánu odpadového hospodářství Zlínského kraje 2016 - 2025

- Krajinný ráz Zlínského kraje kategorizace významných území z hlediska krajinného rázu, stanovení citlivosti území a návrh regulativů (2005)  - krajinný ráz je respektován a byl podkladem pro vyhodnocení jednotlivých požadavků na změny uplatněných ve Zprávě – viz kap. B.1

- Nadregionální a regionální ÚSES Zlínského kraje

- Koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území

A.2	Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot území a požadavky na ochranu nezastavěného území

Územní plán Chvalčov je v souladu s cíli a úkoly územního plánování (§ 18 a § 19 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Navržené záměry vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území obce spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. Je respektováno hledisko komplexního řešení, účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji tohoto území (viz. urbanistická koncepce a podmínky využití ploch), čímž jsou vytvořeny v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů na změny v území. Byly respektovány přírodní, civilizační a kulturní hodnoty v území, vč.  urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. S ohledem na charakter a hodnoty území jsou navrženy podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajištění ochrany nezastavěného území, vč. prostorové regulace staveb a opatření podle § 18, odst. 5 SZ v souladu s charakterem území. Byly prověřeny a posouzeny potřeby změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem na životní prostředí, veřejnou infrastrukturu a její hospodárné využívání, veřejné zdraví atd. (viz. koncepce rozvoje a vymezení zastavitelných ploch). Změnou č.1 ÚP Chvalčov dochází k aktualizaci zastavěného území a souvisejícím úpravám zastavitelných ploch a případně i jejich funkcí. Nové zastavitelné plochy nejsou změnou č. 1 navrhovány. Obecně lze konstatovat, že je územní plán v souladu

dle §18 stavebního zákona:

- vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území obce, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, což se promítá do navržené urbanistické koncepce, koncepce uspořádání krajiny a podmínek využití jednotlivých funkčních ploch

- zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území obce komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji tohoto území (viz. urbanistická koncepce a podmínky využití ploch)

- řešením územního plánu byly koordinovány veřejné i soukromé záměry změn v území, vyjádřené především ve zprávě o uplatňování územního plánu, územně analytických podkladech a v dalších koncepčních materiálech – viz kap. A.1 Odůvodnění

- jsou ve veřejném zájmu respektovány a rozvíjeny přírodní, civilizační a kulturní hodnoty v území, vč.  urbanistického, architektonického a archeologického dědictví (stabilizovány jsou ve své poloze nemovité kulturní památky (areál poutního místa sv. Hostýna i další památky místního významu – zejména sakrální architektura, aj.) Zastavitelné plochy jsou vymezeny v minimálním rozsahu pro naplnění předpokládaných rozvojových záměrů a pro jednotlivé plochy včetně ploch nezastavěného území jsou stanoveny podmínky jejich využití

- s ohledem na ochranu krajiny určuje ÚP podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území, vč. regulace staveb a opatření podle § 18, odst. 5 stavebního zákona v souladu s charakterem území tj. vyloučení staveb, zařízení a opatření v nezastavěném území

a  dle §19 stavebního zákona:

- návrh řešení ÚP Chvalčov vychází ze zjištění skutečného stavu území a zohledňuje přírodní, kulturní a civilizační hodnoty v území – viz kap.A.1.

- ÚP stanovuje koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území

- byly prověřeny a posouzeny potřeby změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem na životní prostředí, veřejnou infrastrukturu a její hospodárné využívání, veřejné zdraví atd. (viz koncepce rozvoje obce a vymezení zastavitelných ploch). Zastavitelné plochy vymezuje s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území

- součástí podmínek pro využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití je stanovení podmínek prostorové regulace např. výškové hladiny zástavby

- stanovení podmínek využití jednotlivých funkčních ploch je navrženo na základě vyhodnocení stávajícího charakteru sídelní struktury a krajiny

- řešení územního plánu nenastavuje etapizaci

- podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof jsou v daném území řešeny stabilizací jednotlivých ploch nezastavěného území a podmínkami jejich využití včetně vylučování staveb, zařízení a opatření dle § 18 odst. 5 stavebního zákona - stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a jejich odstraňování nejsou v neurbanizovaném území vyloučeny

- návrhem jsou vytvořeny podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn  - stabilizace výrobních areálů jako ploch pro výrobu a skladování (využití pro podnikání),

- stanovuje podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení

- urbanistická koncepce je navrhována s cílem účelného a hospodárného využívání území a navrhované uspořádání území je tak úsporné v nárocích na veřejný rozpočet obce, dopravu a energie, čemuž odpovídá i navržený rozvoj území.

- jsou vytvořeny podmínky pro zajištění civilní ochrany stabilizací jednotlivých funkčních ploch (např. ploch s hasičskou zbrojnicí – plochy občanského vybavení O), respektování limitů a kapacit technické infrastruktury (zásobování vodou, elektrickou energií, apod.)

- nejsou navrženy plochy asanací. Územním plánem je navržena 1 plocha přestavby – OX č. 50 (Přestavba 1) na ploše pozemku větrné elektrárny určené provozně na dožití v areálu poutního místa sv. Hostýna

- nejsou navrhovány záměry, které by vyžadovaly návrh kompenzačních opatření

- v řešeném území se nacházejí bývalé plochy těžby, které jsou územně stabilizovány, a nepředpokládá se jejich další územní rozvoj. Územní plán nenavrhuje samostatné plochy pro využívání přírodních zdrojů.

- uplatňuje poznatky z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie a památkové péče, což je zřejmé z vlastního návrhu řešení.

A.3	Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších územních vztahů

Změnou č.1 ÚP Chvalčov nejsou řešeny záměry (nové funkční plochy), které by ovlivnily vazby na sousední obce, s výjimkou stabilizace dopravních záměrů ze ZÚR ZK – vedení koridoru silnice II/150 v nové stopě. Nedochází ke změnám z hlediska návaznosti prvků ÚSES a technické infrastruktury. Z hlediska širších vztahů je upřesněn koridor dopravní infrastruktury a zajištěna návaznost dopravní a technické infrastruktury, prvků ÚSES a jednotlivých funkčních ploch.

Obec Chvalčov se nachází ve Zlínském kraji a sousedí a přímo navazuje na město Bystřici pod Hostýnem na jeho východní straně, část obce leží v přírodním parku Hostýnské vrchy. Správní území obce je tvořeno dvěma katastrálním územím – k.ú. Chvalčov a Chvalčova Lhota.

Řešením územního plánu je zajištěna návaznost na územní plány obcí Bystřice pod Hostýnem, Slavkov pod Hostýnem, Rusava, Rajnochovice Loukov, Držková, Mrlínek, což je dokumentováno v Koordinačním výkrese; je zajištěna návaznost dopravní a technické infrastruktury a z hlediska rekreačního využití území návaznost sítě tras pro pěší turistiku a cykloturistiku.

Bystřice pod Hostýnem (vydaný ÚP) - je zajištěna návaznost funkčních ploch, návaznost ÚSES včetně ploch nově navrhovaných (součást LBK3a – plocha K č. 69) a je koordinován záměr ZÚR ZK – silnice II/150 (D č. 102).

Loukov (vydaný ÚP) - je zajištěna návaznost prvků ÚSES na stávajících funkčních společenstvech i na nově navrhovaných (součást LBK8), je koordinován záměr ZÚR ZK – silnice II/150 (D č. 45) a je zajištěna návaznost na cyklostezku v ploše D č. 49 na území sousední obce.

Mrlínek (vydaný ÚP) – je koordinován záměr ZÚR ZK – silnice II/150 (D č. 45 a D č. 102) a je zajištěna návaznost ploch pro dopravní infrastrukturu na území sousední obce.

Rajnochovice (vydaný ÚP) - zajištěna návaznost prvků ÚSES včetně nadregionální úrovně na stávajících funkčních společenstvech a návaznost funkčních ploch v rámci sportovně rekreačních areálů.

Slavkov pod Hostýnem (vydaný ÚP)  - je zajištěna návaznost funkčních ploch, návaznost ÚSES a koordinace širších územních vztahů v návaznosti na poutní místo sv. Hostýna.

Držková (vydaný ÚP) – je zajištěna návaznost prvků ÚSES na stávajících funkčních společenstvech.

Rusava (vydaný ÚP) - je zajištěna návaznost prvků ÚSES na stávajících funkčních společenstvech a také návaznost nově navrhovaných ploch doplňujících ÚSES do funkčního celku.

Návaznost ve formě ploch s rozdílným způsobem využití je dokumentována v koordinačním výkrese v rozsahu existujících dat vydaných územních plánů. Územním plánem nejsou navrhovány plochy, které by negativně ovlivňovaly stávající nebo navržené využití na území sousedních obcí.

Změnou č. 1 byl z hlediska širších územních vztahů koordinován právě záměr ze ZÚR ZK – silnice II/150 – plocha D č. 45 a D č. 102.

Navrženým řešením nedochází ke srůstání sídel. Jednotlivá dílčí plocha s rekreačním využitím – Tesák znamená územní přesahy funkčního využití na sousední území, ale vlastní areál je izolovaný a nepředstavuje tedy riziko srůstání sídel. Jedná se o stávající plochy zastavěného území se shodnou funkcí, jejichž lokalizace je dána historickým vývojem, případně potřebou územního rozvoje. Stejně tak návaznost na území sousedního města Bystřice pod Hostýnem s přímou návazností jednotlivých funkčních ploch, zejména pro bydlení, je dána historickým vývojem. Obecně lze k situování obce ve struktuře osídlení konstatovat, že nedochází ke srůstání sídel ani k vzájemnému negativnímu ovlivňování.

A.4		Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje s odůvodněním potřeby jejich vymezení

Na území obce Chvalčov nejsou v rámci změny č. 1 ÚP Chvalčov navrhovány nové plochy pro záměry nadmístního významu s výjimkou upřesnění záměrů ZÚR ZK (D č. 45 a 102).

## A.5	Soulad s požadavky stavebního zákona

Územní plán je zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a s jeho prováděcími předpisy v platném znění.

Použití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití vychází z vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, a z jednotné metodiky zpracování územních plánů na území Zlínského kraje. Řešení změny č. 1 ÚP Chvalčov navazuje na řešení ÚP Chvalčov. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití včetně jejich regulace a podmínek ochrany krajinného rázu jsou uvedeny v kapitole 6. Návrhu ÚP Chvalčov, ve znění změny č. 1. Je stanoveno hlavní, přípustné, podmíněně přípustné využití a nepřípustné využití pro jednotlivé plochy a současně jsou definovány i použité pojmy.

V územním plánu jsou použity následující plochy s rozdílným způsobem využití:

- plochy bydlení individuálního (BI)

- plochy rekreace (R)

- plochy občanského vybavení (O)

- plochy občanské vybavenosti specifických forem (OX)

- plochy dopravní infrastruktury (D)

- plochy pro dopravu specifických forem (DX)

- plochy pro drážní dopravu (DZ)

- plochy technické infrastruktury (T*)

- plochy veřejných prostranství (P*)

- plochy smíšeného využití (S)

- plochy výroby a skladování (V)

- plochy pro specifické druhy výroby a skladování (VX)

- plochy vodních toků a vodních nádrží (WT)

- plochy vodní a vodohospodářské (W)

- plochy sídelní zeleně (Z*)

- plochy krajinné zeleně (K)

- plochy přírodní (P)

- plochy zemědělské (Z)

- plochy lesní (L)

V souladu s vyhláškou jsou použity zejména plochy označené O, T*,  P*, V, P, Z, L, R.

Plochy pro bydlení jsou s ohledem charakter zástavby podrobněji specifikovány jako plochy individuálního bydlení (BI), které představují čisté bydlení v rodinných domech. Plochy občanského vybavení jsou v konkrétním případě dále podrobněji členěny na plochy občanské vybavenosti specifických forem (OX), kdy součástí této plochy je areál poutního místa sv. Hostýna s nemovitými kulturními památkami a veřejnou infrastrukturou. Vzhledem k exponované poloze a významu areálu je použita pro toto území odlišná regulace.  Pro řešené území jsou dále použity plochy smíšeného využití (S) pro bydlení kombinaci s občanským vybavením, výrobními a nevýrobními službami, což je dáno stávajícími funkcemi v území. Jako typicky vodohospodářská plocha je vymezena plocha označená WT, která zahrnuje vodní plochy a toky. Dopravní plochy jsou podle charakteru podrobněji členěny na plochy dopravní infrastruktury D, které zahrnují silniční motorovou dopravu, ale i dopravu pěší, cyklistickou a hromadnou, a plochy pro drážní dopravu DZ. Současně je použita plocha pro dopravu specifických forem DX, což představuje plochu pro silniční dopravu včetně mostů v koordinaci s plochami ÚSES a vodními toky. Toto členění je dáno rozdílnými požadavky na regulaci ploch.

S ohledem na specifické podmínky a charakter území lze v souladu s ustanovením § 3 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006Sb. ve zvlášť odůvodněných případech stanovit plochy s rozdílným způsobem využití nad rámec vyhlášky.

Pro územní plán byly použity plochy krajinné zeleně (K) pro zeleň v nezastavěném území s převážně krajinotvornou a ekologickou funkcí. Uvedené plochy slouží jako chybějící koncepční nástroj pro podchycení a řešení organizace krajiny a jsou použity v případech, kdy je účelné tyto plochy samostatně vymezit. Plochy krajinné zeleně se vymezují také pro biokoridory USES. Pro navrhována opatření ke zvýšení retenční schopnosti krajiny jsou použity plochy W – plochy vodní a vodohospodářské. Pro řešení v sídle jsou pro samostatné plochy zeleně využity plochy sídelní zeleně Z*, které slouží pro veřejnou a izolační zeleň v zastavěném území. Plochy pro specifické druhy výroby a skladování (VX) v území reprezentuje plochy výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů – stávající fotovoltaická elektrárna.

V souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, § 2, se plochy vymezují podle stávajícího nebo požadovaného způsobu využití; tyto plochy se vymezují ke stanovení územních podmínek, zejména pro vzájemně se doplňující, podmiňující nebo nekolidující činnosti, … S ohledem na toto ustanovení je nastaveno i přípustné využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití, zejména ve vztahu k dopravní a technické infrastruktuře. Pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití je ve vyhlášce nastaven rámcový rozsah tzn., že definice jednotlivých ploch nepředstavuje taxativní výčet přípustných činností a staveb, ale uvádí, že „…plochy zpravidla zahrnují …“ tzn., že umožňují připustit i další využití a stavby nad rámec stanovený vyhláškou. V případě ÚP Chvalčov se jedná o dopravní a technickou infrastrukturu slučitelnou s hlavním využitím, kterou jsou stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury, které nekolidují s hlavním využitím, což se dále posuzuje v navazujících řízeních na základě podrobnější dokumentace.

Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 5 stavebního zákona byly v plochách, které jsou součástí nezastavěného území, výslovně vyloučeny některé typy staveb  - viz kapitola 6.Návrhu.

Členění ploch vychází z převládajícího způsobu využití ploch a požadavků na rozvoj území při zohlednění všech limitů a hodnot a základní koncepce územního plánu nebyla změnou měněna. Došlo pouze k úpravě podmínek využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití.

A.6	Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů

Požadavky k řešení vyplývající ze zvláštních právních předpisů a jejich aktualizací jsou zahrnuty ve Zprávě o uplatňování ÚP Chvalčov (dále jen „Zpráva“). Dotčené orgány hájící zájmy dle zvláštních právních předpisů, kterými jsou např. vodní zákon, zákon o ochraně přírody a krajiny, zákon o ochraně ovzduší, zákon o ochraně zemědělského půdního fondu, zákon o státní památkové péči, lesní zákon, zákon o požární ochraně, zákon o pozemních komunikacích, horní zákon, zákon o ochraně veřejného zdraví a další, uplatnily své požadavky v procesu projednání Zprávy a byly do ní zahrnuty. Vyhodnocení splnění požadavků Zprávy je uvedeno v kap. B.4 Odůvodnění.

Požadavky zvláštních zákonů se také promítají do řešení Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a Politiky územního rozvoje ČR, což je podrobněji vyhodnoceno v kapitole A Odůvodnění.

Stejně tak byly podkladem pro řešení změny ÚP Chvalčov aktuální územně analytické podklady (aktualizace 2014 a 2016) včetně RURU, které obsahují limity využití území vyplývající ze zvláštních právních předpisů.

Vzhledem k výše uvedenému lze konstatovat, že změna ÚP Chvalčov je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů.

Případně další požadavky vyplývající ze stanovisek dotčených orgánů nebo z řešení rozporů lze dále uplatnit v procesu projednání změny.

## B) 	komplexní zdůvodnění

B.1 	Komplexní zdůvodnění přijatého řešení

B.1.1   Vymezení zastavěného území

- změna označená v textové části Návrhu č. 1

Zastavěné území bylo vymezeno v ÚP Chvalčov k 30.9.2009 a je aktualizováno k datu 1.5.2016 na základě aktuálních mapových podkladů a průzkumů v terénu v souladu se zákonným ustanovením daným stavebním zákonem. Jedná se o úpravy, které se do výkresové části promítají úpravou hranic zastavěného území a změnou návrhové (zastavitelné) plochy na stavovou, v odůvodněných případech také spojených se změnou (úpravou) funkce. V textové části návrhu se úprava zastavěného území promítá také v kapitole I. C2 Vymezení zastavitelných ploch nebo jejich vypuštěním.

Uvedená úprava se promítá do Hlavního výkresu, Výkresu VPS, VPO a asanací a Výkresu základního členění území. V případě, že se prvky promítají i do více výkresů výroku, mají vždy stejné označení.

V textové části byl stávající text doplněn novým zněním týkajícím se aktualizace (datum aktualizace). Nadbytečná popisná část byla z výrokové části územního plánu vypuštěna, protože se jedná o náležitosti patřící do Odůvodnění.

B.1.2 	Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

- změna označená v textové části Návrhu č. 2

V této kapitole se mění její název, tak aby odpovídal současné právní úpravě (struktura dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů).

Dále je z textu podkapitoly označené 2.1 vypuštěn odkaz týkající se zkapacitnění silnice II/437 Bystřice p.H. – Tesák, protože pro uvedený záměr nejsou územním plánem navrhovány plochy. Úpravou je uvedena do souladu textová a výkresová část územního plánu. A dále je doplněna koncepce řešení, která spočívá především v posilování obytné funkce a zohlednění hodnot v území a stabilizaci územních vztahů a rozvoji poutního místa sv. Hostýna, což odráží ve vlastním řešení – viz výkresová část.

Z jednotlivých částí kapitoly byly vypuštěny popisné informace, které nepatří o návrhu, protože se nejedná o schvalované jevy, ale o data ÚAP.

Z hlediska ochrany a rozvoje hodnot byly doplněny požadavky ve vztahu k ochraně krajinného rázu a potřebě regulovat charakter zástavby (prostorově, architektonicky) a respektování pohledových horizontů Hostýnských vrchů s dominantou sv. Hostýna.

Je také doplněn požadavek na zvýšení retenční schopnosti krajiny a zvýšení její biodiverzity, což se také promítá do návrhové části územního plánu.

B.1.3 	Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

- změna označená v textové části   Návrhu č. 3

V této kapitole se mění její název, tak aby odpovídal současné právní úpravě (struktura dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů).

Z jednotlivých částí kapitoly byly vypuštěny popisné informace, které nepatří o návrhu, protože se nejedná o schvalované jevy, ale o data ÚAP. Současně jsou vypuštěny údaje, které se s ohledem na svou podrobnost netýkají územního plánu, ale jsou předmětem navazujících řízení. A také údaje, které jsou zřejmé a jednoznačné z tabulkového řešení.

V rámci urbanistické koncepce je doplněn v souladu s naplňováním koncepce (viz výkresová část) požadavek na řešení veřejné infrastruktury.

Je aktualizován rozsah zastavitelných ploch v tabulce a jejich výměra je uváděna v v hektarech s výjimkou malých ploch, u kterých nelze tento údaj spolehlivě uvést – zde je výměra ponechána v metrech, což je zřejmé z tabulky. U jednotlivých ploch byly aktualizovány jejich názvy tak, aby byl zajištěn soulad textové a výkresové části.

Vymezení zastavitelných ploch

Jsou provedeny následující úpravy zastavitelných ploch na základě aktualizace zastavěného území především z následujících důvodů:

  - realizace staveb v části nebo v celé zastavitelné ploše

  - realizace staveb v části nebo v celé zastavitelné ploše spojená se změnou využití části plochy

  - změna způsobu využití zastavitelné plochy (soulad se skutečným stavem v území)

Tyto změny se v textové části promítají úpravou výčtu zastavitelných ploch, zejména jejich vypuštěním. V tabulce byly ponechány i ostatní plochy (nejen plochy zastavitelné, a to z důvodu přehlednosti a návaznosti na původní územní plán.

Rozsah všech provedených změn je zřejmý z úplného změnového znění výrokové části.

Nové zastavitelné plochy nejsou v souladu se Zprávou navrhovány s výjimkou úpravy plochy D č. 45,  doplnění plochy D č. 102 (koordinace se sousedním územím) a ploch D č. 101 - úprava přístupu na Hostýn, O č. 104, W č. 105 – plochy v zastavěném území s novou funkcí.

B.1.4 	Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umísťování

- změna označená v textové části Návrhu č. 4

V této kapitole se mění její název, tak aby odpovídal současné právní úpravě (struktura dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů).

Z jednotlivých částí kapitoly byly vypuštěny popisné informace, které nepatří do návrhu, protože se nejedná o schvalované jevy, ale o data ÚAP. Současně jsou vypuštěny údaje, které se s ohledem na svou podrobnost netýkají územního plánu, ale jsou předmětem navazujících řízení. Jsou doplněny odkazy jednotlivých návrhových ploch pro lepší orientaci v ÚPD.

V částech „Spoje a spojová zařízení, elektronické komunikace“, Nakládání s dopady“ je doplněna základní koncepce řešení technické infrastruktury. Jedná se o chybějící údaj o koncepci řešení územního plánu.

B.1.5 	Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin

- změna označená v textové části   Návrhu č. 5

V této kapitole se mění její název, tak aby odpovídal současné právní úpravě (struktura dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů).

Z jednotlivých částí kapitoly byly vypuštěny popisné informace, které nepatří o návrhu, protože se nejedná o schvalované jevy, ale o data ÚAP. Současně jsou vypuštěny údaje, které se s ohledem na svou podrobnost netýkají územního plánu, ale jsou předmětem navazujících řízení.

Je vypuštěn Návrh podmínek funkčního využití ploch (regulativů) pro ÚSES jako nadbytečný, protože ve stejném znění je uveden v kap. 6 Návrhu.

Byly aktualizovány v souladu s vyhláškou názvy dílčích podkapitol a v případě vypuštěných textů byla doplněna koncepce řešení. V případech, kdy jsou uváděny neaktuální (příp. nepravdivé údaje) došlo k jejich vypuštění a aktualizaci.

B.1.6 	Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), přípustného využití, nepřípustného využití a  popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu

- změna označená v textové části  Návrhu č. 6

V této kapitole se mění její název, tak aby odpovídal současné právní úpravě (struktura dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů)

V podkapitole 6.1 se nově se nahrazují v celém rozsahu podmínky pro využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití včetně vymezení použitých pojmů. V územním plánu jsou použity jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití, kterým jsou přiřazeny podmínky pro jejich využití. Vymezení ploch je dáno vydaným ÚP Chvalčov a není změnou č. 1 rozšiřováno.

Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 5 stavebního zákona byly v plochách, které jsou součástí nezastavěného území, výslovně vyloučeny vybrané typy staveb. V jednotlivých případech jsou změnou č.1ÚP Chvalčov navrženy i zastavitelné plochy menší než 2000 m2, protože je účelné v tomto rozsahu vymezit a jsou pro předpokládaný záměr dostačující.

U nezastavěného území jsou vyloučeny s ohledem na ochranu krajiny a přírody vybrané druhy staveb, zařízení a jiných opatření dle jednotlivých funkčních ploch a technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například hygienická zařízení, ekologická a informační centra včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí, se vylučují ve všech případech.  V případě staveb pro účely rekreace a cestovního ruchu se jedná o tak významné zásahy do krajiny, že je nutno pro dané záměry v případě jejich požadavku navrhnout nové zastavitelné plochy. Plochy zemědělské připouštějí stavby pro zemědělství a plochy lesní stavby pro lesnictví, které však musí odpovídat charakteru zástavby.

Součástí podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití je stanovení podmínek prostorového uspořádání v nezastavěném území  - jedná se především o stavby pro zemědělství, stavby pro lesní hospodářství, pro které jsou stanoveny podmínky prostorového uspořádání spočívající ve stanovení výškové regulace zástavby a rozmezí výměry zastavěné plochy. Stavby v rozsahu uvedené regulace, v případě že nejsou vyloučeny, lze umisťovat v neurbanizovaném území bez potřeby řešení změn územního plánu. Stavby ve větším rozsahu budou vyžadovat posouzení v rámci změny územního plánu. Nastavená regulace u tohoto druhu staveb vychází z obdobné zástavby v krajině a v případě staveb pro zemědělství se jedná o stavby, u kterých je prostorovou regulací minimalizován vliv na krajinný ráz. Obdobná regulace se týká i staveb pro lesnictví.

Nově byly upraveny i podmínky prostorového uspořádání v zastavěném území a v zastavitelných plochách. Návrh regulace vychází z podmínek nastavených v ÚP Chvalčov a je v některých částech redukován (podmínky mimo podrobnost územního plánu).  Výšková regulace navazuje na původní koncepci a vychází ve většině případů z výškových hladin okolní zástavby, případně je nastavena tak, by nedocházelo k ovlivnění krajinného rázu, narušení pohledových horizontů, pohledových os a tras technické infrastruktury.  Uvedený způsob regulace již byl prověřen aplikací územního plánu.

Současně jsou nastaveny obecné podmínky ochrany krajinného rázu ve vztahu k pohledovým horizontům, poloze řešeného území v Přírodním parku Hostýnské vrchy a ke krajinnému rázu.

B.1.7 	Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

- změna označená v textové části  Návrhu č. 7

V této kapitole se mění její název, tak aby odpovídal současné právní úpravě (struktura dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů)

# V podkapitole 7.1 byl vypuštěn celý text a pro snadnou aplikaci byla vložena nová tabulka s vymezením veřejně prospěšných staveb, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit Uvedená úprava v souladu s požadavky zákona a prováděcích předpisů naplňuje obsah této kapitoly. U jednotlivých staveb je uveden jejich účel. V poznámce je uveden odkaz týkající se veřejné prospěšnosti a práva vyvlastnění pro záměry vyplývající ze ZUR ZK, což má vazbu na jejich zobrazení v grafické části návrhu.

# Pro veřejně prospěšné stavby dopravní a technické infrastruktury bylo vypuštěno předkupní právo a ponecháno pouze právo vyvlastnění, jako dostatečný a efektivní nástroj získání vlastnických nebo jiných práv a jejich realizaci.

# V části týkající se opatření pro zajištění obrany státu a asanací je aktualizován údaj, protože taková opatření nejsou navrhována.

# V souladu s novelou stavebního zákona platnou od 1. 1. 2013 bylo pro navržená opatření (ÚSES a opatření pro zvýšení retenční schopnosti území) vypuštěno předkupní právo. Aby byla realizace těchto opatření vymahatelná, byla pro tato opatření ponechána možnost vyvlastnění.

B.1.8 	Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území případně dalších údajů podle katastrálního zákona

- změna označená v textové části  Návrhu č. 8

V této kapitole se mění její název, tak aby odpovídal současné právní úpravě (struktura dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů).

V souvislosti se změnou názvu kapitoly byl vypuštěn původní text a nahrazen v celém rozsahu novým. V územním plánu Chvalčov nejsou vymezeny veřejně prospěné stavby ani veřejná prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo.

B.1.9 	stanovení kompenzačních opatření

- změna označená v textové části  Návrhu č. 9

Nejsou stanovována žádná kompenzační opatření, je pouze doplněna tato kapitola, a tím je zajištěn soulad s novelou stavebního zákona a jeho prováděcími předpisy.

# B.1.10 Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické  části

- změna označená v textové části  Návrhu č. 10

V této kapitole se mění její číslování z čísla 9 na číslo 10.

Údaj se aktualizuje (původní se vypouští a nahrazuje novým zněním) na základě nově zpracovaných výstupů textové i grafické části.

Vypuštění kap. „Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení jejich budoucího možného využití, včetně podmínek pro jeho prověření“

- změna označená v textové části   Návrhu č. 11

Kapitola (10) s výše uvedeným názvem byla v celém rozsahu vypuštěna, protože původní územní plán ani změna neobsahuje dané řešení a nejedná o povinnou část textu Návrhu.

B.1.11	Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územním studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti

- změna označená v textové části   Návrhu č. 12

V této kapitole se mění její číslování a název, tak aby odpovídal současné právní úpravě (struktura dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů).

Územní studie je jako podmínka pro rozhodování v území požadována u ploch BI3 a BI5. V uvedené kapitole je celý původní text vypuštěn a nahrazen novým. Nad rámce původního znění jsou doplněny podmínky pro pořízení územních studií a současně jsou aktualizovány lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti. Důvodem stanovení této podmínky je především rozsáhlost jednotlivých lokalit a potřeba jejich podrobnější regulace a řešení dopravní obsluhy.  U všech ploch je shodně požadováno navržení zastavovací skladby lokality včetně členění na jednotlivé stavební pozemky a veřejná prostranství a podrobnější prostorová regulace s ohledem na konkrétní polohu lokality v krajině. Termín pro pořízení územních studií byl aktualizován, a to do 4 let od vydání změny č.1 ÚP Chvalčov. Nebyl navrhován delší termín vzhledem k možnosti vyhodnocení těchto studií v rámci pravidelných zpráv o uplatňování územního plánu.

Vypuštění kap. „Vymezení ploch, ve kterých je pořízení a zpracování regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití a zadání RP“

- změna označená v textové části   Návrhu č. 13

Kapitola (12) s výše uvedeným názvem byla v celém rozsahu vypuštěna, protože původní územní plán ani změna neobsahuje dané řešení a nejedná o povinnou část textu Návrhu.

B.2	Zdůvodnění úprav a způsobu jejich promítnutí do výkresové části:

1.	Vypuštění výkresů z návrhové části

V rámci změny č. 1 ÚP Chvalčov není zpracován samostatný výkres dopravní a technické infrastruktury, protože se toto nejeví jako účelné - vymezení ploch dopravní a technické infrastruktury je jednoznačně čitelné z hlavního výkresu, ve kterém jsou současně zřejmé vzájemné širší územní vazby. Z tohoto důvodu se vypouští „Hlavní výkres – dopravní a technická infrastruktura“

2.	Změny výkresové části návrhu

Ve změnových výkresech jsou vyznačeny měněné prvky v rozsahu prováděné změny. Změnové prvky mají označení Lx, kdy „L“ znamená „lokalita“ a příslušné číslo vyjadřuje pořadí měněného prvku.

Ve výkresech se zobrazuje vždy stav před změnou, tj. takový, který odpovídá původnímu ÚP.

V rámci změny č. 1 ÚP Chvalčov nebylo zasahováno do celkové koncepce stanovené ÚP Chvalčov, protože takové řešení by znamenalo zpracování nového územního plánu.

Výše provedené úpravy se promítají vždy do příslušných výkresů návrhové části územního plánu (dle jejich obsahu daného prováděcí vyhláškou ke stavebnímu zákonu) a do textové části se promítají vypuštěním příslušné plochy nebo úpravou (zmenšením jejich výměry v tabulce umístěné na výkrese), v případě ploch územních rezerv vypuštěním. Změnou nejsou navrhovány nové plochy, ale plochy s novým číselným označením vznikají v případě zastavění části ploch a jejich rozdělení, případně změnou funkce.

2.1	Úpravy, které se zobrazují ve změnovém Hlavním výkrese

| Lokalita změny | Popis změny | Odůvodnění |
| --- | --- | --- |
| L01 | Část zastavitelné plochy BI č. 4, stabilizované plochy Z a D se mění na stabilizovanou plochu BI v zastavěném území | Jedná se o úpravu v souvislosti s aktualizací zastavěného území, kdy část plochy se stává plochou stabilizovanou a současně dochází k upřesnění dle aktuálního stavu v území. Uvedenou úpravou dochází k uvedení do souladu stavu v území s územním plánem. |
| L02 | Zastavitelná plocha OX č. 53 se mění na stabilizovanou plochu OX | Jedná se o úpravu v rámci areálu poutního místa sv. Hostýn, kdy je plocha vymezena jako stav a podmínky dalšího rozvoje areálu budou řešeny v souladu se zpracovanou studií v podrobnosti regulačního plánu |
| L03 | Stabilizovaná plocha BI se mění na zastavitelnou plochu O č. 104 | Jedná se o nově navrženou plochu občanského vybavení v rámci zastavěného území, a to z původní plochy BI na základě požadavku obce, což umožní doplnění chybějících funkcí v území – sociální bydlení. |
| L04 | Stabilizovaná plocha BI se mění na stabilizovanou plochu P* | Jedná se o úpravu, kdy dochází k upřesnění funkční plochy dle aktuálního stavu v území. Uvedenou úpravou dochází k uvedení do souladu stavu v území s územním plánem. |
| L05 | Část stabilizované plochy V se mění na stabilizovanou plochu BI a stabilizovanou plochu Z* |  |
| L07 | Stabilizovaná plocha BI se mění na stabilizovanou plochu P* |  |
| L08 | Stabilizovaná plocha BI se mění na stabilizovanou plochu D |  |
| L09 | Zastavitelná plocha V č. 38 a část stabilizované plochy V se mění na zastavitelnou plochu W č. 105 | Jedná se o nově vymezenou plochu pro vodní nádrž |
| L10 | Část stabilizované plochy D a stabilizovaná plocha Z se mění na zastavitelnou plochu D č. 45 | Úprava spočívající v koordinaci z hlediska širších územních vztahů s okolními obcemi, čímž dochází ke stabilizaci ploch pro záměr nadmístního významu ZÚR ZK |
| L11 | Zastavitelná plocha BI č. 7 se mění na stabilizovanou plochu BI v zastavěném území | Jedná se o úpravu v souvislosti s aktualizací zastavěného území, kdy část plochy se stává plochou stabilizovanou – s realizovanou obytnou zástavbou |
| L12 | Část zastavitelné plochy BI č. 2 se mění na stabilizovanou plochu BI |  |
| L13 | Část zastavitelné plochy BI č. 1 se mění na stabilizovanou plochu BI v zastavěném území |  |
| L14 | Část zastavitelné plochy BI č. 27 a stabilizovaná plocha Z se mění na stabilizovanou plochu BI v zastavěném území |  |
| L15 | Zastavitelná plocha V č. 12 se mění na stabilizovanou plochu VX v nezastavěném území | Jedná se o úpravu v souvislosti s aktualizací skutečného stavu v území, kdy část plochy se stává plochou stabilizovanou. Z plochy výroby a skladování je vymezena část, ve které je umístěna fotovoltaická elektrárna, a ta je vymezena jako stávající plocha s upřesněnou funkcí VX – plochy pro specifické druhy výroby a skladování |
| L16 | Zastavitelná plocha W č. 24 se mění na stabilizovanou plochu W v nezastavěném území | Jedná se o úpravu v souvislosti s aktualizací skutečného stavu v území, kdy část plochy se stává plochou stabilizovanou – realizovaná vodní nádrž |
| L17 | Zastavitelná plocha D č. 33 se mění na stabilizovanou plochu P* | Jedná se o úpravu v souvislosti s aktualizací zastavěného území, kdy část plochy se stává plochou stabilizovanou. Protože se jedná o plochy v zastavěném území, jsou součástí veřejných prostranství, čemuž odpovídá skutečný stav v území – jedná se zejména o plochy s realizovanými stavbami přemostění. |
| L18 | Zastavitelná plocha DX č. 30 se mění na stabilizovanou plochu P* |  |
| L19 | Zastavitelná plocha DX č. 32 se mění na stabilizovanou plochu P* |  |
| L20 | Zastavitelná plocha DX č. 34 se mění na stabilizovanou plochu P* |  |
| L21 | Zastavitelná plocha DX č. 35 se mění na stabilizovanou plochu P* |  |
| L22 | Zastavitelná plocha DX č. 37 se mění na stabilizovanou plochu P* |  |
| L23 | Zastavitelná plocha DX č. 39 se mění na stabilizovanou plochu P* |  |
| L24 | Zastavitelná plocha DX č. 40 se mění na stabilizovanou plochu P* |  |
| L25 | Zastavitelná plocha DX č. 41 se mění na stabilizovanou plochu P* |  |
| L26 | Zastavitelná plocha DX č. 42 se mění na stabilizovanou plochu P* |  |
| L27 | Zastavitelná plocha DX č. 43 se mění na stabilizovanou plochu P* |  |
| L28 | Zastavitelná plocha T * č. 52 se mění na stabilizovanou plochu L | Jedná se o realizované záměry technické infrastruktury, kdy je plochám přidělena funkce dle skutečného stavu v území a technická infrastruktura se stává limitem. |
| L29 | Zastavitelná plocha T * č. 76 se mění na stabilizovanou plochu BI |  |
| L30 | Zastavitelná plocha T * č. 51 se mění na stabilizovanou plochu L |  |
| L31 | Část zastavitelné plochy BI č. 4, část stabilizovaných ploch Z a D se mění na stabilizovanou plochu K v nezastavěném území | Jedná se o vymezení ploch dle skutečného stavu v území. Bylo upraveno na základě výsledku společného jednání a vyhodnocení připomínky manž. Svačinových |
| L32 | Zastavitelná plocha W č. 20 se mění na stabilizovanou plochu W v zastavěném území | Jedná se o úpravu v souvislosti s aktualizací skutečného stavu v území, kdy část plochy se stává plochou stabilizovanou – realizovaná vodní nádrž a nově leží společně s okolními stavbami v zastavěném území |
| L33 | Zastavitelná plocha V č. 6 se mění na stabilizovanou plochu V v zastavěném území | Jedná se o úpravu v souvislosti s aktualizací zastavěného území, kdy část plochy se stává plochou stabilizovanou – stávající výrobní areál |
| L34 | Část zastavitelné plochy P* č. 8 se mění na stabilizovanou plochu P* | Jedná se o úpravu v souvislosti s aktualizací zastavěného území, kdy část plochy se stává plochou stabilizovanou s funkcí dle skutečného způsobu využití |
| L35 | Část stabilizované plochy L a D se mění na zastavitelnou plochu D č. 101 | Jedná se o úpravu, která představuje návrh plochy dopravní infrastruktury pro zajištění bezkolizního příjezdu na Hostýn. |
| L43 | Návrhový lokální biokoridor LBK7a se mění na stavový biokoridor LBK7a | Jedná se o vymezení ploch ÚSES dle skutečného stavu v území, kdy jsou plochy vymezena na stávajících funkčních společenstvech vymezeny jako součást stávajícího ÚSES |
| L44 | Návrhový lokální biokoridor LBK7a se mění na stavový biokoridor LBK7a |  |
| L48 | Návrhový lokální biokoridor LBK7a se mění na stavový biokoridor LBK7a |  |
| L49 | Návrhový lokální biokoridor LBK7a se mění na stavový biokoridor LBK7a |  |
| L78 | Návrhový lokální biokoridor LBK7a se mění na stavový biokoridor LBK7a |  |
| L79 | Návrhový lokální biokoridor LBK7a se mění na stavový biokoridor LBK7a |  |
| L80 | Návrhový lokální biokoridor LBK7a se mění na stavový biokoridor LBK7a |  |
| L81 | Návrhový lokální biokoridor LBK7a se mění na stavový biokoridor LBK7a |  |
| L82 | Návrhový lokální biokoridor LBK7a se mění na stavový biokoridor LBK7a |  |
| L83 | Návrhový lokální biokoridor LBK7a se mění na stavový biokoridor LBK7a |  |
| L92 | Stabilizovaná plocha sídelní zeleně Z* s funkcí biokoridoru se mění na stabilizovanou plochu přírodní P mimo zastavěné území s funkcí biocentra | Jedná se o úpravu v rámci areálu poutního místa sv. Hostýna, kdy je plocha zařazena do stávající plochy přírodní P (mimo zastavěné území), plnící funkci biocentra. Provedená úprava odpovídá stavu v území a byla provedena na základě požadavku orgánu ochrany přírody. |
| L95 | Část zastavitelné plochy BI č. 1 se mění na zastavitelnou plochu BI č. 80 | Jedná se o úpravu v souvislosti s aktualizací zastavěného území, kdy část plochy se stává plochou stabilizovanou. Protože stabilizovaná plocha rozděluje navrhovanou plochu pro bydlení na dvě nové plochy, bylo jedné z nich přiděleno nové číslo – BI č. 80 |
| L97 | Plochy zvláště chráněných území a registrovaných VKP s funkcí Z, K a L se mění na plochy přírodní | Jedná se o úpravu na základě požadavku orgánu ochrany přírody. |
| L98 | Stabilizovaná plocha Z se mění na zastavitelnou plochu D č. 102 | Úprava (návrh nové plochy dopravní infrastruktury) spočívající v koordinaci z hlediska širších územních vztahů s okolními obcemi, čímž dochází ke stabilizaci ploch pro záměr nadmístního významu ZÚR ZK |

2.2 	Úpravy, které se zobrazují ve změnovém Výkrese základní členění území

.

| Lokalita změny | Popis změny | Odůvodnění |
| --- | --- | --- |
| L01 | Část zastavitelné plochy č. 4 a část nezastavěného území se zahrnuje do zastavěného území | Jedná se o úpravu v souvislosti s aktualizací zastavěného území, kdy část plochy se stává plochou stabilizovanou. Uvedenou úpravou dochází k uvedení do souladu stavu v území s územním plánem. |
| L02 | Zastavitelná plocha č. 53 a plocha pro ověření územní studií s ozn. ÚS OX53 se vypouští | Jedná se o úpravu v rámci areálu poutního místa sv. Hostýn, kdy je plocha vymezena jako stav a podmínky dalšího rozvoje areálu budou řešeny v souladu se zpracovanou studií v podrobnosti regulačního plánu |
| L03 | Nově navrhovaná zastavitelná plocha č. 104 | Jedná se o nově navrženou plochu občanského vybavení v rámci zastavěného území, a to z původní plochy BI na základě požadavku obce, což umožní doplnění chybějících funkcí v území – sociální bydlení. |
| L09 | Nově navrhovaná plocha č. 105; zastavitelná plocha č. 38 a plocha přestavby se vypouští | Jedná se o nově vymezenou plochu pro vodní nádrž, která nahrazuje původní řešení. |
| L10 | Nově navrhovaná část zastavitelné plochy č. 45 | Úprava stávající plochy (zvětšení) spočívající v koordinaci z hlediska širších územních vztahů s okolními obcemi, čímž dochází ke stabilizaci ploch pro záměr nadmístního významu ZÚR ZK |
| L11 | Zastavitelná plocha č. 7 se mění na zastavěné území | Jedná se o úpravu v souvislosti s aktualizací zastavěného území, kdy část plochy se stává plochou stabilizovanou. |
| L12 | Zastavitelná plocha č. 2 se vypouští | Jedná se o úpravu v souvislosti s realizací zástavby na zastavitelné ploše uvnitř zastavěného území. |
| L13 | Část zastavitelné plochy č. 1 se mění na zastavěné území, plocha pro ověření územní studií ozn. ÚS BI1 se vypouští | Jedná se o úpravu v souvislosti s aktualizací zastavěného území, kdy část plochy se stává plochou stabilizovanou – s realizovanou obytnou zástavbou. Je vypuštěna podmínka zpracování územní studie, která byla uvedena pouze ve výkresové části, nikoliv v textu. |
| L14 | Zastavitelná plocha č. 27 a část nezastavěného území se zahrnuje do zastavěného území | Jedná se o úpravu v souvislosti s aktualizací zastavěného území, kdy část plochy se stává plochou stabilizovanou – s realizovanou obytnou zástavbou a včetně ploch navazujících je zařazena do zastavěného území, dle skutečného stavu využití. |
| L15 | Zastavitelná plocha č. 12 se vypouští plocha pro ověření územní studií ozn. ÚS V12 se vypouští | Jedná se o úpravu v souvislosti s aktualizací skutečného stavu v území, kdy se plocha stává plochou stabilizovanou. Z plochy výroby a skladování je vymezena část, ve které je umístěna fotovoltaická elektrárna, a ta je vymezena jako stávající plocha s upřesněnou funkcí VX – plochy pro specifické druhy výroby a skladování. Současně se jedná o plochu, pro kterou je již pracována územní studie. |
| L16 | Zastavitelná plocha č. 24 se vypouští | Jedná se o úpravu v souvislosti s aktualizací skutečného stavu v území, kdy část plochy se stává plochou stabilizovanou – realizovaná vodní nádrž |
| L17 | Zastavitelná plocha č. 33 se vypouští | Jedná se o úpravu v souvislosti s aktualizací zastavěného území, kdy se plocha po realizaci stává plochou stabilizovanou – vypouští se zastavitelnost. |
| L18 | Zastavitelná plocha č. 30 se vypouští |  |
| L19 | Zastavitelná plocha č. 32 se vypouští |  |
| L20 | Zastavitelná plocha č. 34 se vypouští |  |
| L21 | Zastavitelná plocha č. 35 se vypouští |  |
| L22 | Zastavitelná plocha č. 37 se vypouští |  |
| L23 | Zastavitelná plocha č. 39 se vypouští |  |
| L24 | Zastavitelná plocha č. 40 se vypouští |  |
| L25 | Zastavitelná plocha č. 41 se vypouští |  |
| L26 | Zastavitelná plocha č. 42 se vypouští |  |
| L27 | Zastavitelná plocha č. 43 se vypouští |  |
| L28 | Zastavitelná plocha č. 52 se vypouští | Jedná se o úpravu v souvislosti s aktualizací zastavěného území, kdy se plocha po realizaci technické infrastruktury stává plochou stabilizovanou. |
| L29 | Zastavitelná plocha č. 76 se vypouští |  |
| L30 | Zastavitelná plocha č. 51 se vypouští |  |
| L31 | Část zastavitelné plochy č. 4 se vypouští | Jedná se o úpravu, kdy část zastavitelné plochy na základě požadavku je zahrnuto do ploch nezastavěného území |
| L32 | Zastavitelná plocha č. 20 se mění na zastavěné území | Jedná se o úpravu po realizaci záměru, kdy se plocha se stává plochou stabilizovanou – realizovaná vodní nádrž (zastavěné území) |
| L33 | Zastavitelná plocha č. 6 se mění na zastavěné území | Jedná se o úpravu v souvislosti s aktualizací zastavěného území, kdy část plochy se stává plochou stabilizovanou – stávající výrobní areál |
| L34 | Část zastavitelné plochy č. 8 a asanace se vypouští | Jedná se o úpravu v souvislosti s aktualizací zastavěného území, kdy část plochy se stává plochou stabilizovanou s funkcí dle skutečného způsobu využití |
| L35 | Nově vymezená zastavitelná plocha č. 101 | Jedná se o úpravu, která představuje návrh plochy dopravní infrastruktury pro zajištění bezkolizního příjezdu na Hostýn. |
| L36 | Plocha asanace se vypouští | Územním plánem nejsou vymezovány plochy asanací. Rozvoj v rámci areálu poutního místa sv. Hostýna je řešen dle zpracované územní studie v podrobnosti regulačního plánu a asanace v centru obce spojená s rozšířením vozovky je realizována. |
| L37 | Plocha asanace se vypouští |  |
| L46 | Plocha asanace se vypouští |  |
| L47 | Plocha asanace se vypouští |  |
| L86 | Plocha nezastavitelného území se vypouští | Vypouští se „nezastavitelné plochy“ vymezené ÚP – uvedení do souladu s právními předpisy |
| L87 | Plocha pro ověření územní studií ozn. ÚS V13 V14 se vypouští | Požadavek na řešení územní studií vypuštěn; podmínky využití těchto ploch přestavují dostatečnou regulaci |
| L88 | Plocha nezastavitelného území se vypouští | Vypouští se „nezastavitelné plochy“ vymezené ÚP – uvedení do souladu s právními předpisy |
| L89 | Plocha nezastavitelného území se vypouští |  |
| L90 | Plocha nezastavitelného území se vypouští |  |
| L91 | Plocha nezastavitelného území se vypouští |  |
| L92 | Plocha nezastavitelného území a plocha pro ověření územní studií ozn. ÚS OX53 OX54 a plocha zastavěného území se vypouští | Vypouští se „nezastavitelné plochy“ vymezené ÚP – uvedení do souladu s právními předpisy. Územní studie je již zpracována. |
| L93 | Plocha pro ověření územní studií ozn. ÚS OX 54 se vypouští | Územní studie je již zpracována. |
| L94 | Plocha přestavby se vypouští | Vypuštěna plocha přestavby – stávající výrobní areál ponechán jako plocha výroby a skladování v souladu se skutečným stavem v území |
| L95 | Část zastavitelné plochy č.1 se mění na zastavitelnou plochu č. 80; plocha pro ověření územní studií ozn. ÚS BI1 se vypouští | Jedná se o úpravu v souvislosti s aktualizací zastavěného území, kdy část plochy se stává plochou stabilizovanou. Protože stabilizovaná plocha rozděluje navrhovanou plochu pro bydlení na dvě nové plochy, bylo jedné z nich přiděleno nové číslo – BI č. 80. Požadavek na pořízení územní studie byl jen součástí výkresové části, nikoliv textu – uvedení do souladu |
| L96 | Plocha pro ověření územní studií ozn. ÚS BI1 se vypouští | Požadavek na pořízení územní studie byl jen součástí výkresové části, nikoliv textu – uvedení do souladu |
| L98 | Nově vymezená zastavitelná plocha č. 102 | Úprava (návrh nové zastavitelné plochy) spočívající v koordinaci z hlediska širších územních vztahů s okolními obcemi, čímž dochází ke stabilizaci ploch pro záměr nadmístního významu ZÚR ZK |

2.3. 	Úpravy, které se zobrazují ve změnovém Výkrese VPS, VPO a asanací

| Lokalita změny | Popis změny |
| --- | --- |
| L10 | Nově vymezená část VPS s ozn. „S150(ZÚR) č. 45" |
| L16 | VPO s označením W3 č. 50 včetně práva vyvlastnění a předkupního práva se vypouští |
| L17 | VPS s označením D5 č. 11 včetně práva vyvlastnění a předkupního práva se vypouští |
| L18 | VPS s označením M1 č. 8 včetně práva vyvlastnění a předkupního práva se vypouští |
| L19 | VPS s označením M2 č. 10 včetně práva vyvlastnění a předkupního práva se vypouští |
| L20 | VPS s označením M3 č. 12 včetně práva vyvlastnění a předkupního práva se vypouští |
| L21 | VPS s označením M4 č. 13 včetně práva vyvlastnění a předkupního práva se vypouští |
| L22 | VPS s označením M5 č. 15 včetně práva vyvlastnění a předkupního práva se vypouští |
| L23 | VPS s ozn. M6 č. 19 a VPO s ozn. K11 č. 19 včetně práva vyvlastnění a předkupního práva se vypouští |
| L24 | VPS s ozn. M7 č. 20 a VPO s ozn. K11 č. 20 včetně práva vyvlastnění a předkupního práva se vypouští |
| L25 | VPS s ozn. M8 č. 21 a VPO s ozn. K11 č. 21 včetně práva vyvlastnění a předkupního práva se vypouští |
| L26 | VPS s ozn. M9 č. 22 a VPO s ozn. K11 č. 22 včetně práva vyvlastnění a předkupního práva se vypouští |
| L27 | VPS s ozn. M10 č. 23 a VPO s ozn. K11 č. 23 včetně práva vyvlastnění a předkupního práva se vypouští |
| L28 | VPO s označením E2 č. 47 včetně práva vyvlastnění a předkupního práva se vypouští |
| L29 | VPS s označením T3 č. 57 včetně práva vyvlastnění a předkupního práva se vypouští |
| L30 | VPO s označením E1 č. 46 včetně práva vyvlastnění a předkupního práva se vypouští |
| L34 | Část VPS s ozn. P2 č. 3 a část asanace s ozn. A3 č. 3 včetně práva vyvlastnění a předkupního práva se vypouští |
| L36 | Asanace s označením A1 č. 53 včetně předkupního práva se vypouští |
| L37 | Asanace s označením A2 č. 54 včetně předkupního práva se vypouští |
| L38 | Pro VPO s označením W1 se mění č. 48 na nové č. 19 a vypouští se předkupní právo |
| L39 | Pro VPO s označením W2 se mění č. 49 na nové č. 21 a vypouští se předkupní právo |
| L40 | Pro VPO s označením W4 se mění č. 51 na nové č. 22 a vypouští se předkupní právo |
| L41 | Pro VPS s označením M11 se mění č. 24 na nové č. 44 a vypouští se předkupní právo |
| L42 | VPO s označením K11 č. 44 včetně práva vyvlastnění a předkupního práva se vypouští |
| L43 | VPO s označením K11 č. 43 včetně práva vyvlastnění a předkupního práva se vypouští |
| L44 | VPO s označením K11 č. 42 včetně práva vyvlastnění a předkupního práva se vypouští |
| L45 | VPO s označením K11 č. 41 včetně práva vyvlastnění a předkupního práva se vypouští |
| L46 | Část VPS s ozn. P2 č. 3 a asanace s ozn. A3 č. 3 včetně práva vyvlastnění a předkupního práva se vypouští a nově se stanovuje plocha veřejného prostranství č. 8 |
| L47 | VPS s ozn. P3 č. 4 a část asanace s ozn. A4 č. 4 včetně práva vyvlastnění a předkupního práva se vypouští a nově se stanovuje plocha veřejného prostranství č. 48 |
| L48 | VPO s označením K11 č. 40 včetně práva vyvlastnění a předkupního práva se vypouští |
| L49 | VPO s označením K11 č. 39 včetně práva vyvlastnění a předkupního práva se vypouští |
| L50 | Pro VPO s označením C2 se mění č. 36 na nové č. 55 a vypouští se předkupní právo |
| L51 | Pro VPS s označením D7 a VPO s označením C2 se mění č. 16 na nové č. 72 a vypouští se předkupní právo |
| L52 | Pro VPO s označením C2 se mění č. 35 na nové č. 54 a vypouští se předkupní právo |
| L53 | Pro VPS s označením D8 a VPO s označením C2 se mění č. 17 na nové č. 56 a vypouští se předkupní právo |
| L54 | Pro VPO s označením C2 se mění č. 37 na nové č. 57 a vypouští se předkupní právo |
| L55 | Pro VPO s označením K10 se mění č. 38 na nové č. 73 a vypouští se předkupní právo |
| L56 | Pro VPS s označením D6 se mění č. 14 na nové č. 36 a vypouští se předkupní právo |
| L57 | Pro VPS s označením D4 se mění č. 9 na nové č. 31 a vypouští se předkupní právo |
| L58 | VPS s označením P1 č. 2 včetně práva vyvlastnění a předkupního práva se se vypouští a nově se stanovuje plocha veřejného prostranství č. 47 |
| L59 | Pro VPS s označením D1 se mění č. 5 na nové č. 29 a vypouští se předkupní právo |
| L60 | Pro VPS s označením D3 se mění č. 7 na nové č. 28 a vypouští se předkupní právo |
| L61 | Pro VPS s označením D2 se mění č. 6 na nové č. 46 a vypouští se předkupní právo |
| L62 | Pro VPS s označením T2 se mění č. 56 na nové č. 75 a vypouští se předkupní právo |
| L63 | Pro VPS s označením T1 se mění č. 55 na nové č. 74 a vypouští se předkupní právo |
| L64 | Pro VPO s označením K12 se mění č. 45 na nové č. 68 a vypouští se předkupní právo |
| L65 | Pro VPO s označením K13 se mění č. 52 na nové č. 69 a vypouští se předkupní právo |
| L66 | Pro VPO s označením K9 se mění č. 34 na nové č. 58 a vypouští se předkupní právo |
| L67 | Pro VPO s označením K8 se mění č. 33 na nové č. 59 a vypouští se předkupní právo |
| L68 | Pro VPS s označením D9 se mění č. 18 na nové č. 49 a vypouští se předkupní právo |
| L69 | Pro VPO s označením C1 se mění č. 32 na nové č. 60 a vypouští se předkupní právo |
| L70 | Pro VPO s označením K7 se mění č. 31 na nové č. 61 a vypouští se předkupní právo |
| L71 | Pro VPO s označením K1 se mění č. 25 na nové č. 63 a vypouští se předkupní právo |
| L72 | Pro VPO s označením K2 se mění č. 26 na nové č. 62 a vypouští se předkupní právo |
| L73 | Pro VPO s označením K3 se mění č. 27 na nové č. 64 a vypouští se předkupní právo |
| L74 | Pro VPO s označením K4 se mění č. 28 na nové č. 65 a vypouští se předkupní právo |
| L75 | Pro VPO s označením K5 se mění č. 29 na nové č. 66 a vypouští se předkupní právo |
| L76 | Pro VPO s označením K6 se mění č. 30 na nové č. 67 a vypouští se předkupní právo |
| L77 | Pro VPS s označením S150(ZÚR) se mění č. 1 na nové č. 45 a vypouští se předkupní právo |
| L84 | Pro VPS s označením T4 se mění č. 58 na nové č. 77 a vypouští se předkupní právo |
| L85 | Pro VPS s označením T5 se mění č. 59 na nové č. 78 a vypouští se předkupní právo |
| L98 | Nově vymezená VPS s ozn. „S150(ZÚR) č. 102“ |

Výše uvedené úpravy souvisejí se změnami spočívajícími ve vypuštění ploch z důvodu jejich realizace a dále z důvodu vypuštění předkupního práva pro VPS a VPO. V případě ploch ÚSES (VPO), což jsou plochy krajinné zeleně a plochy přírodní, bylo vypuštěno předkupní právo, protože se jedná o nezákonnost (změna zákona). Pro všechny plochy VPS a VPO bylo ponecháno jako nástroj pro jejich realizaci právo vyvlastnění.  Pro veřejná prostranství bylo vypuštěno předkupní právo ve prospěch obce Chvalčov. Územním plánem nejsou nově vymezovány plochy s předkupním právem, ani plochy asanací. Vymezení ploch VPS a VPO odpovídá jednotlivým plochám vymezeným v hlavním výkrese a textové části – tabulka VPS a VPO s právem vyvlastnění- kap. 7 návrhu v právní stavu po změně č. 1 ÚP Chvalčov

Výše uvedené úpravy se současně promítají i v jednotlivých kapitolách  textové části Návrhu.

B.3	Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch

Potřeba vymezení nových zastavitelných ploch není vyhodnocována, protože změnou č.1 ÚP Chvalčov nejsou navrhovány nové zastavitelné plochy s výjimkou níže uvedeného. V rámci změny č. 1 dochází pouze k aktualizaci zastavěného území a úpravám s tím spojeným, příp. ke změnám funkčního využití stávajících ploch, které odpovídá současnému stavu v území nebo úpravě ploch z důvodu zajištění koordinace území z hlediska širších územních vztahů (např. D č. 45 a D č. 102). Nově tak vznikají plochy s číslem 101, 102, 104, 105 a je zvětšena plocha č. 45.

B.4	Údaje o splnění požadavků Zprávy o uplatňování územního plánu Chvalčov

Zpráva o uplatňování územního plánu Chvalčov byla schválena Zastupitelstvem obce Chvalčov dne  22.9.2014 usnesením č. 24.7./2014.

V rámci projednání Zprávy byl vyloučen možný vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 a nebyl stanoven ani požadavek na posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí (dle zák. č. 100/2001Sb.). Součástí zpracované dokumentace proto není vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

Schválená Zpráva je zásadním a závazným dokumentem pro zpracování změny č. 1 územního plánu Chvalčov. Je v ní definován požadovaný rozsah i způsob zpracování včetně prověření požadavků na změny územního plánu v lokalitách s označením 1-9.

Požadavky na řešení a způsob zpracování vyplývající ze schválené Zprávy byly respektovány následovně:

a) 		Vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán (§ 5 odst. 6 stavebního zákona), a vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území

Změnou č.1 ÚP Chvalčov byl aktualizován seznam návrhových ploch a hranice zastavěného území, což je zřejmé z výše popsaných úprav a textové a výkresové části návrhu.

V celém rozsahu byl vyhodnocen soulad ÚP s Politikou územního rozvoje ČR, jejíž vyhodnocení nebylo součástí ÚP Chvalčov – kap. A.1.1 Odůvodnění a současně byl v celém rozsahu vyhodnocen soulad se Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje v platném znění – viz kap. A.1.2 Odůvodnění. ÚP Chvalčov je v souladu s uvedenými koncepcemi.

Územním plánem Chvalčov jsou rozvíjeny rovnoměrně všechny tři pilíře udržitelného rozvoj území a změnou č. 1 není tato rovnováha narušena.

Nové zastavitelné plochy nejsou v souladu se Zprávou navrhovány s výjimkou úpravy plochy D č. 45  a D č. 102 (koordinace se sousedním územím) a ploch D č. 101 - úprava přístupu na Hostýn, O č. 104 (pro sociální bydlení), W č. 105 (vodní nádrž) – plochy v zastavěném území s novou funkcí.

BI - plochy pro bydlení individuální

Změnou č. 1 ÚP Chvalčov nejsou navrhovány nové plochy pro bydlení

P* - plochy veřejných prostranství

Stávající plochy veřejných prostranství byly ponechány, příp. upraveny dle skutečného tavu v území. Nové zastavitelné plochy nejsou navrhovány.

O - plochy občanského vybavení

Stávající plochy občanského vybavení byly ponechány. Nově je navržena na základě požadavku obce plocha O č. 104 pro sociální bydlení v centru obce.

OX - plochy občanské vybavenosti specifických forem

Řešení poutního místa sv. Hostýna je změnou č. 1 upraveno – řešeno jako stávající plocha OX (místo navrhované plochy OX č. 53). Pro území je zpracována územní studie v podrobnosti regulačního plánu, dle které se bude řídit další rozvoj tohoto území. Plocha OX č. 50 (přestavbová) byla ponechána.

V - plochy výroby a skladování

Nezrealizované plochy byly ponechány a nové plochy nejsou změnou č. 1 navrhovány.

R - plochy rekreace

Nezrealizované plochy byly ponechány a nové plochy nejsou změnou č. 1 navrhovány.

D - plochy dopravní infrastruktury

Změnou č. 1 byla upřesněna plocha D č. 45 a nově doplněna plocha D č. 102 – koordinovaná s řešením na území sousedních obcí. Nerealizované plochy byly ponechány, příp. upraveny dle skutečného stavu v území. Nově byla navržena plocha D č. 101 - úprava přístupu na Hostýn.

DX - plochy pro specifické formy dopravy

Nezrealizované plochy byly ponechány a nové plochy nejsou změnou č. 1 navrhovány.

T* - plochy technické infrastruktury

Nezrealizované plochy byly ponechány a nové plochy nejsou změnou č. 1 navrhovány. Byly vypuštěny plochy s protierozními opatřeními proti sesuvům a vymezeny dle jejich skutečného využití. Plocha zrekonstruované vodní nádrže byla zakreslena jako stávající.

W - plochy vodní a vodohospodářské

Nezrealizované plochy byly ponechány Nově je navržena plocha W č. 105.

K - plochy krajinné zeleně

Nezrealizované plochy byly ponechány, případně upraveny – plochy krajinné zeleně tvořící součást ÚSES lokální úrovně na funkčních společenstvech byly vymezeny jako stávající a nové plochy nejsou změnou č. 1 navrhovány.

P – plochy přírodní

Nezrealizované plochy byly ponechány a nové plochy nejsou změnou č. 1 navrhovány.

Veřejně prospěšné stavby

Změnou č. 1 byl aktualizován rozsah veřejně prospěšných staveb (viz tabulková část), při čemž většina nerealizovaných staveb byla ponechána, a pro navržené stavby lze uplatnit právo vyvlastnění. Pro veřejně prospěšnou stavbu silnice II/150 vyplývá veřejná prospěšnost a právo vyvlastnění ze ZÚR ZK. Rozsah plochy D č. 45 byl koordinován se sousedními obcemi a nově byla vymezena plocha D č. 102. Další nové veřejně prospěšné stavby nejsou změnou č. 1 navrhovány.

Veřejně prospěšná opatření

Rozsah veřejně prospěšných opatření byl aktualizován – byla ponechána opatření k eliminaci erozního ohrožení území a navrhované plochy lokálního ÚSES, které byly upraveny. V souladu s novelou stavebního zákona byl pro VPO vypuštěno předkupní právo, ale jako nástroj k realizaci bylo ponecháno právo vyvlastnění. Po dohodě s obcí byla ponechána ve své poloze plocha pro realizaci záchytné nádrže (W2) – č. 21. obdobná opatření lze realizovat i  v plochách nezastavěného územím např. plochách lesních, v souladu s podmínkami jejich využití. Sanovaná území vymezena jako stav dle jejich využití. Na území obce nejsou po dohodě s obcí navrhovány plochy veřejných prostranství s předkupním právem.

Opatření pro zajištění obrany státu

Zájmová území Ministerstva obrany a ochranná pásma jsou limitem v území.

Koridor RR směrů - zájmové území pro nadzemní stavby je nutno respektovat podle zákona č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany ČR a zákona č. 127/2005 o elektronických komunikacích:

- v části koridoru RR směrů s atributem výšky 50 lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu jen na základě stanoviska Ministerstva obrany. V případě kolize může být výstavba omezena.

- v části koridoru RR směrů s atributem výšky 100 a 150 lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu přesahující 30 m n.t. jen na základě stanoviska Ministerstva obrany V případě kolize může být výstavba omezena.

Změnou nejsou navrhovány opatření pro zajištění obrany státu.

Plochy pro asanaci

Plochy asanace na území sv. Hostýna byly změnou č. 1 přehodnoceny – vypuštěny. Rozvoj území bude řešen v souladu se zpracovanou studií v podrobnosti regulačního plánu. Realizované plochy byly vypuštěny a nové plochy nejsou změnou č. 1 navrhovány.

Územní studie

Nezrealizované územní studie pro plochy BI3 a BI5  byly ponechány a nové plochy nejsou změnou č. 1 navrhovány. Důvodem jejich ponechání je potřeba vymezení veřejných prostranství v těchto plochách, jejich parcelaci a řešení podrobnějších podmínek prostorové regulace – např. charakter zástavby, typ, orientace a sklon střech apod. s ohledem na krajinný ráz.

Záplavové území

Nezrealizované plochy pro záměry k eliminaci ohrožení území záplavami – retenční a záchytné nádrže byly ponechány. Realizované nádrže jsou zakresleny jako stávající. Záplavové území vodního toku Bystřička dle dat ÚAP je vymezeno v koordinačním výkrese.

##### b)	Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů

##### Územně analytické podklady (dále jen „ÚAP“) zpracované v rozsahu správního území obce s rozšířenou působností Bystřice pod Hostýnem pro obec Chvalčov jsou průběžně aktualizovány. Poslední úplná aktualizace byla pořízena k datu 31. 12. 2014. Z ÚAP, z vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, vyplývají následující problémy k řešení ve změně č.1 ÚP Chvalčov, které byly zohledněny následovně:

- Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem imisním limitům (nadmístní problém)

V koncepci ÚP eliminováno plochami zeleně – Z*, K a přípustným využitím ploch, kdy zeleň je přípustná ve všech plochách s rozdílným způsobem využití.

- Chybějící protipovodňová opatření k ochraně před povodněmi (místní problém)

Chybějící protipovodňová ochrana je řešena návrhem retenčních nádrží -  plochy W č. 19, 21, 22, 105

- Úbytek zemědělské půdy (místní problém)

Změnou č. 1 nejsou navrhovány plochy na ZPF s výjimkou plochy pro koordinovaný záměr ze ZÚR ZK a minimální dopad do ZPF má zastavitelná plocha č. 105 (v minulosti zábor odsouhlasen pro jinou funkci). Nové plochy generující rozsáhlé plošně zábory zemědělské půdy nejsou změnou navrhovány.

- Ohrožení obce sesuvným územím (místní problém)

Jedná se o limit v území, který je respektován, a v těchto územích nejsou navrhovány nové zastavitelné plochy. Realizace opatření k eliminaci svahových deformací jsou přípustná ve všech plochách jako součást technické infrastruktury.

- Zastavitelná plocha O10 - plocha pro obecní výletiště zasahuje do poddolovaného území

(místní problém)

Vzhledem k nepřesnému vymezení tohoto limitu a skutečnosti, že v předmětném území nebyly nalezeny projevy hornické činnosti, byla plocha ponechána beze změn.

##### K 31.12.2016 byla zpracována úplná aktualizace ÚAP a Rozboru udržitelného rozvoje území, z které vyplývají následující problémy k řešení v ÚPD:

##### minimalizovat zábory ZPF ve vyšších třídách ochrany a zároveň zábor lesních pozemků

##### zastavitelná plocha zasahuje do záplavového území – zastavitelné plochy v záplavovém území vymezovat jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech

Změnou nejsou navrhovány plochy v záplavovém území. Nově jsou navrhovány jen plochy pro dopravní infrastrukturu  - záměry ze ZUR ZK bez negativního vlivu na záplavová území, jedna plocha občanského vybavení a plocha pro vodní nádrž.

Zábory ZPF jsou podrobněji vyhodnoceny v kap. D.1.

K záboru PUPFL dochází jen u plochy D č. 101, ale v minimálním rozsahu 0,08 ha.

S ohledem na disponibilní plochy pro bydlení (13,2 ha) a potřebu nových zastavitelných ploch (výpočet Urbanka – 9,25 ha) nejsou navrženy nové plochy pro bydlení.

##### c) 	Vyhodnocení souladu změny územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem

##### c.1)	Soulad s Politikou územního rozvoje

##### Změna č. 1 ÚP Chvalčov neovlivňuje řešení územního plánu z hlediska souladu s PÚR ČR a lze konstatovat, že řešení územního plánu je v souladu s politikou územního rozvoje – viz kap. A.1.1 Odůvodnění. V rámci řešení ÚP Chvalčov nebyly vyhodnoceny republikové priority územního plánování, protože politika v době pořizování územního plánu ještě neplatila. Území obce neleží v rozvojové oblasti, rozvojové ose, ani ve specifické oblasti a z politiky nevyplývají konkrétní požadavky na zapracování do územního plánu Chvalčov. V rámci změny č. 1 byly vyhodnoceny kompletně priority územního plánování v rozsahu platné PÚR ČR.

##### c.2)	Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem - Zásady územního rozvoje Zlínského kraje

Požadavky vyplývající ze ZÚR ZK jsou v ÚP Chvalčov  zapracovány. V rámci změny byly vyhodnoceny požadavky vyplývající z aktualizace ZÚR ZK, zejména ve vztahu k aktualizovaným prioritám územního plánování, koncepci ochrany a rozvoje přírodních a civilizačních hodnot v území, krajinnému celku a prostoru a konkrétním záměrům, kterými jsou:

  - koridor pro veřejně prospěšnou stavbu PK 15 – přestavba silnice v úseku Bystřice pod Hostýnem – Poličná, obchvat Křtomil – silnice II/150 v nové trase – v ÚP plocha D č. 45 a D č. 102.

  - nadregionální ÚSES – NRBC 101 Kelčský Javorník (PU07), NRBK 149 – Kelčský Javorník  - K148 (PU21)

  - území speciálních zájmů – plochy pro ochranu pohledových horizontů neregionálního významu – Hostýnské vrchy

Změnou č. 1 ÚP Chvalčov se nezasahuje do územního systému ekologické stability nadregionální úrovně a jsou respektovány cílové charakteristiky krajiny na území obce. Změnou nejsou navrhovány nové zastavitelné plochy.

Změna č. 1 ÚP Chvalčov je v souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem – viz. kap. A.1.2 Odůvodnění.

##### V rámci projednávání Zprávy byl uplatněn požadavek na vyhodnocení změny z hlediska požadavků vyplývajících z rozvojových koncepcí a programů Zlínského kraje, zejména z koncepcemi aktualizovanými od vydání ÚP Chvalčov. Soulad s koncepcemi a rozvojovými programy Zlínského kraje je uveden v kap. A.1.3 Odůvodnění.

##### d)	Prokázání nemožnosti využit vymezené zastavitelné plochy a vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst. 4 stavebního zákona

##### Prokázání nemožnosti využití vymezené zastavitelné plochy a vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch v návaznosti na předpokládaný demografický vývoj bylo součástí schválené Zprávy o uplatňování územního plán Chvalčov. Ze zprávy vyplynulo, že není zapotřebí v rámci změny územního plánu vymezovat další zastavitelné plochy pro bydlení. Proto takové plochy nejsou navrhovány. V jednotlivých případech došlo pouze k úpravám dle skutečného využití v území, případně o změnu funkčního využití v rámci zastavěného území, příp. zastavitelných ploch, zejména v návaznosti na aktualizaci stavěného území.

##### Požadované změny ve způsobu využití na základě žádostí občanů byly vyhodnoceny a zapracovány následujícím způsobem:

| Poř. číslo | Žadatel | Č.parcely - požadavek | Vyhodnocení |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Petr Zapletal, Chvalčov | 903/22, 904/5 k.ú. Chvalčov – změna využití z rekreace na plochu pro bydlení | Nezohledněno – z důvodu zachování koncepce ponecháno jako plocha pro rekreaci |
| 2. | Maž. Hubíkovi, Bystřice p.H. | 136/6 k.ú. Chvalčova Lhota – Změna využití ze zemědělské půdy na bydlení (proluka) | Zohledněno - změnový prvek L14 |

##### e)	Pokyny pro zpracování návrhu změny ÚP Chvalčov v rozsahu zadání změny

Pokyny pro zpracování návrhu změny č.1 ÚP Chvalčov byly zohledněny následujícím způsobem:

a) 	Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury

Byly vyhodnoceny a zapracovány republikové priority v Politice územního rozvoje ČR a byl vyhodnocen soulad se Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje a rozvojovými koncepcemi.

Koordinace z hlediska širších územních vztahů je vyhodnocena v kap. A.3 Odůvodnění.

1. Změnou bylo aktualizované zastavěné území a zastavitelné a navrhované plochy při zachování urbanistické koncepce. Jsou zapracovány podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití v souladu s platnou legislativou (zejména novela stavebního zákona). byly respektovány veškeré limity v území vyplývající s aktuálních ÚAP. Byly prověřeny všechny požadavky občanů a obce a korigovány s veřejnými zájmy a dle možností územního plánu bly po konzultaci s obcí a pořizovatelem zapracovány.

2. Byla vyhodnocena stávající koncepce dopravní a technické infrastruktury a změnou č. 1 nebyla měněna. Koordinován byl záměr nadmístního významu silnice II/150 v návaznosti na sousední obce.

3. Byla vyhodnocena koncepce uspořádání krajiny. Ta nebyla změnou výrazně měněna. Navrhované prvky lokálního ÚSES na stávajících funkčních společenstvech byly zobrazeny jako stávající; koncepce ÚSES nebyla změnou č. 1 měněna. V nezastavěném území byly vyloučeny vybrané druhy staveb, zařízení a opatření.

b) 	Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude nutno prověřit

Územním plánem ani změnou nejsou vymezovány plochy ani koridory územních rezerv.

c)	Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění, nebo předkupní právo.

Změnou č. 1 byl aktualizován rozsah veřejně prospěšných staveb (viz tabulková část), při čemž většina nerealizovaných staveb byla ponechána, a pro navržené stavby lze uplatnit právo vyvlastnění. Pro veřejně prospěšnou stavbu silnice II/150 vyplývá veřejná prospěšnost a právo vyvlastnění ze ZÚR ZK. Rozsah plochy D č. 45 byl koordinován se sousedními obcemi a byla navržena nová plocha D č. 102. Další nové veřejně prospěšné stavby nejsou změnou č. 1 navrhovány.

Rozsah veřejně prospěšných opatření byl aktualizován – byla ponechána opatření k eliminaci erozního ohrožení území a navrhované plochy lokálního ÚSES, které byly upraveny. V souladu s novelou stavebního zákona byl pro VPO vypuštěno předkupní právo, ale jako nástroj k realizaci bylo ponecháno právo vyvlastnění. Po dohodě s obcí byla ponechána ve své poloze plocha pro realizaci záchytné nádrže (W2) – č. 21. obdobná opatření lze realizovat i  v plochách nezastavěného územím např. plochách lesních, v souladu s podmínkami jejich využití. Sanovaná území vymezena jako stav dle jejich využití. Na území obce nejsou po dohodě s obcí navrhovány plochy veřejných prostranství s předkupním právem.

Plochy asanace na území sv. Hostýna byly změnou č. 1 přehodnoceny – vypuštěny. Rozvoj území bude řešen v souladu se zpracovanou studií v podrobnosti regulačního plánu. Realizované plochy byly vypuštěny a nové plochy nejsou změnou č. 1 navrhovány.

d)	Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci

Územním plánem ani změnou č. 1 ÚP Chvalčov nejsou vymezovány plochy ani koridory, ve kterých by bylo rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu nebo uzavřením dohody o parcelaci.

Byly prověřeny plochy, ve kterých je podmínkou pro rozhodování zpracování územní studie a změnou jsou aktualizovány a ponechány plochy s označením ÚS BI3 – pro plochy BI č. 3 a D č. 28 a s označením ÚS BI5 – pro plochu BI č. 5. Pro obě plochy územních studií je aktualizována lhůta pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti, a to do 4 let od vydání změny č. 1 ÚP Chvalčov a jsou nastaveny podmínky pro pořízení těchto studií, které vyplývají z potřeby řešení konkrétních problémů v území.

Byla vypuštěna podmínka zpracování studie pro zastavěné území sv. Hostýna, která již byla zpracována - ÚS OX53 OX54 a studie pro plochy výroby – ÚS V12, ÚS V13 V14.. Z výkresové části (Výkres základního členění území) je vypuštena plocha pro územní studii s označením ÚS BI1, která však nebyla uvedena v textové části návrhu ÚP.

e)	Případný požadavek na zpracování variantního řešení

Změna č. 1 ÚP Chvalčov není zpracována variantně, protože ze zprávy nevyplynul požadavek na variantní řešení.

f) 	Požadavky na uspořádání obsahu návrhu změny územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení

Změna č.1 Územního plánu Chvalčov je zpracována v rozsahu ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek: Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území v platném znění.

Změna je zpracována v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy a je dokumentována v příslušných změnových výkresech a dále ve výkresech navrhovaného právního stavu. V souladu s metodikou MMR je změna, i s ohledem na rozsah úprav, zpracována nad „prázdným“ mapovým podkladem účelové katastrální mapy, aby byl jednoznačně čitelný rozsah navrhovaných změn. Výsledné zpracování je zřejmé z výkresu návrhu právního stavu.

Nebyl akceptován požadavek na přesunutí výkresu „Hlavní výkres -  dopravní a technická infrastruktura“ z návrhu do části odůvodnění. V rámci změny č. 1 ÚP Chvalčov není po dohodě s pořizovatelem zpracován samostatný výkres dopravní a technické infrastruktury, protože se toto nejeví jako účelné - vymezení ploch dopravní a technické infrastruktury je jednoznačně čitelné z hlavního výkresu, ve kterém jsou současně zřejmé vzájemné širší územní vazby. Vzhledem k výše uvedenému není zpracován ani právní stav tohoto výkresu, který je z návrhové části územního plánu vypuštěn. Aktuální limity dopravní a technické infrastruktury vzhledem k navrhovanému řešení změny č. 1 ÚP Chvalčov jsou prezentovány v koordinačním výkrese, případně lze aktuální data Územně analytických podkladů prezentovat vždy v jejich aktuální podobě na portále Územně analytických podkladů a Územních plánů Zlínského kraje (JUAP).

Změna č. 1 ÚP Chvalčov je zpracována v odpovídajícím počtu vyhotovení a její součástí je i návrh právního stavu územního plánu po vydání této změny v rozsahu výkresů: Základní členění území, Hlavní výkres, V7kres VPS, VPO a asanací. Vypouští se výkres „Hlavní výkres – dopravní a technická infrastruktura..  Textová část obsahuje jak úplné změnové znění výrokové části, tak návrh právního stavu po vydání změny.  A dále textovou část změny (zpracovanou formou „změny zákonů“) a odůvodnění, které zdůvodňuje nově navržené změny a provedené úpravy (nejedná se o „právní stav odůvodnění“). Byly odstraněny nedostatky digitálního zpracování územního plánu např. topologické a logické chyby, nesoulad mezi předanými daty a výkresy i mezi výkresy navzájem, nesoulad mezi výkresovou a textovou částí, a následně byla provedena kontrola digitálního zpracování krajským úřadem programem „KaK“, která potvrdila „čistotu“ takto zpracovaných dat. Do řešení změny tak byly promítnuty jak požadavky ze Zprávy o uplatňování ÚP Chvalčov, tak požadavky novely stavebního zákona a současně i výsledky podrobné kontroly digitálního zpracování „KaK“, která v době zpracování územního plánu neexistovala.

f)  	Požadavky a podmínky pro vyhodnocení předpokládaných vlivů návrhu změny územního plánu na udržitelný rozvoj území (§ 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je požadováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo nelze vyloučit významný negativní vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast

Dle schválené Zprávy o uplatňování územního plánu Chvalčov byl vyloučen významný vliv na lokality a druhy NATURA 2000, a nebyl tak stanoven požadavek na posouzení koncepce řešení změny č. 1 územního plánu Chvalčov podle § 45i zákona č.114/1992 Sb. Současně není třeba provést ani posouzení koncepce řešení změny územního plánu z hlediska vyhodnocení vlivů na životní prostředí podle §10i a přílohy č. 9 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, protože změnou nejsou řešeny záměry, které by vyvolaly požadavek na toto vyhodnocení.

Součástí územního plánu tedy není Vyhodnocení vlivů na trvale udržitelný rozvoj území dle přílohy č. 5 vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

g)	Požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-li zpracování variant vyžadováno

V rámci Zprávy nebyl uplatněn požadavek na variantní řešení změny č.1 ÚP Chvalčov, a proto je navrhované řešení zpracováno pouze v jedné variantě.

h)	Návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností uvedených pod písmeny a) až d) vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci územního plánu

Ze Zprávy nevyplynul požadavek na pořízení nového územního plánu. Úpravy a změny řešení v rámci změny č. 1 ÚP Chvalčov nezasahují do celkové koncepce řešení.  Po prověření zpracované dokumentace projektant doporučuje v následujících aktualizacích nedělat pouze dílčí úpravy stávajícího územního plánu, ale zpracovat územní plán nově, zejména důrazem na členění funkčních ploch jak zastavěného tak nezastavěného území.

i)	Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný rozvoj území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu zjištěny

Změna č. 1 ÚP Chvalčov nepředstavuje negativní dopady na udržitelný rozvoj, a proto nebyla navrhována žádná opatření na jejich eliminaci.

##### j)	Návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje

##### Ze Zprávy ani z vlastního řešení změny nevyplynul požadavek na aktualizaci Zásad územního rozvoje Zlínského kraje (dále jen „ZUR ZK“), a proto nejsou předmětem změny č. 1 ÚP Chvalčov žádná doporučení směřující k aktualizaci ZÚR ZK.

##### Vyhodnocení splnění uplatněných požadavků na změny využití ploch:

| Žadatel | Požadavek/ změna využití | Vyhodnocení/ odůvodnění |
| --- | --- | --- |
| 1 | Svačinovi, Chvalčov | Změna funkčního využití v návaznosti na stávající RD dle skutečného využití | ZOHLEDNĚNO – označení lokalit změny L01 a L31 |
| 2 | Matice Svatohostýnská, Chvalčov | Změna funkčního yužití na plochu dopravy – zajištění parkování | ZOHLEDNĚNO – označení lokality změny L35 – navrhovaná plocha D č. 101 |
| 3 | Obec Chvalčov | Změna funkčního využití z plochy bydlení na ploch občanského vybavení a z ploch bydlení na plochu pro parkování | ZOHLEDNĚNO – označení lokality změn – L03 - navrhovaná plocha O č. 104, L04 a L34 |
| 4 | Andrea Zábranská, Chvalčov | Změna funkčního využití z plochy výroby na plochu pro bydlení | ZOHLEDNĚNO – označení lokality změny L05 |
| 5 | M. Němec, manž. Kocfeldovi, manž. Petrů, Ing. I. Kasalová, manž. Drozdkovi, Chvalčov | Požadavek na změnu podmínek prostorového uspořádání pro návrhovou plochu BI 2 – stanovení minimální výměry stavebních pozemků a regulace staveb v ploše | ZOHLEDNĚNO - řešeno úpravou podmínek využití ploch v kap. 6. Návrhu |
| 6 | Obec Chvalčov | Změna funkčního využití z plochy bydlení na plochu veřejných prostranství | ZOHLEDNĚNO – označení lokality změny L07 |
| 7 | Obec Chvalčov | Změna funkčního využití z plochy bydlení na plochu dopravní infrastruktury | ZOHLEDNĚNO – označení lokality změny L08 |
| 8 | Obec Chvalčov | Změna funkčního využití z plochy výroby na plochu s vodním a vodohospodářským využitím | ZOHLEDNĚNO – označení lokality změny L09 - navrhovaná plocha W č. 105 |
| 9 | Obec Chvalčov | Požadavek na stanovení minimální výměry stavebních pozemků v rozvojových plochách pro bydlení na 800 m2 | ZOHLEDNĚNO - řešeno úpravou podmínek využití ploch v kap. 6. Návrhu. Po dohodě s obcí a vzhledem k charakteru území nastaveno min. výměra 900 m2 |

##### B.5	Úpravy dokumentace v průběhu projednávání

Výkresová část (pokud není blíže specifikováno, promítají se úpravy do odpovídajících výkresů):

- změnová lokalita L92 upravena na plochu přírodní (P) mimo zastavěné území s funkcí biocentra (místo zahrnutí do stabilizované plochy specifické občanské vybavenosti (OX) – promítá se do odpovídajících změnových výkresů a výkresů právního stavu

- lokalita L31 zvětšena na úkor L01 (nově zařazena do krajinné zeleně) -úprava popisu změnové lokality  - promítá se ve všech souvislostech do jednotlivých výkresů

- zvláště chráněná území a registrované VKP (v rozsahu vymezeném v ÚAP – viz koordinační výkres) zařazeny do ploch přírodních (P) – změnový prvek označený L97   - popis: „Plochy zvláště chráněných území a registrovaných VKP s funkcí Z, K a L se mění na plochy přírodní“

- plocha „rybníka v Revíře“ zobrazena v koordinačním výkrese jako plocha přechodně chráněná – viz ÚAP jev č. 24

- hranice přírodního parku zakreslena v koordinačním výkrese tak, aby odpovídala vymezení ve zřizovacím předpise – viz nová (aktuální) data ÚAP

- doplněna tabulka NKP v koordinačním výkrese o „Vodní kapli (rejstř.č.:   23128/7-5984)“ a „sochu Krista „Božské srdce“ (rejstř.č.: 23128/7-5985)

- v koordinačním výkrese k NKP Vodní kaple a socha Krista uveden správný název (je nesprávně označeno jako 3 Jurkovičova – Köhlerova (nebo také Koehlerova) křížová cesta

- v koordinačním výkrese, v legendě opraven text “Ochranné pásmo plochy/objektu… „na text “Koridor RR směrů MO ČR - zájmové území pro nadzemní stavby”; v koordinačním výkrese popsáno rozdělení koridoru na části s atributem výšky 50, 100 a 150 - grafická značka s odpovídajícím číslem v mapovém poli a v legendě

- nově doplněna plocha D č. 102 – změnová lokalita L98 - stabilizace záměru ZÚR ZK – silnice II/150 – promítá se do odpovídajících změnových výkresů a výkresů právního stavu

- změnová lokalita L32 představující změnu zastavitelné plochy na stabilizovanou je zařazena do zastavěného území (vodní nádrž pro chov ryb společně se souvisejícími stavbami) – promítá se do odpovídajících výkresů

##### Textová část (úpravy se promítají do odpovídajících částí textu):

- změnová lokalita L92 upravena na plochu přírodní (P) mimo zastavěné území s funkcí biocentra

- lokalita L31 zvětšena na úkor L01 (nově zařazena do krajinné zeleně) - úprava popisu změnové lokality

- doplněn nový změnový prvek L97 - zvláště chráněná území a registrované VKP (v rozsahu vymezeném v ÚAP – viz koordinační výkres) zařazeny do ploch přírodních (P)

- pro plochu BI č. 5 nastaveny podmínky prostorového uspořádání shodně jako pro plochu BI č. 3  - koeficient zástavby (k – 0,25) a rozmezí výměry stavebních

- upraveny podmínky využití tak, že jsou zvlášť nastaveny podmínky pro navrhované plochy rekreace R č. 15, R č. 16, R č. 17, R č. 18, R č. 79 (určené pro lyžařské sjezdovky) a zvlášť pro stávající plochy rekreace (tvořící zejména plochy se stávající hromadnou a rodinnou rekreací)

- doplněna podmínka prostorové regulace pro plochu OX  týkající se výškové regulace zástavby, která je nastavena tak, aby nedocházelo k narušení krajinného rázu pohledově exponovaných horizontů a krajinných dominant.

- upraveny podmínky pro plochy přírodní P: v hlavním využití doplněn orientační výčet území chráněných podle zákona č. 114/1992 Sb. tj. např. plochy zvláště chráněných území, plochy registrovaných krajinných prvků a v přípustném využití doplněny malé vodní plochy

- v kap. 2.2 Návrhu ponechán odkaz na specifikaci nařízení o vyhlášení přírodního parku Hostýnské vrchy (viz současně platný ÚP)

- doplněna kap. A.1.2 Odůvodnění odst. Ad1) Kulturní hodnoty o nemovité kulturní památky „Vodní kapli a „sochu Krista „Božské srdce“

- v Odůvodnění kap. Opatření pro zajištění obrany státu doplněn text:

„Koridor RR směrů - zájmové území pro nadzemní stavby je nutno respektovat podle zákona č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany ČR a zákona č. 127/2005 o elektronických komunikacích:

- v části koridoru RR směrů s atributem výšky 50 lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu jen na základě stanoviska Ministerstva obrany. V případě kolize může být výstavba omezena.

- v části koridoru RR směrů s atributem výšky 100 a 150 lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu přesahující 30 m n.t. jen na základě stanoviska Ministerstva obrany V případě kolize může být výstavba omezena. „

- doplněno vyhodnocení v kap. A.3 týkající se koordinace širších územních vztahů, zejména v části vedení koridoru pro silnici II/150.

- dána do souladu textová část návrhu změny s textovou částí odůvodnění vč. srovnávacího textu v rozsahu dle stanoviska nadřízeného orgánu ÚP:

- 	ve srovnávacím znění v kap. 3.1 Urbanistická koncepce je uvedeno: „…Objekty v zastavěném území nepřekročí ve vertikální úrovni 3 nadzemní podlaží. V zastavitelném území 2 nadzemní podlaží.“ V kap. 6.1 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití… je u ploch občanského vybavení O v podmínkách prostorového uspořádání… uvedeno: „… - pro všechny plochy - výšková hladina nepřekročí 3 nadzemní podlaží“ (viz. E.2 - str.6 a 22)

- 	v textové části návrhu je uvedeno v kap. 2 „Koncepce rozvoje území obce, koncepce ochrany a rozvoje jeho hodnot…“ : „- v podkapitole 2.2. se vypouští ve třetí odrážce text se zněním „a EVL“. Ve srovnávacím znění se znění „a EVL“ vkládá viz. E.2 str. 5, návrh str.5 a E.1 str. 5)

- 	v textové části návrhu je uvedeno v kap. 2 „Koncepce rozvoje území obce, koncepce ochrany a rozvoje jeho hodnot…“ : „- v podkapitole 2.2. se vypouští ve třetí odrážce text „registrované“. Ve srovnávacím znění se ve třetí odrážce tento text nevypouští…

- 	v textové části návrhu je uvedeno v kap. 7 „Vymezení veřejně prospěšných staveb…“ : „- v podkapitole 7.3. … vkládá… se v bodě text „W č.21“ . Ve srovnávacím znění se v tomto bodě přidává ještě text „retenční nádrž“ (viz. E.2 str. 32, návrh str.10 a E.1 str. 68)

- v kap. A.1.1 Politika územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1  (Odůvodnění) doplněno vyhodnocení republikové priority čl. (24a)

- v kap. A.1.2 Zásady územního rozvoje Zlínského kraje odst. ad 2) (Odůvodnění) opraven text na znění „Obec se nachází v krajinném celku Podhostýnsko, krajinném prostoru Loukovsko 3.3 (krajina zemědělská intenzivní) a Bystřicko…“

- v kap. A.1.3 textové části Odůvodnění opraven údaj týkající se záplavového území  (na území obce je stanoveno záplavové území)

- doplněno vyhodnocení změny ve vztahu k aktualizaci RURU k 31.12.2016

- v plochách K a P připuštěny dočasné oplocenky

- sjednoceny podmínky prostorové regulace pro plochy V a V č. 13, 14 (nově bez stanovení konkrétní výškové regulace)

- v ploše občanského vybavení O doplněno přípustné využití o služební byty

- v podmínkách prostorového uspořádání plochy OX (str. 55,E.1): nahrazeno slovo „RESPEKTOVAT“ slovem „VYCHÁZET“ z podmínky zpracované ÚS

- v textové části opraveny zřejmé nepřesnosti a překlepy, např. v Návrhu na str.7 -  kap.  4.9 nahrazeno slovo „akčně“ za „funkčně“

##### nově doplněna plocha D č. 102 – změnová lokalita L98 - stabilizace záměru ZÚR ZK – silnice II/150 – promítá se do odpovídajících částí textu

- změnová lokalita L32 představující změnu zastavitelné plochy na stabilizovanou je zařazena do zastavěného území (vodní nádrž pro chov ryb společně se souvisejícími stavbami) – promítá se do příslušného textu

C)	vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

C.1	Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení

Dle schválené Zprávy o uplatňování územního plánu Chvalčov byl vyloučen významný vliv na lokality a druhy NATURA 2000, a nebyl tak stanoven požadavek na posouzení koncepce řešení změny č. 1 územního plánu podle § 45i zákona č.114/1992 Sb. Současně není třeba provést posouzení koncepce řešení změny územního plánu z hlediska vyhodnocení vlivů na životní prostředí podle §10i a přílohy č. 9 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Součástí územního plánu vzhledem k výše uvedenému není Vyhodnocení vlivů na trvale udržitelný rozvoj území dle přílohy č. 5 vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

K 31.12.2016 proběhla úplná aktualizace územně analytických podkladů včetně zpracování  Rozborů udržitelného rozvoje území SO ORP Bystřice pod Hostýnem pro obec Chvalčov (RURU) nad aktualizovanými daty. Problémy vyplývající z RURU jsou v podrobnosti územního plánu řešeny. Změnou nejsou navrhovány plochy v záplavovém území. Nově jsou navrhovány jen plochy pro dopravní infrastrukturu  - záměry ze ZUR ZK bez negativního vlivu na záplavová území, jedna plocha občanského vybavení a plocha pro vodní nádrž.

Zábory ZPF jsou podrobněji vyhodnoceny v kap. D.1.

K záboru PUPFL dochází jen u plochy D č. 101, ale v minimálním rozsahu 0,08 ha.

S ohledem na disponibilní plochy pro bydlení (13,2 ha) a potřebu nových zastavitelných ploch (výpočet Urbanka – 9,25 ha) nejsou navrženy nové plochy pro bydlení.

Území obce je hodnoceno kladně s výjimkou pilíře soudržnosti společenství obyvatel (hodnocení dle MMR 2a), což je způsobeno nepříznivou věkovou strukturou obyvatel. Územním plánem jsou nastaveny podmínky a je navržen dostatek zastavitelných ploch (plochy bydlení a plochy občanského vybavení) pro posílení tohoto pilíře.

Návrhem změny č.1 ÚP Chvalčov nejsou vytvářeny žádné disproporce mezi vyvážeností všech pilířů.

C.2	Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst.5 stavebního zákona

Vzhledem k tomu, že ze Zprávy nevyplynul požadavek na vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území, nebude vydáváno stanovisko krajského úřadu.

C.3	Sdělení zda a jako bylo stanovisko podle § 50 odst.5 zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly

V souladu s předchozím bodem není řešeno.

D) 	Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na  půdní fond

D.1	Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond

Vyhodnocení záboru zemědělské půdy bylo provedeno v rozsahu řešení navrhovaného ÚP Chvalčov. Vyhodnocení respektuje zákon ČNR č. 334/92 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, vyhlášku č. 13/94 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, především s ohledem na přílohu č. 3 této vyhlášky. Vyhodnocení je rovněž v souladu s požadavky metodického pokynu MŽP ČR č.j. OOLP/1067/96. Předmětem změny nejsou plochy větší než 10 ha.

Nedílnou součástí odůvodnění požadavků na zábor ZPF je Výkres předpokládaných záborů půdního fondu obsahující údaje o rozsahu požadovaných ploch a podílu půdy náležející do ZPF a do tříd ochrany ZPF.

Změnou č. 1 dochází k záborům zemědělských pozemků u nově navrhovaných zastavitelných ploch D č. 101, D č. 102 a je zvětšena plocha D č. 45. Nově navržené plochy O č. 104, W č. 105 představují zábor jiných ploch než zemědělských.

Údaje o investicích do půdy

Na území řešeném ÚP Chvalčov byly provedeny investice do zlepšení úrodnosti půd (meliorace). Řešení změny č. 1 územního plánu Chvalčov se dotýká investic do půdy, meliorací v lokalitě č.45 (její rozšíření). Problematika zachování vložených investic do půdy (meliorací) bude předmětem navazujících řízení

Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby a zemědělských usedlostech a o jejich předpokládaném porušení

Řešením změny č. 1 ÚP Chvalčov nedochází k ovlivnění staveb zemědělské prvovýroby a zemědělských usedlostí.

Údaje o uspořádání ZPF, opatřeních k zajištění ekologické stability území

Území obce Chvalčov je zemědělsky využíváno. Zemědělský půdní fond zaujímá cca 18% výměry obce, zastavěné plochy představují necelá 6,4% a na lesy připadá cca 75,3%, což svědčí obecně o vysoké ekologické stabilitě území. Podrobně jsou údaje o uspořádání ZPF dle katastru nemovitostí uvedeny v následující tabulce.

| ZPF celkem | 413,1 ha | 18 % území města |
| --- | --- | --- |
| z toho : | z toho : | z toho : |
| Orná půda | 182,4ha | 44,2% ZPF |
| Trvalé travní porosty | 177,3ha | 42,9 % ZPF |
| Zahrady, ovoc .sady | 53,3 ha | 12,9 % ZPF |

Krajinu v okolí obce Chvalčov lze obecně definovat jako krajinu zemědělsko-lesní (cílové charakteristiky krajiny dle ZUR ZK -  zemědělská intenzivní a lesní harmonická), dlouhodobě charakteristicky ovlivněnou činností člověka.

Z hlediska ekologické stability lze území obce označit za ekologicky stabilní (KES 5,96). Uspořádání jednotlivých funkčních ploch vytváří charakteristický ráz krajiny. Z hlediska ochrany krajinného rázu a stabilizace přirozeného genofondu krajiny nedochází řešením změny č. 1 ÚP Chvalčov k zásadním změnám. Zastavitelné plochy jsou navrženy v přímé návaznosti na zastavěné území či zastavitelné plochy, případně v urbanizovaném území na plochách nezemědělských.

Navržená opatření k zajištění ekologické stability

K zajištění ekologické stability není potřeba řešenou změnou navrhovat žádné samostatné nové plochy. Změnou nebylo zasahováno do ploch územního systému ekologické stability  - ÚSES nadregionální i lokální úrovně, které jsou vymezeny ve vazbě na podkladové koncepce. Nové rozvojové plochy navazují na zastavěné území, anebo leží v zastavěném území (bez nároku na zábor ZPF). Návrhem nových zastavitelných ploch nebude ekologická stabilita území snižována.

Údaje o administrativní organizaci území

Hranice jednotlivých katastrálních území (Chvalčov, Chalčova Lhota) jsou vyznačeny ve výkresové části  výkrese Základní členění území  - předpokládaná podoba po  změně č. 1 Územního plánu Chvalčov. V grafické části - Hlavní výkres - předpokládaná podoba po  změně č. 1 Územního plánu Chvalčov jsou znázorněny také hranice zastavěného území vymezené ve smyslu § 2, odst. 1, písm. d) zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), které bylo touto změnou aktualizováno k datu 1.5.2016 a navržené hranice zastavitelných ploch.

Komplexní zdůvodnění předpokládaných záborů ZPF

Změnou jsou navrženy nové zastavitelné plochy D č. 101, D č. 102, O č. 104 a W č. 105. Zvětšena je plocha D č. 45. Dopad na ZPF mají plochy č. 45, 102 a 105.

Pro všechny navržené plochy platí, že jejich novým využitím nedojde ke znepřístupnění okolních pozemků nebo nemožnosti či ztížení jejich obhospodařování či narušení organizace ZPF a nevznikají zbytkové pozemky ani pozemky obtížně přístupné, příp. nepřístupné z hlediska dostupnosti pro zemědělské obhospodařování. Navrženým řešením je respektována stávající síť zemědělských účelových komunikací a nedojde k ovlivnění hydrologických odtokových poměrů v území.

| Číslo | Kód | Celk. výměra (ha) | v ZU (ha) | ZPF (ha) | II. tř. ochrany | Popis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | D | 1,31 |  | 1,18 | 1,18 | Plochy dopravní infrastruktury |
| 101 | D | 0,24 | 0,04 |  |  | Plochy dopravní infrastruktury |
| 102 | D | 0,41 |  | 0,39 | 0,39 | Plochy dopravní infrastruktury |
| 104 | O | 0,05 | 0,05 |  |  | Plochy občanského vybavení |
| 105 | W | 0,12 | 0,12 | 0,05 | 0,05 | Plochy vodní a vodohospodářské |
| Celkem navrženo změnou č. 1 | 2,13 | 0,21 | 1,62 | 1,62 |  |

Změnou je navrhován zábor ZPF v rozsahu 1,62 ha.

V případě plochy D č. 45 a D č. 102 se jedná o stabilizaci záměru ze ZÚR ZK – vedení trasy přeložky silnice II/150. Plocha č. 45 pro uvedený záměr byla již v ÚP Chvalčov, ale změnou je koordinována z hlediska širších územních vztahů se sousedním územím, čímž je zajištěna návaznost ploch pro uvedený nadregionální záměr. Plocha č. 102 je navržena nově z důvodu zajištění dostatečného koridoru pro realizaci téhož záměru.

V severní části řešeného území jsou navrženy plochy pro přeložku silnice II/150  - D č. 45 a 102, které mají dopad na ZPF. Jedná se o silniční tah nadmístního významu podchycený v Zásadách územního rozvoje Zlínského kraje (ZUR ZK) – viz kap. A.1.2 Odůvodnění, ze kterého vyplývá veřejná prospěšnost uvedeného záměru.

Uvedený záměr je dále podrobněji specifikován v Generelu dopravy Zlínského kraje - část Návrh výhledové koncepce GD ZK (schválena Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 14. 12. 2011 usnesením č. 0625/Z18/11. Dle této podkladové koncepce prochází obcí silnice II/150, která je nově součástí silničního tahu krajského významu KROMĚŘÍŽ – HULÍN – HOLEŠOV – BYSTŘICE POD HOSTÝNEM – VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, tvořeného stávajícími silnicemi I/47, II/432, II/438 a II/150. Cílovým stavem je dvoupruhová homogenizovaná komunikace kategorie S9,5/80 – S11,5/80 s převažující obslužnou funkcí v území. Záměr předpokládá stabilizaci silničního tahu v nové stopě v úseku Bystřice pod Hostýnem – Poličná.

V územním plánu jsou plochy pro přeložku silnice II/150 (D č. 45 a 102) zpřesněny a je současně zajištěna návaznost na území sousedních obcí Bystřice pod Hostýnem, Mrlínek a Loukov, které mají vydané územní plány.

Pro navrhované plochy pro silniční dopravu D č. 45 a 102 nelze využít stávající plochy nezemědělské půdy v zastaveném území, protože se jedná o vedení silničních tahů v nové stopě, právě mimo zastavěné území a na řešeném území se nachází pouze část dopravního koridoru.

K částečnému dotčení meliorovaných pozemků dochází v ploše D č. 45, což je zohledněno v podmínkách využití této plochy. V závislosti na předpokládaném směru proudění vody v drenážních systémech a výškovém vedení silnice II/150 budou navrženy podél tělesa komunikace nové svodné drény, jejichž účelem je odvádět vodu do nejbližšího místa, kde je možno drenáž vyústit. Ta bude podle podmínek zaústěna do vodotečí, příkopů nebo stávajících melioračních hlavníků. Toto bude předmětem řešení podrobnějších dokumentací a bude řešeno v navazujících řízeních.

Vzhledem k faktu, že se nepředpokládá významné ovlivnění reliéfu terénu ploch, které nebudou dotčeny záborem, nepředpokládá se významný vliv na zvýšení erozní ohroženosti půd v blízkosti komunikace. K minimalizaci možných erozních vlivů je účelné zachycení a odvedení povrchových vod mimo komunikaci tak, aby k erozní činnosti nedocházelo. Technické řešení tohoto druhu bude předmětem podrobnější projektové dokumentace stavby.

U zemědělských pozemků dojde výstavbou komunikace k jejich rozdělení, důsledkem čehož mohou v některých případech vznikat plochy s nepříznivým tvarem. Tato problematika však bude řešitelná až v rámci vlastní stavby. Vymezením předpokládaných záborů ZPF v územním plánu nedochází ke vzniku zbytkových parcel a ke ztíženému obhospodařování zemědělských pozemků.

Celkově lze plánovaný záměr týkající se přeložky silnice na území charakterizovat jako záměr s  ovlivněním území. Nová komunikace se stane pohledově dominantní, ale nevnese do krajiny zcela nové (nepůvodní) geometrické tvary, protože v dotčené krajině dnes existují technicistní liniové stavby obdobného charakteru.

Celkový rozsah dotčení zemědělských půd je cca 1,57 ha. Ten však bude reálně podstatně menší a bude dále upřesněn v podrobnějších dokumentacích, stejně jako přesné směrové vedení komunikace. Zpřesnění předpokládaných záborů pro záměr vyplývající ze ZUR ZK je uvedeno v následující tabulce. V koordinačním výkrese je zobrazena možná varianta vedení komunikace bez dotčení plochy D č. 102.

| Typ koridoru | přeložka II/150 |
| --- | --- |
| Délka osy silnice celkem v řešeném území | 220 m |
| Délka osy silnice v ZPF | 220 m |
| Délka osy silnice v ZPF (bez dotčení plochy D č. 102) | 150 m |
| Předpokládaná šířka komunikace | max. 11,5 m |
| Předpokládaná šířka komunikace včetně zářezů, náspů a výkopů | cca 20 m |
| Předpokládaný zábor ZPF (ha) | cca 0,44 ha |
| Předpokládaný zábor ZPF (bez dotčení plochy D č. 102) | cca 0,3 ha |

Vzhledem k výše uvedenému, a zejména ke skutečnosti, že se jedná o záměr ZÚR ZK (veřejná prospěšnost prokázána v rámci projednávání ZÚR ZK) lze v daném případě konstatovat, že veřejný zájem na vybudování přeložky silnice II/150 převládá nad veřejným zájmem ochrany ZPF.

Plocha W č. 105 je plochou pro vodní nádrž, která leží v zastavěném území obce, a byla z hlediska záboru již odsouhlasena, ale pro jinou funkci. V daném případě lze prokázat, že veřejný zájem na realizaci vodní nádrže převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF, protože se jedná o opatření na eliminaci živelných pohrom a nejedná se o zemědělské velkovýrobně obhospodařované plochy.

Konečný zábor ZPF však bude ještě dále podstatně minimalizován, zejména při konkrétním umisťování staveb – nezastavěná část ploch zůstává součástí ZPF.

Předloženou změnou č. 1 územního plánu Chvalčov je v rozumném rozsahu uspokojen požadavek na rozvoj obce (doplnění chybějících funkcí a koordinace širších územních vztahů), vše při maximálním respektování zásad ochrany zemědělského půdního fondu (především § 4 a 5 zák. č. 334/1992Sb.). Navržené řešení je tedy přijatelné i z hlediska ochrany veřejných zájmů vyplývajících z ochrany zemědělského půdního fondu.

D.2 	Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění funkcí lesa

Na území města zaujímají plochy lesů 75,3 % z celkové výměry obce. Les má hospodářský charakter. Změnou č.1 ÚP Chvalčov dojde k záboru PUPFL  u plochy D č. 101.

| Číslo | Kód funkce | výměra celkem (ha) | v ZÚ (ha) | v PUPFL (ha) | Charakter lesa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | D | 0,24 | 0,04 | 0,08 | hospodářský |
| CELKEM | 0,24 | 0,04 | 0,08 |  |

V pásmu ve vzdálenosti do 50m od pozemků plnících funkci lesa leží zastavitelné plochy, které byly řešeny ÚP Chvalčov. Změnou č. 1 nejsou navrhovány nové zastavitelné ploch s odpadem na pozemky ležící do 50m od lesa.

E)	úplné změnové znění výrokové části a návrh právního stavu po vydání změny č. 1 ÚP Chvalčov

Z  úplného změnového znění textu návrhu ÚP Chvalčov je zřejmý rozsah měněných částí návrhu ve vazbě na ostatní text, návrh právního stavu po vydání změny představuje již úplné znění textu po vydání změny.  Úplné změnové znění výrokové části i Návrh právní stavu po vydání změny č. 1 ÚP Chvalčov jsou zpracovány jako samostatné části dokumentace:

E.1 	Úplné změnové znění výrokové části

E.2 	Návrh právní stavu po vydání změny č. 1 ÚP Chvalčov